## Slide 1: Ağ Güvenliği
NBP240 Bilgi Sistemleri ve Güvenliği

## Slide 2: IEEE 802.16 ve WiMAX
IEEE 802.16: Telsiz Kentsel alan ağı standardı (Wireless MAN),(1999).
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave ACCess):
802.16 standardını destekleyen uç birimlere telsiz alanda yüksek bandgenişliği (BWA) sağlamayı amaçlayan bir forumun standardı (2001).
Yüksek hızda kesintisiz telsiz iletişim
  70 Mbps
  Kapsama alanı: 50-70 km’ye kadar
  Veri
  Ses (isteğe-bağlı)
  Görüntü (isteğe-bağlı)
  VoIP
  Videokonferans

## Slide 3: IEEE 802.16 ve WiMAX
İletişim Türleri:
  Baz istasyonu(BS) Kullanıcı İstasyonu(SS): Downlink
  Kullanıcı İstasyonu(SS) Baz İstasyonu(BS): Uplink
  Baz İstasyonu(BS)-kullanıcı İstasyonları (SS) arası
    Tek noktadan Çok noktaya (PMP)
  Kullanıcı İstasyonları arası
    Ağ (mesh) yapısı

## Slide 4: WiMAX Genel Yapısı
Baz
istasyonu
Gezgin Kullanıcı
Baz
istasyonu
Endüstriyel Alanlar
Yerleşimler
Kurumsal Alanlar
(SS)
(SS)
(SS)
(SS)
(BS)

## Slide 5: WiMAX katmansal Analiz

## Slide 6: 802.16 Güvenlik Standardı
5 kavrama dayalı bir yapı
  Veri Şifreleme
    MAC başlığı dışındaki kısma uygulanıyor
  Anahtar Yönetimi
    PKM
  “Güvenlik Birimi” nin oluşturulması
    Birimler arasında saydam bir iletişim kontrolü
  Bağlantıların güvenlik birimine iletilmesi
  Kriptografik süreç
    Güvenlik biriminin veri şifrelemesi, asıllama ve anahtar alışverişi sırasında uyguladığı metodlarve girdiği durumlar

## Slide 7: WiMAX Güvenlik Altkatmanı(1/2)

## Slide 8: WiMAX Güvenlik Altkatmanı(2/2)
Güvenlik Birimi (SA):
  BS-SS arasındaki her türlü güvenlik bağlantısını sağlar.
  16-bitlik bir belirteci vardır (SAIP).
  Tutulan parametler:
    Her düzey için bir bağlantı ID’si(CID).
    Kriptografik bilgiler(CBC, DES vs)
    Güvenlik Bilgileri( Anahtar, IV)

## Slide 9: WiMAX Güvenlik Altyapısı

## Slide 10: Veri Güvenliği (1/2)
Şifreleme
  Kullanılan Algoritma
    DES
      56 bit anahtar
      64 bitlik bloklar
  Kullanılan Şifreleme Kipi
    “Şifreleme Bloklarını ardarda Bağlama Kipi” (Cipher Block Chaining,CBC)
    CBC-IV: başlama vektörü TEK anahtar değiştokuşu sırasında öğrenilir
    XOR: Çerçevedeki senkronizasyon alanında belirtilir.

## Slide 11: Veri Güvenliği (2/2)
DES
Veri Bloğu(P0)
CBC-IV (64-bit)
DES Anahtarı,K (56 bit)
Şifrelenmiş Blok(C0)
DES
Veri Bloğu(P1)
Şifrelenmiş Blok(C1)
DES
Veri Bloğu(P2)
Şifrelenmiş Blok(C2)
DES Anahtarı,K (56 bit)
DES Anahtarı,K (56 bit)
Şifreleme:
Şifre Çözme:

## Slide 12: Güvenlik Yönetimi(1/7)
Asıllama
  Açık anahtarlı kriptografi kullanılır.
  SS ile BS arasında SAID alışverişi
  SS için kullanılan yöntem: X.509 sertifikalama
    Üretici Sertifikası
      Kendi kendine veya üçüncü kişi tarafından
      Üretici bilgileri(WiMAX forumuna uygunluk)
    SS sertifikası
      Üretici tarafından
      SS’in Seri numarası
      SS’in MAC adresi
    SS’ler açık-gizli anahtar çiftleri ile donatılmıştır
      RSA tabanlı bir algoritma ile
      Herhangi bir lokal algoritmayla dinamik olarak

## Slide 13: Güvenlik Yönetimi(2/7)
  BS için ayrıca asıllama yok
    BS, üretici sertifikasının açık anahtarını kullanarak SS’i asıllar.
    Böylece standarda uygunluk anlaşılmış olur.
    SS’in gizli anahtarının iyi saklandığı varsayılır.

## Slide 14: Güvenlik Yönetimi(3/7)
Asıllama anahtarı(AK,128-bit) alışverişi yapılır
  Açık anahtar ile şifreli olarak gönderilir.
  BS ve SS AK’yı elde ettikten sonra asıllama tamamlanmış olur.
  SS periyodik olarak AK tazelemesi yapar.
AK İstek{SertifikaSS (Ess) ,SAID}
AK Cevabı{ESS (AK,SAID,yaşam süresi,AK sekans numarası)}
Sertifikanın Doğrulanması
AK üretimi

## Slide 15: Güvenlik Yönetimi(4/7)
Anahtar oluşumu
  Privacy Key Management (PKM)
  Güvenlik birimi(SA) tarafından yönetilir.
  SS’ler, PKM protokolünü BS’den asıllama ve trafik güvenliği parametrelerini almak için kullanır.
  Asıllama anahtarı ve oturum tazeleme de PKM tarafından yönetilir.

## Slide 16: Güvenlik Yönetimi(5/7)
Anahtar alışverişi
  AK oluşumundan sonra, Traffic Encryption Keys (TEK) alışverişi yapılmalıdır.
    TEK’ler 56-bitlik DES anahtarlarıdır.
    Bu aşamda da AK’dan yardım alınır.
      AK, BS’te anahtar oluşturulmasında kullanılacak olan Key-Encyrption Key(KEK) oluşturulmasında(112 yada 128 bit olabilir) ve HMAC’teki K anahtarı olarak kullanılır.
      TEK, yukarıdaki anahtarlardan bağımsız olarak BS tarafından üretilir

## Slide 17: Güvenlik Yönetimi(6/7)
    TEK’in gönderilmesi:
      3DES ile
        ( 112-bitlik KEK ile)
      RSA ile
        ( SS’in Açık anahtarı ile)
      AES ile
        (128-bitlik KEK ile)
    Anahtar alışverişindeki asıllama,AK doğrulaması ve bütünlük HMAC-SHA1 ile sağlanır.

## Slide 18: Güvenlik Yönetimi(7/7)

## Slide 19: WiMAX Ağ(Mesh) yapısında Güvenlik(1/2)
SS’ler BS olmadan birbirleriyle haberleşebilirMesh yapının en önemli özelliği BS’nin kapsama alanında artış olur
Ağda bir düğüm çöktüğünde yada BS çöktüğünde tüm iletişim kesilmez.

## Slide 20: WiMAX Ağ(Mesh) yapısında Güvenlik(2/2)
Ağa katılmak isteyen bir düğüm kendisine en yakın düğümü “sponsor düğüm” ilan eder.
İstemci düğüm,kendisini asıllaması için elçi düğüme mesaj gönderir.
PMP’teki güvenlik işlemlerinin benzeri sponsor düğüm tarafından yapılır.
Asıllama işini yapan gerçek düğümle bir tünel kuran elçi düğüm, istemci düğüme mesajları iletir.
  Asıllama mesajları
  Anahtar alışverişi
Mesh’e dahil olan düğüm, diğer düğümlerle iletişime geçebilir.

## Slide 21: Güvenlik Altyapısının Analizi(1/5)
Veri şifrelemesindeki sorunlar
  DES algoritması günümüzde kırılabilir bir algoritma haline gelmiştir.
    Deneme-yanılma ve Brute-Force saldıralarına dayanıksızdır.
    128-bitlik AES kullanılabilir
      Daha yavaş ama güvenliği arttırıcı bir yöntem

## Slide 22: Güvenlik Altyapısının Analizi(2/5)
  Tekrar saldıralarına dayanıksızdır.
    Aktif saldırılar gerçekleştirilebilir.
      Telsiz ortamın doğasından kaynaklanan araya girebilme özelliğini ortadan kaldıracak bir yapı yok
      Tekrar saldıraları için
        Rastgele bir sayı
        Paket numarası
        Sekans numarası

## Slide 23: Güvenlik Altyapısının Analizi(3/5)
  CBC Başlangıç vektörü tahmin edilebilir.
    Seçilen Açık metin saldırısı yapılarak gerçek metin elde edilebilir.
    Bazı çözümler
      Başlangıç vektörü için
        Her bir metin için değil, her bir çerçeve için IV üretimi
        Bu IV’nin veriye gömülmesi
        Şifreleme yükü artar!

## Slide 24: Güvenlik Altyapısının Analizi(4/5)
Anahtar Yönetimindeki sorunlar:
  TEK’te kullanılan sekans numarasının 2-bit olması
    Her bir tekrar saldırısında %25 bir olasılıkla TEk bulabilinir!
  Rastgele üretilen TEK’lerin nasıl bir rassal fonksiyonla üretildiği konusunda bilgilendirme yapılmıyor.
    Değişik üreticilerin oluşturduğu bir ağda güvensizlik ve dengesizlik yaratabilir.
  BS tarafından oluşturulan AK’nin tazeligine güvenilmeli!
    SS bunu kontrol etmiyor.

## Slide 25: Güvenlik Altyapısının Analizi(5/5)
Asıllamadaki problemler
  Çift taraflı bir asıllama yok.
    BS asıllanmıyor.
      Ortadaki adam saldırısı yapılabilir.
  Asıllama protokolunde gönderilen mesajlar doğrulama için yetersiz
    EAP(Extensible Authentication Protocol) tabanlı bir asıllama yapılabilir.
      EAP-TLS(Transport Layer Securty)
      EAP-MD5

## Slide 26: GÜVENLİ İŞLETİM SİSTEMLERİ
Tarihçe
Linux İşletim sistemi nedir , nelerden oluşur
Linux Mimarisi
Neden Linux ?
Linux İşletim Sistemlerinin Özellikleri

## Slide 27: LINUX
Tarihçe
  1991’de Linus Torvalds adında Finlandiyalı bir öğrenci bilgisayar mühendisliği eğitimi alırken Intel’in 80386 geliştirmek için çıkartmıştır.
  Minix de olmasıni istediği özellikleri yeni işletim sistemine ekledi.
  5 Ekim 1991 de Linux un ilk sürümü 0.02 yi MIT’nin haber listelerinde Dünya ya duyurdu.

## Slide 28: Linux işletim sistemi nedir?
  Unix bir işletim sistemi ailesine verilen ortak bir isimdir.
  Linux (resmi olarak olmasa da ), OpenBSD, FreeBSD, Irix, Solaris, Aix... çeşitli Unix türevleridir.
  Linux, Unix sistemlerinin tüm avantajlarını taşır.Çok kullanıcılı ve bilgisayar ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  Linux dağıtımları ;
    Suse, Red Hat, Fedora, Knoppix vs

## Slide 29: Linux işletim sistemi

## Slide 30: Neden LINUX ?
    Hız
    Maliyet
    Yaygınlık
    Güvenlik
    Sağlamlık

## Slide 31: LINUX İşletim Sistemi Özellikleri
    Birden çok kullanıcı desteği
    Çok görevli olması
    Çok işlemci desteği
    TCP/IP desteği
    Dosya yapısı
    Kabuklar (shell)

## Slide 32: 1.Fiziksel Güvenlik
1.1 BIOS Güvenliği
Parola ayarı yapmak gerekir .
Konulan parola caydırıcı etki yapabilir.
Tam anlamıyla güvenli sayılmaz.

## Slide 33: 2. Çekirdek (Kernel) Güvenliği
Güncel tutmak
Yamalı Çekirdek olmasından emin olmak
Çekirdeğin derlenmesi gerekir.

## Slide 34: 3. Kullanıcı Güvenliği
Kullanıcılara yeni hesap açarken onlara gerekli olan kadar , minimum imtiyaz hakkı verilmelidir.
Ne zaman login ,log-off olduklarını belirleyen kayıtlar mutlaka tutulmalıdır.
Aktif olmayan hesaplar silinmelidir.Aktif olmayan hesaplar log dosyaları kontrol ederek görülebilir.

## Slide 35: 3. Kullanıcı Güvenliği
Root hesabı adına dikkat edilmesi gerekenler ;
Root olarak giriş izni çok kullanıcıya verilmemelidir.
Root olarak rlogin/sh/rexec(r-utilities) kullanılmamalıdır. Kesinlikle .rhosts dosyası yani özel erişim dosyası yaratılmamalıdır.

## Slide 36: 4. Parolalar
Çok-kullanıcılı işletim sistemlerinde kullanıcının kimliğinin
belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Hem sistemi kullanmaya
yetkisi olmayan kişilerin sisteme girmelerinin engellenmesi, hem de sistemdeki kullanıcıların birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için, her kullanıcıya bir parola verilir ve sisteme giriş başta olmak üzere tüm kritik işlemlerde kullanıcıya parolası sorulur.
Parolalar, diğer kullanıcı bilgileriyle birlikte, parola dosyasında (/etc/passwd) tutulur. Bu dosyadaki her satir, bir kullanıcı ile ilgili bilgileri saklar. Bir satırdaki alanlar, sırasıyla, kullanıcı adı, parola, kullanıcı numarası, grup numarası, ad, kişisel dizin ve komut yorumcusudur.

## Slide 37: 4.1 Parolaların Şifrelenmesi
Crypt fonksiyonu ile şifreleme

## Slide 38: 4.1 Parolaların Şifrelenmesi
Parola Denetimi

## Slide 39: 4.2 Parola Seçimi
Şu tip parolalar kolay tahmin edilebilen parolalar sayılmaktadır:
Kullanıcı ile yakinliği olan kişilerinkiler (kendisi, ailesi, arkadaşları, yakınları) basta olmak üzere bütün erkek ve kadın isimleri
Doğum tarihleri
Kullanıcı ile ilgili herhangi bir bilgi (kullanıcı adı, oda numarası, telefon numarası, arabasının plaka numarası, sosyal güvenlik numarası)
Yer isimleri
Bilgisayar terimleri
Klavyede belli bir düzene göre ardarda gelen harflerden oluşan parolalar (qwerty)
Anlamlı bir sözcük
Yalnızca küçük (ya da yalnızca büyük) harflerden oluşan parolalar
Yukarıdakilerden birinin başına ya da sonuna bir rakam eklenerek oluşturulan parolalar
Yukarıdakilerin ters yazılışları

## Slide 40: 4.2 Parola Seçimi
İyi bir parola üretmek için önerilen iki yöntem vardır:
İki sözcüğün arasına bir rakam ya da noktalama işareti konarak birleştirilmesi
Seçilen bir cümlenin sözcüklerinin bas harfleri

## Slide 41: 4.3 Tehlikeler
Bir saldırganın parola dosyasını eline geçirmesi birkaç şekilde mümkün olabilir:
Bir kullanıcının parolasını elde ederek sisteme girer ve dosyayı alır.
Bazı programlardaki hatalardan yararlanarak sisteme girmeden dosyayı alır.
Sistemdeki bir kullanıcı parola dosyasını saldırgana gönderir.
Saldırgan, sistemdeki kullanıcılardan biridir.

## Slide 42: 4.4. Önlemler
Parola Seçiminin Kullanıcıya Bırakılmaması
  Sistem sorumlusu ya da rasgele parola üreten program tarafından parola verilmesi gerekir.
  mkpasswd programı
Parola Seçiminin Kısıtlanması
  anlpasswd
Parola Dosyasının Sistem Sorumlusu Tarafından Kırılması
  crack
Parolaların Geçerlilik Surelerinin Kısıtlanması
Gölge Parolalar
  Parolalar gölge dosyasına (/etc/shadow) şifrelenmiş parolalar konur.
  Shadow Password Suite

## Slide 43: 5. Dosya Güvenliği
Her dosyanın bir sahibi, bir de grubu vardır. Dosya üzerinde kimin hangi işlemleri yapabileceğine dosyanın sahibi olan kullanıcı karar verir. Erişim hakları, dosyanın sahibi, grubu ve diğerleri için ayrı ayrı belirtilir.
Her biri için dosyanın okunmasına (read), yazılmasına (write) ve çalıştırılmasına (execute) izin verilebilir. Böylece her dosya için üç tane üçlüden oluşan bir erişim hakları listesi elde edilir.
-rwxr-x--- 1 karin users 4030 Dec 4 15:30 deneme
Örnekteki ``deneme'' dosyasının sahibi “karin" kullanıcısı, grubu "users" grubudur. “karin” kullanıcısı dosyayı okuyabilir, yazabilir ve çalıştırabilir; "users" grubundaki kullanıcılar okuyabilir ve çalıştırabilir; diğer kullanıcıların ise hiçbir hakki yoktur.

## Slide 44: 5.1. Tehlikeler
Dosyanın izinsiz Olarak Okunması
  Kullanıcıların kişisel dosyalarının ve e-postalarının okunması
Dosyanın Yetkisiz Kişilerce Değiştirilmesi
  Sistem dosyalarının değiştirilmesi
  Yetkili kullanıcı yaratılabilir
  Kayıt dosyalarının silinebilmesi

## Slide 45: 5.2. Önlemler
Dosya Değişikliklerinin Denetimi
  Dosya imzaları oluşturma
  Tripwire paketi kullanılmalı
Şifreleme
  PGP (Pretty Good Privacy) kullanılması
  CFS (Cryptographic File System)

## Slide 46: Sonuç
802.16 standardındaki 2 düzeyli yapı,802.11’e göre geliştirilmeye daha elverişli bir altyapı oluşturmakta.
Sertifika otoriteleri hakkında daha açık bilgiler verilmeli.
Veri şifreleme yöntemi:DES yetersiz
Tek taraflı bir asıllama söz konusu
  Geliştirilmesi gereken bir nokta
  EAP kullanılabilir
Anahtar üretiminde problemler var
  Tekrar saldırıların engellenebilmesi için rastgele sayıların üretilmesi gerekiyor.

## Slide 47: Sorular

## Slide 48: Kaynaklar
[1] IEEE Std 802.16-2004--IEEE standard for local and metropolitan areanetworks, part 16: “Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems”.
[2] David Johnston ve Jesse Walker--INTEL: “Overview of IEEE 802.16 Security”
[3] Kitti Wongthavarawat--Thai Computer Emergency Response Team (ThaiCERT) National Electronics and Computer Technology Center,Thailand: “IEEE 802.16 WiMax Security”
[4] Loutfi Nuaymi, Patrick Maillé, Francis Dupont, Raphaël Didier--École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne:”Security issues in WiMAX/IEEE 802.16 BWA System”
[5] Yun Zhou ve Yuguang Fang--Department of Electrical and Computer Engineering,University of Florida, Gainesville:”Security of 802.16 in Mesh Mode”

## Slide 49: Kaynaklar
[7] http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/interviews/4495/1
[8] www.linuxsecurity.com
[9] www.linux.org.tr
[10] IMPROVING THE SECURITY OF YOUR UNIX SYSTEM ,David A. Curry, Systems Programmer ,Information and Telecommunications Sciences and Technology Division
[11] Linux Sistem Güvenliği Raporu ,2003
[12] Daş R. Bilgi Sistemleri ve Güvenliği ders notları