## Slide 1: Radyoaktivite birimleri:
Curie(Ci): sn’de 3.7x 1010 parçalanma gösteren radyoaktivite miktarıdır. mCi,µCi düzeyleri kullanılır.
Becquerel(Bq): Sn’de 1 parçalanma gösteren radyoaktivite miktarıdır. MBq,GBq düzeyleri kullanılır.

## Slide 2: Yarı Ömür:
Fiziksel yarı ömür:( T1/2) radyoaktif örnekte radyoaktif atomların sayısının yarıya inmesi için geçen zamandır.
Biyolojik yarı ömür:
Effektif (Etkin) yarı ömür:
1/T 1/2 Fiz +1/T 1/2 Biol

## Slide 4
Element | Radyonüklid | Yarı Ömür | Enerji gamma (keV) | Enerji Beta (keV)
Fosfor | P-32 | 14.3 gün |  | 1700
Krom | Cr-51 | 27.7 gün | 320 | 
Galyum | Ga67 | 78.3 saat | 91,185,200 | 
Stronsiyum | Sr-89 | 50.5 gün |  | 1480
İtrium | Y-90 | 64.1 saat |  | 2280
Teknesyum | Tc-99m | 6.02 saat | 140 | 
İndium | In-111 | 2.8 gün | 171,245 | 
İyot | I-131 | 8.0 gün | 364 | 606
Talyum | Tl-201 | 73.1 saat | 68-82 | 

## Slide 5: Radyasyon ile ilgili birimler:
Röntgen(R):Exposure Işınlanma mR/saat R/saat vs.
Rad(Radiation Absorbed Dose) 100Rad=Gray (Gy)
Rem(Roentgen-Equivalent-Man)
100Rem=Sievert(Sv)