## Slide 1: Giysi Süsleme Teknikleri

## Slide 2: Volan
Daire sistemi ile çalışılan büzgülü, büzgüsüz kumaş kıvrımıdır. Volanlar giyim süslemede yaka, kol, etek kenarlarına geçirilerek uygulanır.

## Slide 3: Volan Kalıbının Hazırlanması
Volan geçirilecek yerin ölçüsüne göre bir daire çizilir. İstenilen volan genişliğinde bu daireye paralel bir daire daha çizilir (Volan, açık olmayan yere geçirilecekse kesmeden kullanılır.).
Büyükçe bir daire çizilir. Sıfırdan başlamak üzere, kumaş volan genişliğinde helezon şeklinde çizilir ve kesilir. Meydana gelen şekil, istenilen yere düz olarak dikildiğinde volan şeklini alır.

## Slide 4
Volanın etrafı isteğe göre temizlenir. Piko veya zikzak makine çekilebileceği gibi ince kıvırma ayağı ile kıvrılarak, biye geçirilerek, dantel veya hazır malzemelerle de temizlenebilir. İstenirse volan iki kat yapılır, etrafından makine çekilip çevrilir.

## Slide 6: Kapitone
İki kumaş arasına pamuk, kauçuk, cam elyafı veya yumuşak bir kumaş yerleştirilerek üstünden çeşitli şekillerde makine çekilmesi sonucu meydana gelen iştir. Her türlü kumaşa ve giyim çeşidine uygulanabilir.

## Slide 9: Çıma
Çıma, 1 mm’den yapılan üst dikiştir.

## Slide 10: Gaze
0,5 cm’den veya bir makine ayağından yapılan üst dikiştir. Çıma ve gaze dikişi birlikte de kullanılır.

## Slide 11: Kaynakça
MEGEP, “Giyimde Süsleme”, Ankara, (2006)