## Slide 1: Giysi Süsleme Teknikleri

## Slide 2: Enkürüste
Dilimize Fransızcadan geçmiş olup, kumaşı oyarak içine diğer bir parçanın konması anlamına gelir. Enkürüste giyimi süslemek amacıyla, başka kumaş ilavesiyle giyimi tamamlamak için kullanılır. Her cins kumaşa uygulanabilir; ancak kumaş kalınlıklarının aynı olmasına ve renklerinin uyumlu olmasına dikkat etmek gerekir.

## Slide 3
Giyside oyulacak yerdeki köşe ve yuvarlak kısımların şeklinin bozulmamasına dikkat edilmesi gerekir. Yuvarlak kısımların muntazam dönmesi için paylar çıtlatılmalıdır. Köşeler ise rişliyö veya parça konularak çıtlatılmalıdır. Parça, giyimde oyulan yere yerleştirildikten sonra, şekli bozulmadan içten makine çekilip, dikiş payları ikiye açılarak ütülenir, kenar temizliği yapılır.

## Slide 5: Çeşitli amaçlarla enkürüste yapılır:
Süslemede
Kumaş renklendirmede
Kumaş yetmediğinde
Kumaş değerlendirmede

## Slide 6: Enkürüstenin kullanıldığı yerler:
Çocuk giyiminde
Ev dekorasyonunda
Kadın elbise, bluz, manto, tayyör ve eteklerde

## Slide 7: Enkürüste yapılacak kumaşta aranan özellikler:
Dikiş payını göstermeyecek kalınlıkta olmalı
Ütü tutan kumaştan seçilmeli
Atmayan kumaşlardan seçilmeli

## Slide 11: Kaynakça
MEGEP, “Giyimde Süsleme”, Ankara, (2006)