## Slide 1: Giysi Süsleme Teknikleri

## Slide 2: Pul Boncuk İşi Yapma
Pul, boncuk, stras gibi parlayan malzemeler kullanılarak yapılan süslemelerdir. Öğleden sonra ve gece giysileri ile çanta, kemer, şapka, eldiven, kolye gibi aksesuar süslemelerinde kullanılır. Günün modasına uygun pul boncukla yapılan fantezi elbiseler, her gün gelişmektedir ve çeşitleri çoğalmaktadır.

## Slide 4: Kıyafetlerde uyguladığımız pul boncuk işlerini;
Desen çizerek desene göre yapılanlar,
Modele göre desen çizilmeden yapılanlar,
Hazır veya kendi hazırladığımız harçlar şeritlerle yapılanlar,
Kumaş deseninin şekline göre yapılanlar(dantel, güpür, kadife vs.)
Diğer nakışlara ek olarak yapılanlar, diye isimlendirilir.

## Slide 5: Desen Çizilerek Desene Göre İşleme
Modele göre desen hazırlanır, kumaş özelliğine göre desen kumaşa geçirilir. Kumaşa geçirilen desen özelliğine göre yalın, pul, boncuk, inci, çeşitli taşlarla işlenir.

## Slide 6: Modele Göre Desen Çizerek İşleme
Bu bir beden, yaka, manşet olabilir. Motif çalışarak süsleme yapılmak istendiğinde işlenecek yerler küçük düğme şeklinde kayıtlarla saptanır. Bu saptanan yere çeşitli taşlar, payetler, inci, boncuk tırtıl, kesme boncuk vs. dikilerek motifler meydana getirilir. Bu motifler modele göre küçüklü büyüklü çalışılır.

## Slide 8: Hazır Harçlar Kullanarak Süsleme
Şerit, kullanılacağı yere yerleştirilir, teğellenilir. Tutturma işleminde kumaşa ve desene uygun yün, ipek, rafya vs. ile tutturulur. Harç veya şerit kenarı ek desen çizilerek veya çizilmeden pul, boncuk, kordonla süsleme yapılarak tamamlanabilir. Ayrıca harcın içi pul ve boncuklarla doldurulabilir.

## Slide 9: Kumaş Deseninin Şekline Göre Yapılan Süslemeler
Bu bir güpür motifi veya dantel motifi olabileceği gibi desenli bir şifon, kadife, brokar vs. olabilir. Kumaşın özelliğine göre, kumaşın renk tonlarına uygun gereçler ile deseni bozulmadan işlenir.

## Slide 10: Diğer Nakışlara Ek Olarak Yapılan Süslemeler
Fantezi elbise süslemelerinde kullanılan aplike, çin iğnesi, Türk işleri, ajurlar, sırma, tül işleri gibi nakışlarda deseni tamamlayıcı olarak kullanılır.

## Slide 11: Kaynakça
MEGEP, “Giyimde Süsleme”, Ankara, (2006)