## Slide 1: Giysi Süsleme Teknikleri

## Slide 2: Pul ve Boncuk Dikilirken Dikkat Edilecek Teknik Esaslar
İşlenecek kumaş ütülü olmalıdır.
Sağlam olması için naylon iplik kullanılmalıdır.
İpliğin başlangıçta düğümlenmesi gerekir.
İşlemenin üzerine ütü basılmamalıdır.

## Slide 3: Pul Boncuk Dikiminde Kullanılan Araç ve Gereçler
Pul
Boncuk
İşlenecek kumaş
Nakış malzemesi

## Slide 4: Pul Boncuk Dikişleri
İğneyi kumaşın yüzüne çıkarınız.
Pulun yüzü üste gelecek şekilde iğneye bir pul ve bir boncuk geçiriniz.
İğneyi pulunu ortasından batırınız ve kumaşın tersine geçiriniz.

## Slide 5: Tek Olarak Yan Yana Pul Dikme
İğneyi kumaşın yüzeyine çıkarınız.
İğneyi pulun sağından ve dibinden batırınız.
Batırılan yerden sola doğru bir pul boyu mesafeden kumaşın yüzüne çıkarınız.
İkinci pulu geçiriniz
İğneyi birinci pulun ortasından batırarak soldan bir pul boyu mesafeden kumaşın yüzüne çıkarınız.

## Slide 6: Elde Makine Dikişi İle Pul Dikme
İğneyi kumaşın yüzüne çıkarınız. Pulu geçiriniz.
İğneyi sola doğru pulun dibinden batırınız. Yarım pul mesafeden kumaşın yüzüne çıkarınız.
İkinci pula geçiniz Birinci pulu tutturan ipliğin dibinden, iğneyi batırınız. Sola doğru bir pul boyu mesafeden kumaşın yüzüne çıkarınız.
Pulu çeviriniz. Bir evvelki pulun üstüne yatırınız ve ipliği çekiniz.

## Slide 7: Zincir İğnesi İle Pul Dikme
İğneyi kumaşın yüzüne çıkarınız. pulun ortasından geçiriniz.
İpliğinizi sol elinizin baş parmağı ile tutunuz.
Pulun ortasından batırınız. Pulun dibinden ve ilmek içinden geçirerek kumaşın yüzüne çıkarınız.

## Slide 8: Boncuk İşi
İğneyi kumaşın yüzüne çıkarınız. Bir boncuk geçiriniz ve boncuk boyu kadar sağa batırınız.
İğneyi ilk çıkış yerinden bir boncuk boyu soldan çıkarınız.

## Slide 9: Uzun Boncuk Dikme
İğneyi kumaşın yüzüne çıkarınız Boncuğu iğneye geçiriniz. Boncuk boyu mesafeden kumaşa batırınız.
İğneyi ilk çıktığınız yerden çıkarınız. Boncuğu kumaş üzerine yerleştiriniz İğneyi boncuğun içinden geçiriniz (soldan sağa doğru)
İkinci boncuğu iğneye geçiriniz. Boncuk boyu kadar mesafeden kumaşa batırınız.
Birinci boncuğun sağ ucunun dibinden çıkarınız.

## Slide 10: Kaynakça
MEGEP, “Giyimde Süsleme”, Ankara, (2006)