## Slide 1: Giysi Süsleme Teknikleri

## Slide 2: Aplike
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motifleri veya parçayı, başka bir kumaşın üzerine kapama, yapıştırma, tatbik etmedir. Aplike için yünlü, pamuklu, iplikli, mat ve parlak, desenli kumaşlar, kürk ve deri kullanılabilir. Aplike yaparken dikkat edilecek en önemli nokta, giyimle aplike yapılacak parçanın düz ipliklerinin aynı olmasıdır. Aksi halde üste konan parçanın şekli bozulur. Aplikeyi giyime tuttururken makine dikişi, baskı dikişi, çeşitli nakış iğneleri, rişliyö, sarma, Paris puan vb. gibi dikişler kullanılır. Kadın, erkek, çocuk giyim süslemelerinde çok kullanılan bir işleme türüdür.

## Slide 4
Makinada yapılmış aplike
Elde yapılmış aplike

## Slide 5
Aplike yapacağınız deseni tespit ediniz. Çalışma yerini ve araç gereçleri hazırlayınız.

## Slide 6: Aplike
Aplike yapacağınız deseni tespit ediniz. Çalışma yerini ve araç gereçleri hazırlayınız.

## Slide 7: Aplike
Seçmiş olduğunuz deseni, kumaşa geçiriniz.
Desenleri geçirdiğiniz kumaşların arkasına, tela yapıştırınız.
Deseni geçirdiğiniz kumaş arkasına, elyaf yerleştiriniz.

## Slide 8: Aplike
Tela yapıştırılmış kumaşları, aplike yapılacak kumaş üzerine teyelleyerek tutturunuz.
Desen çizgileri üzerinden makine çekiniz.
Makine çekilmiş deseni, etrafından dikkatlice kesiniz.

## Slide 9: Aplike
Makine ayarını zikzak konumuna getiriniz.
Desen çevresini bu defada zikzak ayarda sarınız.

## Slide 11: Kaynakça
MEGEP, “Giyimde Süsleme”, Ankara, (2006)