## Slide 1: KALIP HAZIRLAMA VE MODEL GELİŞTİRME

## Slide 2: Moda mimari gibidir , söz konusu olan oranlardır. Coco Chanel
Kıyafetler, tıpkı bir kadının vücudu gibi doğal hatlara sahip olmalıdır.
Coco Chanel

## Slide 3
Temel ve model uygulamalı kalıp çizimlerinde hazırlanan kalıbın vücuda uygun olması en önemli noktadır. Giysinin vücuda uygun olmasını sağlayan pek çok unsur olmasına rağmen bunların başında, giysi yapımında kullanılan 2 boyutlu kalıpların vücudun 3 boyutlu formunu doğru yansıtması gelmektedir.

## Slide 4
Moda tasarımı bütün ürünleri içerir, ama moda dendiğinde akla ilk gelen daima hazır giyim ürünleri ve koleksiyonları olmaktadır. Hazır giyim ürünlerinin ve koleksiyonların somutlaştırılabilmesi için de en önemli aşama giysi kalıbının hazırlanmasıdır.

## Slide 5
KALIP : Kumaş kesilip birleştirilmeden önce giysinin parçalarının kumaşa aktarılmasını sağlayan yassı bir kağıt veya karton şablondur.
Kalıp hazırlama, hazır giyim sektöründe, vücuda iyi uyum sağlayan giysilerin üretiminde en önemli faktörlerden birisidir. Giysi kalıbının doğru hazırlanabilmesi içinde insan vücut yapı ve özelliklerinin bilinmesi gerekir. Çünkü vücut yapısı giysi üretimi için temeldir.

## Slide 6: Bu temeli oluşturan özellikler;
Vücut üç boyutludur (en, boy, derinlik)
Vücut bölümlere ayrılır (beden, baş, kollar, bacaklar)
Vücut bölümleri arasında orantı vardır.
Duran, vücut ölçüleri ile hareket halindeki vücut ölçüleri farklılık gösterir.
Vücutlar, kadın, erkek ve çocuk vücutları olarak gruplandırılır.
Normal vücut yapılarında tipik, bireysel farklılıklar görülür.

## Slide 7: Oranlama yöntemi ve önemi
Vücudun bölümleri arasındaki oranlar kalıp üretiminde öncelikle dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bu nedenle vücudun doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gereklidir. Böylelikle vücut ölçülerinin hesaplanması kolaylaşacaktır. Örneğin baş uzunluğu=1/8 tam boy. Bu hesaplamaya oranlama yöntemi denir.
Ölçülerin hesaplanmasında ise bazı ölçüler direk vücut üzerinden (temel ölçüler), bazıları da oranlama yöntemi ile (yardımcı ölçüler) bulunur

## Slide 8: Tam boy ölçüsünün sekizli dağılımla bölümlendirilmesi

## Slide 9: Vücut ölçüleri
Vücut ölçüleri hazır giyim endüstrisinde ve provalı giyimde kalıbın temelini oluşturur. Provalı giyim kalıpları için ölçüler vücut özelliklerine göre saptanır. Normal vücut yapısından sapmalar ne kadar fazla ise kişi üzerinden ölçü almakta o kadar gereklidir. Şayet bu tür sapmalar söz konusu değil ise provalı giyimde de temel ölçülerin alınarak diğer ölçülerin oranlama yöntemine göre hesaplanması yeterlidir.

## Slide 10
Hazır giyim sanayisinde kalıp hazırlamak için bireysel ölçü alınmadığından standart ölçü tabloları istatistiksel araştırmalarla oluşturulur, bu tablolarda ölçüler beden numaralarına göre gruplandırılır.
Standart ölçü tablolarında kişisel ölçü farklılıkları değil genel vücut özelliklerine dikkat edilir. Örneğin, kısa, normal, uzun boy, şişman ya da zayıf vücutlar gibi.

## Slide 11: Ölçü Alma
Tam Boy
Bel Çevresi

## Slide 12: Kalça Çevresi

## Slide 13
Beden Genişliği

## Slide 14
Kol Boyu Ölçüsü
Boyun Çevresi

## Slide 15: Pantolon Boyu Oturuş Yüksekliği

## Slide 16: Diz Genişliği Bilek Genişliği

## Slide 17: Standart Ölçü Tablosu

## Slide 18: Kalıp Hazırlama Yöntemleri

## Slide 19: Biçki Sistemi ile Kalıp Hazırlama
Bir giysisinin yapılmasında gerekli olan kalıpların vücut ölçülerine göre çeşitli biçki teknikleri ile çizilmesidir.
Günümüzde çok çeşitli biçki sistemleri kullanılmaktadır. Bunların ortak özelliği, standart ölçü tablosu ve hesaplama formülleri ile çalışılmasıdır. Bu sistemlerin kendilerine özgü kuralları ile standart çizimler oluşturulmaktadır.

## Slide 20: Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama
Modern teknoloji sayesinde hazır giyim endüstrisinde bilgisayarla kalıp elde etmek mümkündür. Değişik bilgisayar programları ile kısa sürede model tasarımı, kalıp elde etmek ve serileştirme gibi işlemler yapılabilmektedir.

## Slide 21: Model paftalarından Kalıp Hazırlama
Çeşitli model paftaları yardımı ile de model uygulanmış kalıp elde etmek mümkündür. Günümüzde yerli ve yabancı basımlı modeller çeşitli beden ölçülerine uygun giysilerin kalıplarını vermektedirler. Model anahtarlarından kalıp numara, çizgi ve renk öğrenilerek hazır kalıplar elde edilir.

## Slide 22: Hazır Giysi Üzerinden Kalıp Hazırlama
Elde bulunan giysi parçalarının kağıt üzerine çizilerek kalıpların hazırlanmasıdır.

## Slide 23: Drapaj Yöntemi ile Kalıp Hazırlama
İnsan bedeni veya cansız manken üzerinde değişik model özelliği taşıyan, fazla kesikli, asimetrik, drapeli modelleri uygulayabilmek için kullanılan bir kalıp elde etme tekniğidir.

## Slide 24: Kalıp Çıkarmak İçin Gerekli Malzemeler

## Slide 26
Mezura : Beden ölçülerini almak için kullanılır. Esnekliği kavisli hatlarında ölçülebilmesine imkan tanır.
Aristo : Açıların ölçülmesinde kullanılan özel bir gönye türüdür. Aristo cetveli, belirli aralıkta paralel çizgilerin çizilmesinde de kullanılır.
Pistole : Eğri cetveller aynı doğrultuda veya aynı yay üzerinde olmayan ikiden fazla noktanın birleştirilmesinde kullanılır.
Çıt Makası : Bu alet kalıpların kenar kısımlarını, her bir denge noktası için kare şeklinde parçalar çıkarmak için kullanılır.

## Slide 27
Toplu İğne : Kağıt veya kumaş parçalarını geçici olarak birbirlerine tutturmak için kullanılır.
Sabun veya Çizgi Taşı : Kalıbın kumaşa aktarılmasında ve işaret almada kullanılır.
Makas : Kağıt veya kumaş kesmek için kullanılır.
Kalıp Delgeci : Bu alet kalıpta yer alan pens, cep veya başka gösterilmesi gereken herhangi bir bölgeyi işaretlemek için kullanılır. Kalıp delgeçi, kalıpta 2-4 mm arasında bir delik açar.
Bız : Bu alet, kalıpta bir delik açmak suretiyle kumaşta bir işaret oluşturmak için kullanılır.

## Slide 28: Kalıp Çiziminde Kullanılan İşaret ve Semboller

## Slide 32: Kaynaklar
1. Fischer, Anette (2018), Moda Tasarımında Giysi Teknikleri. İstanbul: Oksijen Basım ve Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
2. MEGEP, Modülleri (2011), Giyim Üretim Teknolojisi, Ankara
3. Aldrich, Winifred (2000), Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
4. MEB, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Temel Kalıp Bilgisi, İstanbul 1994.