## Slide 1: KALIP HAZIRLAMA VE MODEL GELİŞTİRME

## Slide 2: TEMEL BEDEN KALIBI SERİ ÇİZİMİ
Serileme ile İlgili Tanımlar
Serinin Tanımı
Herhangi bir bedende hazırlanmış kalıbın basamaklı olarak büyütüp küçültülmesidir. Gradasyon olarak da adlandırılır. Zamandan kazanmak amacıyla herhangi bir bedende çalışılan modelin, doğru ve sistemli bir şekilde diğer bedenlere taşınması amacıyla yapılır. Serileme ile beden numaralarında yani ölçülerde değişiklik yapılır. Kesinlikle model özelliği değişmemelidir. Kısaca serileştirme; konfeksiyonda temel olarak belirlenmiş bir giyim kalıbını esas alarak belli tekniklerle, küçük ya da büyük kalıpları elde etmektir

## Slide 3: Sıçrama Değerleri
Bedenden bedene yapılası gereken ölçü değişikliği miktarıdır. Ölçü tabloları ve kalıp hazırlama sistemi esas alınarak serileme yöntem ve tekniklerine göre hesaplanarak bulunur.

## Slide 4: Serileme Çeşitleri (Yöntemleri)
İç içe geçirme yöntemi
Kalıpları sıçratma yöntemi

## Slide 5: İç İçe Geçirme Yöntemi
Bu yöntemde beden serisinin iki ana kalıbının elimizde olması gerekir. Bunlar genellikle beden serisinin en küçüğü ve en büyüğüdür.
Uygulama şu şekilde yapılır:
Kalıp üzerinde birbirine dik durumda bulunan iki eksen çizilir. Örneğin: etek kalıbında, kalça çizgisiyle ön veya arka orta çizgisi, pantolon kalıbında kalça çizgisiyle ütü katı çizgisi ana eksenleri oluşturur.
Önce büyük kalıp çizilir.

## Slide 6
Küçük kalıp, büyük kalıbın içine, ana eksenleri çakışacak şekilde çizilir.
Bu çizgiler arasındaki mesafe beden adedine bölünerek, bu noktaların birleştirilmesiyle, ara bedenler elde edilmiş olur.
Köşeleri birleştirilen çizgiler aynı doğrultuda uzatılarak iç bedenler arasındaki mesafe kadar işaretlendiğinde, daha küçük ve daha büyük kalıp elde edilmiş olur.

## Slide 7: Kalıpları Sıçratma Yöntemi
Bu yöntemde, matematikteki koordinat sisteminden yararlanılmıştır. Yöntemin temeli, esas kalıp üzerindeki noktaların koordinatsal hareketine dayanır. Bu yöntemin kullanılabilmesi için, bir ana kalıpla, bir bedenden diğer bedene ‘sıçrama miktarı denen ilerleme ve gerileme miktarının bilinmesi gerekir.

## Slide 8
Uygulama şu şekilde yapılır:
Önce temel kalıp çizilir.
Bu noktalar üzerinde koordinatsal hareket yapılacak sıçrama noktaları tespit edilir.
Bu noktaların sıçrama miktarları tespit edilir. Sıçrama miktarı, verilen ölçü tablosundan bulunabileceği gibi, beden serisinin iki kalıbı iç içe geçirilerek yer değiştiren noktaların yatay ve dikey kaç cm veya kaç mm yer değiştirdiği ölçülerek de belirlenebilir.
Temel kalıp üzerinde sıçrama noktalarından, yatay veya dikey alacağımız sıçrama miktarları işaretlenerek çizim yapılır.

## Slide 9: Serilemede Kullanılan Araç Gereçler
Bilgisayar: Program doğrultusunda sıçratma yöntemiyle seri çizim yapılmasında kullanılır.
Multigrader: Seri ve kesim işlemlerini aynı anda yapan araçtır.
Variatör: Yatay ve dikey yönlerde hareket ettirilebilen araçtır.
Bunlardan başka elle serilemede kalıp çiziminde kullanılan çizim araç ve gereçleri kullanılır.

## Slide 10: Seri Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar
Serisi yapılacak modelin temel beden kalıbı doğru ve düzgün çalışılmış olmalıdır.
Seri çiziminde model özelliğinin ve oranlarının değişmemesine dikkat edilmelidir.
Parçalardaki seri çizimi yapılırken bütün bedenlerdeki ölçülerin değişmemesine dikkat edilmelidir.
Seri yapılırken parçaların düz boy ipliklerine dikkat edilmelidir.
Çizimlerin netliğine ve düzgünlüğüne dikkat edilmelidir.

## Slide 11
Seri farkları hesaplamalarına ve seri yönlerine dikkat edilmelidir.
Araç gereçlerin doğru ve düzgün kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Serilemede ölçü birimi olarak mm kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Şablon üzerinde bulunan bütün yazı ve işaretler serisi yapılan şablon üzerine geçirilmelidir.
Seri çizimi bittiğinde ölçü kontrolleri yapılmalıdır.

## Slide 12: Seri Farkları Tablosu Oluşturma İşlemleri
Seri Farkı (Seri Değeri): Bir sonraki beden için gerekli olan büyütme ya da küçültme miktarlarını gösteren değerlerdir. Tablolarda genellikle mm cinsinden gösterilir.
Dikiş paylı olarak hazırlanan kalıpların (hangi beden olursa olsun) istenilen bütün bedenler için büyütülüp ya da küçültülmesine serileme denir.

## Slide 13
Sistemli bir serileme yapabilmek için beden ölçülerinin bilinmesi gerekir(ölçü tabloları).Bu ölçülerle bedenden bedene büyüyüp küçültme için gerekli sayısal değerler hesaplanır. Her kalıp sisteminin kendine özgü ölçü tablosu vardır. Bu tablolara göre gerekli hesaplamalar, değerlendirmeler ya da oranlamalar yapılarak serilemede kullanılmak üzere temel seri farkları tabloları hazırlanır. Temel seri farkları tabloları her işletme için, her okul için ya da her kalıp sistemi için bir defa hazırlanır. Sonraki çalışmalarda hep bu seri farkları tabloları kullanılır.

## Slide 14
Serileme işlemine öncelikle temel seri değerleri tablosunun hazırlanmasıyla başlanır. Hazırlanan Temel Seri (seri farkları) Değerleri Tabloları bir defa hazırlandıktan sonra bütün modüller ve bedenler için kullanılır. Yeni hazırlanan bir koleksiyondaki modeller ya da yeni bir sipariş için kısa sürede doğru kalıplar hazırlamak, sistemli bir serileme yöntemi ve özellikle doğru hazırlanmış seri farkları tablosu ile mümkündür. Seri farkları tabloları iki farklı yöntemle hesaplanır.

## Slide 15: Ölçü Tablolarını Kullanarak Hesaplama
Bu yöntemde temel ölçüm noktalarındaki seri farklarını doğru hesaplamak mümkündür (beden, kalça düşüklüğü, bel vb.).Ancak yardımcı ölçülerde, eğri hatlarda ve kavislerde ölçü tablolarını kullanarak hesaplama yapmak pek mümkün değildir.

## Slide 16: Çizimsel Yöntemle Seri Farkları Tablosu Hazırlama
Çizimler sırasındaki ve sınır bedenler arasındaki mesafelerin ölçümünde çok dikkatli olunması gerekir. Ancak gerek duyulan her yerdeki seri noktasının seri farkının hesaplanması mümkündür.

## Slide 17: Temel Seri Farkları Tablolarının Hazırlanması
Çizimsel seri farkları tablosunun hazırlanmasına ölçü tablosundaki bedenlerin büyük ve küçük bedenler olarak gruplandırılması ile başlanır.
Sınır bedenler belirleme
36-38-40-42-44-46 bedenler küçük bedenler (5 adet)
46-48-50-52-54bedenler ise büyük(4 adet)
36-46-54 bedenler sınır bedenleridir.

## Slide 18: Sıçrama Noktalarını Ve Yönlerini Belirleme İşlemleri

## Slide 19: Seri Merkezi Saptama
Sınır bedenlerin(36-46-54) çizimlerinin en az bir noktasının ortak olması yani üst üste gelmesi gerekir. Çakışan nokta yada noktaların mümkün olduğunca ölçüm noktalarında olması gerekir. Belirlenen nokta seri merkezi olarak adlandırılır. Temel çizimler (örn. temel etek ya da temel beden...) direk iç içe çizilir yada ayrı ayrı çizildikten sonra iç içe yerleştirilir.

## Slide 20: Seri Noktalarının Saptanması
Mümkün olduğunca ölçüm noktalarında olmalıdır(seri değerlerinin hesaplama yöntemiyle kolay bulunabilmesi için).Eğri, kavisli hatlarda çizimi kolaylaştıracak noktalar belirlenmelidir. Bu noktalar farklı bedenlerde seri çizimleri yapılırken eğri hatların düzgün ve doğru çizilmesini garanti eder. Model uygulamalı seri çizimlerinde, seri noktaları seçilirken, temel seri farkları tablosundan modele en yakın olanın seçilmesi gerekir.

## Slide 21: Seri Noktalarının Adlandırılması(A-B-C-D)
Harfle yada rakamla adlandırılır. Ancak temel seri farkları tabloları kullanarak model uygulamalı kalıpların seri farkları tabloları hazırlanacağı için ikisinde de aynı adlandırmalar kullanılmamalıdır. Temel seri farkları tablosunda harf, model uygulamalı seri farkları tablolarından ise rakam kullanılacaktır. Adlandırmanın dairesel yapılması gerekir.

## Slide 22: Seri Yönlerinin Belirlenmesi
Her zaman kalıplar yatay yerleştirilmelidir . Üst kısmı hangi yöne (sağa ya da sola)baktığına dikkat edilmelidir. Ön- arka ortası ‘ X ‘ eksenine ve düz ipliğe paraleldir. Ön bedende etek ucu sağa bakacak, arka bedende ise etek ucu sola bakacak şekilde yerleştirilecektir. Büyütme veya küçültme yapılacak (koordinatları) yönleri sınır bedenler arasında yardımcı çizgiler belirlenir.

## Slide 23: Temel Arka Serileme

## Slide 24: Temel Ön Serileme

## Slide 25: Temel Ön Serileme

## Slide 26: Temel Ön Serileme

## Slide 27: Temel Ön Serileme

## Slide 28: Temel Ön Serileme

## Slide 29: Temel Arka Serileme

## Slide 30: Temel Kol Serileme