## Slide 1: NÜKLEER TIP
Klinik problem
    Radyofarmasötik Enstrümentasyon

## Slide 2: NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLERİ (Sintigrafi)
Dokuların fonksiyonel özelliklerini gösterir.
Emisyon / transmisyon ?

## Slide 3: RADYOFARMASÖTİK
Radyonüklid Farmasötik Organ Parametre
Soğuk kit (biyoaktif ajan)
+ colloid Karaciğer RES
Tc-99m + MAA Akciğer perfüzyon
+ DTPA Böbrek fonksiyon

## Slide 4: İDEAL GÖRÜNTÜLEME RADYOFARMASÖTİĞİ
Saf gama yayıcı
Uygun gama enerjisi (100-200 keV)
Kısa yarı ömür
  FYÖ taşınım, hazırlama ve kullanım için uygun uzunlukta olmalı, EYÖ ise testin tamamlanması için gerekli süreden çok uzun olmamalı
Hedef/zemin aktivite oranı yüksek
Stabilite
Hasta ve çevresine düşük radyasyon dozu
Ucuz ve kolay temin
Kolay hazırlama

## Slide 5: İDEAL TEDAVİ RADYOFARMASÖTİĞİ
Saf beta yayıcı (ideal)
Yüksek enerji (Emax>1MeV)
Daha uzun yarı ömür (?)
    Çabuk ve uzun süreli etki istenir
Hedef/zemin aktivite oranı yüksek
Ucuz ve kolay temin

## Slide 6: Yapay Radyonüklid Kaynakları
Nükleer Reaktör (Mo99, I131)
Siklotron (F18, C11, O15)
Jeneratör sistemleri (Tc-99m, Ga-68)
  Uzun yarı ömürlü ana radyonüklidin (ana veya mother) bozunurken meydana getirdiği kısa yarı ömürlü radyonüklidi (kız veya doughter) elde etmek için kullanılan sistemdir