## Slide 1: 99Mo-99mTc Jeneratör
Mo-99 hafif asidik ortamda
aliminyum parçacıklarına
emdirilir(amonyum molibdat).
Sodyumperteknetat alimunyum
okside kuvvetli bağlanamadığı
için serum fizyolojik ile kolayca
kolondan uzaklaştırılır (sağım).
İyon değişimi yöntemine dayanır

## Slide 2: Lokalizasyon mekanizmaları
Dilüsyon
  Tc99m-RBC kan havuzu, Xe133 ventilasyon
Difüzyon (basit difüzyon)
  Tc99mO4 veya Tc-99m DTPA ile beyin sintigrafisi
Aktif transport
  Tc-99m DMSA, Tc-99mO4
Fagositoz
  Tc-99m SC
Hücre sekestrasyonu
  Tc-99m denatüre eritrosit
Kapiller blokaj
  Tc-99m MAA

## Slide 3: Radyasyondan korunma ve radyasyonun Bİyolojİk Etkİlerİ

## Slide 4: İnsanlar için radyasyon kaynakları
%88: doğal kaynaklar 2.4 mSv
  Kozmik ışınlar
  Yerkabuğunda bulunan doğal radyoaktif izotoplar (toprak, yapı malzemeleri, su ve gıdalar)
%10: tıbbi kaynaklar 0.3 mSv
  Tanısal radyoloji
  Nükleer Tıp
  Radyoterapi
%2: diğer 0.01 mSv
  Endüstriyel uygulamalar
  Nükleer serpinti 0.007 mSv
  Nükleer santraller 0.008 mSv
  Tüketici ürünleri 0.0005 mSv

## Slide 5: Radyasyonun Etkileri
Deterministik etki; belirli bir eşik değerden sonra ortaya çıkan etki. Doğrudan hücre ölümü ile ilişkilidir. ölüm, cilt yanıkları, katarakt, kısırlık
Sitokastik etki; düşük radyasyon dozlarıyla bile ortaya çıkan etki. Dokuların radyasyon absorbsiyon miktarına bağlıdır. kanser genetik etkiler
Hedef: Deterministik etkileri önlemek, sitokatik etkilerin meydana gelme olasılıklarını kabul edilebilir düzeyde sınırlamaktır

## Slide 6: Müsaade Edilen Maksimum Doz
Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu (ICRP) tarafından Müsaade Edilebilir Maksimum Doz (MEMD); bir insanda ömür boyunca hiçbir önemli vücut arazı ve bir genetik etki meydana getirmesi beklenmeyen iyonlaştırıcı radyasyon dozu olarak tarif edilir.