## Slide 1: Port Giriş/Çıkış ve Bit/Byte İşlemleri
NBP246 MİKRODENETLEYİCİLER
Öğr. Gör. Mahmut KILIÇASLAN

## Slide 2: Port Giriş/Çıkış Komutları
SET_TRIS_X() Komutu
Bu komut port pinlerinin hangisinin giriş pini, hangisinin çıkış pini olacağını belirtir. X yerine port ismi (A,B,C,D,E) parantez içerisine heksadesimal olarak 8 bitlik değer girilir. Pin değeri 0 ise çıkış, 1 girilirse giriş pini olacağı anlamına gelir.
set_tris_a(0b00000001);//RA0 ucu giriş olarak ayarlandı
set_tris_b(0x00);//RB0 portu tümüyle çıkış olarak ayarlandı

## Slide 3: Port Giriş/Çıkış Komutları
GET_TRIS_X() Komutu
İstenen portun TRIS değeri kaydedicisi ile geri dönen bir fonksiyondur.
set_tris_a(0xFE);
x=get_tris_a(); //x değişkenine FE atanır.
OUTPUT_LOW() ve OUTPUT_HIGH()
output_low(pinismi);
output_low(pin_A2); //A portunun A2 ucu lojik 0 yapılmış olur.
output_high(pin_B3); //B portunun B3 ucu lojik 1 yapılmış olur.

## Slide 4: Port Giriş/Çıkış Komutları
OUTOUT_BIT() Komutu
output_bit(pinismi,deger);
output_bit(pinc4,1) //C portunun 4. biti lojik 1 yapılmış olur.
OUTPUT_X() Komutu
output_portismi(deger);
output_B(0x0F);// B portunun B0,B1,B2,B3 bitlerinin çıkışı lojik 1, B4,B5,B6,B7 bitlerinin çıkışı ise lojik 0 yapılıyor.

## Slide 5: Port Giriş/Çıkış Komutları
OUTPUT_TOGGLE()
output_toggle(pin_c4)
INPUT()
x=input(pin_A2) // A’ portundan lojik 1 yada 0 okunmakta ve x değişkenine atanmakta
INPUT_X()
data=input_c // C portunun komple durumu data değişkenine atanmaktadır.
INPUT_STATE
j=input_state(pin_b2) // B2 pininin giriş veya çıkış olarak yönlendirildiğini belirtir. j değeri 1 ise giriş 0 ise çıkış anlamındadır.

## Slide 6: Port Giriş/Çıkış Komutları
PORT_X_PULLUPS()
Bu komutlar denetleyiciye dahili pull-up özelliği bulunan portlarda dahili dahili pull-up özelliğini aktif veya pasif hale getirmeye yarar
port_a_pullups(true yada false)
BIT_SET()
bit_set(değişken,bit numarası)
int y; y=7;
bit_set(y,3); y değişkeni 7=0111 iken y değişkeninin 3. biti 1 yapılıyor ve yeni değer 1111=15 oluyor.

## Slide 7: Port Giriş/Çıkış Komutları
BIT_CLEAR()
int y; y=6;
bit_clear(y,2); //y değişkenine 6 değeri varken 2. biti 0 yapılıyor. Yani 6=0110 iken 0010=2 oluyor.
BIT_TEST()
x=0x35// heksadecimal olarak 35 değeri x’e atanıyor.
y=bit_test(x,5) y değişkeni 1 olur çünkü x=0x35=0011 0101 dir ve 5. biti 1’e eşittir.

## Slide 8: Port Giriş/Çıkış Komutları
MAKE8()
Bu komut 16 veya 32 bitlik değişkenin istenen 8 bitlik kısmını alır.
int8 y;
int32 x;
x=0xA35D82EF;
y=make8(x,0); //y nin değeri 0xEF olur.
y=make8(x,2); //y nin değeri 0x5D olur.

## Slide 9: Port Giriş/Çıkış Komutları
MAKE16()
Bu komut iki tane 8 bitlik sayının birleşiminden 16 bitlik sayı oluşturur.
int8 a,b;
long x;
a=0x20;
b=0x12;
x=make16(a,b) //x in yeni değeri 0x2012 olur

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] Serdar Çiçek, CCS C ile PIC Programlama, Altaş yayıncılık, 2009