## Slide 1: CCS C ile Program Derlemek ve Denemek
NBP246 MİKRODENETLEYİCİLER
Öğr. Gör. Dr. Ufuk tanyeri

## Slide 2: CCS C’de Derleme İşlemi
- Otomatik olarak proje dosyası oluşturmak ve derlemek:
Otomatik olarak proje dosyasını oluşturmak için ilk başta Project menüsünden PIC Wizard seçilmelidir. Burada projede kullanılmak istenen donanımlar, kesmeler, port giriş/çıkış durumları, zamanlayıcılar, ADC, seri iletişim, I2C vb. ile ilgili seçim ve ayarların programınıza otomatik olarak geçmesini sağlarsınız.
- El ile proje dosyası oluşturmak ve derlemek:
El ile proje dosyasını oluşturmak için ilk başta bir kaynak dosya oluşturulmalıdır. Bunun için File menüsünden New oradan da Source Files komutu seçilir. Daha sonra Project menüsünden Create komutu veya File->New->Project Manuel komutu verilmelidir.

## Slide 3: Derleme Sonucu Oluşan ve CCS C’nin Tanıdığı Dosya Formatları

## Slide 4: PIC PROG/DEKA 16F87X Deneme Kartı
- Söz konusu deneme kartı, mikrodenetleyicilerin devre üzerinden programlanmasını ve PIC’i sökmeden denenebilmesini sağlamaktadır.
- Kartta 28 ve 40 pin’li PIC’leri seri porttan programlayabileceğiniz yerleşik JDM programlayıcı mevcuttur.
- Seri port’u olmayan kullanıcılar için karta ICSP özelliği eklenmiştir. Bu özelliği sayesinde PIC’inizi USB portundan programlayabilirsiniz.

## Slide 5: PIC PROG/DEKA V6 deney kartı üzerinde USB iletişim ile LED kontrolü

## Slide 6: PIC’e Program Yüklemek (IC-PROG ile)
- Derleme aşaması gerçekleştirildiğinde yazdığınız programın makine kodu dediğimiz .hex uzantılı bir dosyası oluşmaktadır.
- İlgili dosyayı denetleyiciye yüklememiz gerekir.
- Yükleme aşamasında bir önceki slaytlarda bahsettiğimiz deneme kartı ve JDM programlayıcı kullanılmaktadır.
- Bu aşamada sektörde en popüler olan yazılım IC-Prog’tur. Programı indirmek için:
http://www.ic-prog.com/download.html
adresine giriniz.

## Slide 7: CCS C Programında Debugger İşlemi
- Debugger kavramı, hata ayıklama olarak da bilinmektedir.
- Hata ayıklama işlemi ile kaydedicilerde, değişkenlerde, portlarda, pinlerde, EEPROM’da vb. neler olduğunu görebiliriz.
- Bunun için program menüsünden DEBUG menüsü kullanılmaktadır.
- Derleyici IDC-U40 Unit, ICD-S40 Unit, MACHX Programmer/Debugger, LOAD-n-GO Handheld Programmer, MPLAB ICD2, MPLAB ICD3 vb. kartlar ile uyumludur.
- Derleyicinin sitesinden destek verilen yeni kartları takip edebilirsiniz:
http://www.ccsinfo.com/

## Slide 8: MPLAB Programında CCS C Derleyicisini Kullanmak
Microchip firması kendi PIC ailesi mikrodenetleyicileri için MPLAB adına derleyici programa sahiptir.
http://www.ccsinfo.com/downloads.php
MPLAB ile assembly dilinde programlar yazılabilir, derlenebilir ve hata ayıklama işlemleri yapılabilir.
https://www.microchip.com/
Yukarıda verilen her iki link MPLAB kullanmak içindir.

## Slide 9: Kaynaklar
[1] Çiçek, S. (2009). CCS C ile PIC programlama. Altaş Yayıncılık.