## Slide 1
  GGY 402
  GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME II
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  GGY 402
  GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME II
  3. HAFTA
  İmarı Beklenen Araziler ile Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 3
Herhangi bir taşınmaz veya parselin arsa olarak değerlenmesi için, taşınmazın imar parseli olması zorunludur.
3194 sayılı İmar Kanununa göre "imar parseli (arsa), imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekli" olarak tanımlanmıştır (Md.5/5).
İmar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmemiş olan taşınmazlar arazi olarak değerlenecektir.
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 4
Taşınmazın arsa vasfını kazanması ve imar uygulama süreçlerinin açıklanması için planlama sürecinin açıklanması gerekir.
Planlama; belli amaçlara ulaşabilmek için kıt kaynaklarla gereksinimlerin karşılanması arasında rasyonel öncelikler göz önünde bulundurularak bir denge sağlanması eylemi olarak tanımlanabilir (Keleş, 1980).
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 5
PLAN TÜRLERİ
Mekânsal Planlama
Mekânsal Strateji Planı
Çevre Düzeni Planı
İmar Planı
Nazım İmar Planı
Uygulama İmar Planı
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 6
NAZIM İMAR PLANI:
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2.000 veya 1/5.000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır (Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2014).
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 7
UYGULAMA İMAR PLANI:
Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1.000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır (Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2014).
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 8
ÇEVRE DÜZENİ PLANI:
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100.000, 1/50.000 veya 1/25.000 ölçekte İmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan raporuyla bir bütün olan plan (Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2014).
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 9
BÖLGE PLANLARI:
Sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Kalkınma Bakanlığı yapar veya yaptırır.
MEVZİ İMAR PLANI:
Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan; raporuyla bir bütün olan imar planıdır (Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2014).
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 10
PARSELASYON PLANI:
İmar plânının araziye uygulanmasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plândır. Belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise İl İdare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir (Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2014).
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 11
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI:
2863 Sayılı KTVK uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlardır (Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2014).
İmarı Beklenen Araziler İle Ham Arazilerde Değer Karşılaştırması

## Slide 12
Kaynaklar
Keleş, R., 1980. Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2014. T.C. Resmi Gazete,14.06.2014, sayı:29030, Md. 4.
Tanrıvermiş, H. 2017. Gayrimenkul Değerleme Esasları. SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Ders Kodu: 1014 (Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı), Ankara.