## Slide 1: Bölüm 11
Fiziksel Programlama
Prof. Dr. Abdullah KUZU
Dr. Öğr. Üyesi Mesut TÜRK

## Slide 2: Anahatlar
Fiziksel Programlama Nedir?
Fiziksel Programlama Öğretim Yaklaşımı
Robot Nedir?
  Robot Türleri
  Eğitsel Robotlar
Fiziksel Programlamada Kullanılan Sensörler
Fiziksel Programlamada Kullanılan Motorlar
Fiziksel Programlamada Kullanılan Yazılım ve Ortamlar
Fiziksel Programlama Platformları

## Slide 3: Fiziksel Programlama Nedir?
Kısaca yazılım ve donanım kullanarak fiziksel dış dünyayla veri alışverişi yapan fiziksel sistemleri tasarlama işidir.
Fiziksel programlama sayesinde çeşitli algılayıcılar aracılığıyla fiziksel dünyadan elde edilen veriler, mikroişlemciler ve/veya mikrodenetleyiciler kullanılarak dijital ortamda değerlendirilmekte ve karar süreçlerinde kullanılmaktadır.
Fiziksel programlamayla, çeşitli donanımlar aracılığıyla fiziksel dünyadan bilgi alıp, işleyerek yer aldığı sistemi “akıllı” hale getirmesi hedeflenmektedir.

## Slide 4: Fiziksel Programlama Öğretim Yaklaşımı
Programlamanın soyut yapısının aksine, fiziksel programlama öğretim yaklaşımında somut nesneler kullanılmaktadır.
Fiziksel programlamada, verileri elde etme, işleme ve çıktı süreçleri açısından gerçek dünyayla bir ilişki söz konusudur.
Geleneksel programlamadan tamamen bağımsız olarak düşünülemez. Diğer programlama yaklaşımlarıyla (blok tabanlı, mobil vb.) beraber kullanılabilir.
Özellikle soyut işlemsel dönem öncesi çocuklarda programlama öğretimi için tercih edebilir.

## Slide 5: Fiziksel Programlama Öğretim Yaklaşımı
Fiziksel programlama çocukların daha eğlenceli bir biçimde programlama kavramıyla tanışmalarını sağlar.
Fiziksel programlamada çocuklar oyun alışkanlıklarını devam ettirirler.
Robotik kitler ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.
Notes: Görsel Kaynak:
*https://www.freepik.com/free-vector/happy-children-back-school-background_2473412.htm
*https://www.freepik.com/free-vector/flat-robot-collection-with-different-poses_1576698.htm

## Slide 6: Robot Nedir?
Robot; "çeşitli sensörler aracılığıyla çevresinden veri toplayan, topladığı verileri yorumlayan, bunun sonucunda sahip olduğu algoritma uyarınca karar alan, karar sonucuna göre bir davranış gerçekleştiren, hareket eden ya da mevcut hareketinde hızlanma, durma gibi farklı eylemleri gerçekleştiren araçtır. "
Notes: Görsel Kaynak: https://www.freepik.com/free-vector/black-robot-silhouettes_714901.htm

## Slide 7: Robot Nedir?
Sensörler
Çevredeki verilerin algılanması
Elektronik Devre
Verilerin toplanması ve kontrolü
Program
Algılanan verileri kullanarak matematiksel ve mantıksal işlemler ile karar verme işleminin gerçekleşmesi
Mekanik Düzenek
Verilen kararlar doğrultusunda gerekli hareketleri gerçekleşmesi
Bir mekanizmanın robot olarak adlandırılabilmesi için içermesi gereken bileşenler;

## Slide 8: Robot Türleri?
Robotları sınıflandırmak için birçok yöntem bulunmaktadır.
Kullanım amaçlarına ve hareket yeteneklerine göre sınıflandırılabilirler.
Endüstriyel
Hareket Yeteneklerine Göre
Sabit robotlar (istasyonlar)
Tekerlekli
Ev tipi
Askeri
Tıbbi
Eğlence
Hobi ve yarış
Servis
…..
Ayaklı
Yüzen
Uçan
Sürünen
Nano, mikro
Hibrit
….
Kullanım Amaçlarına Göre
EĞİTSEL

## Slide 9: Eğitsel Robotlar
Özellikle küçük yaşlardaki çocuklara kodlama ve programlama becerilerinin öğretilmesinde kullanılmaktadır.
Öğrenciler yazdıkları kodun fiziksel çıktılarını ve etkilerini gözlemleyebilirler ve programlamanın soyut yapısını somutlaştırabilirler.
Günümüzde özellikle FeTeMM eğitiminde eğitsel robotlardan yararlanılmaktadır.
Eğitsel robotlar denilince tek tip bir robot modeli akla gelmemelidir.
  Hazır kitler; Lego Mindstorms Kitleri (NXT ve EV3), VEX IQ Kitleri, Makeblock (mbot)…
  Arduino ve Raspberry gibi mikrodenetleyici ve mikrobilgisayarlar.

## Slide 10: Fiziksel Programlamada Kullanılan Sensörler (Algılayıcılar)
Sensörler robotik sistemlerde yer alan duyu organlarıdır.
Işık, görüntü, ses, basınç, ısı, titreşim, sürtünme, konum, uzaklık, yükseklik, nem, manyetizma gibi birçok özelliği algılamaya ve ölçmeye yönelik geliştirilmiş birçok sensör çeşidi bulunmaktadır.
Ölçme ve algılama özelliklerine göre sensör çeşitleri;
  Optik sensörler
  Manyetik sensörler
  Mekanik sensörler
  Biyolojik sensörler
Notes: Görsel Kaynak:
*https://www.flaticon.com/free-icon/sensor_976153 park sensörü
*https://www.flaticon.com/free-icon/smoke-detector_1333353 duman sensörü

## Slide 11: Fiziksel Programlamada Kullanılan Motorlar (Eyleyiciler)
Robotik sistemlerde hareketlerin gerçekleşebilmesi için bir enerji kaynağına gereksinim vardır.
Enerji motorlar aracılığıyla mekanik (hareket) enerjiye dönüştürülür. Motor çeşitleri;
  DC Motor
  Servo Motor
  Step Motor
  Doğrusal Motor
  Hidrolik Motor
Notes: Görsel kaynak:
*https://www.flaticon.com/free-icon/motor_1564413#term=DC%20motor&page=1&position=1 DC motor
*https://www.kisspng.com/png-electric-motor-engine-servomotor-winch-machine-ele-1286287/download-png.html servo motor
* https://www.inventables.com/technologies/stepper-motor-nema-17 Step motor

## Slide 12: Fiziksel Programlamada Kullanılan Yazılım ve Ortamlar
Fiziksel programlamada tercih edilen cihaza bağlı olarak kullanılabilecek programlama dili, bu dilin çalıştırılabileceği (derlenebileceği) yazılım çeşitlilik göstermektedir.
Mikrodenetleyiciler için Programlama
Makine Dili
Assembly Dili
Robotik Kitler için Programlama
Scratch
mBlock
Lego Mindstorms
App Inventor
C
Java
Basic
Python

## Slide 13: Fiziksel Programlama Platformları
Project Bloks
Google tarafından geliştirilmektedir.
Amacı çocukların dokunarak, oynayarak ve işbirliği içerisinde programlama mantığını ve yapısını öğrenmesidir.
Parçalar birbiriyle Wifi ve bluetooth üzerinden haberleşmektedir.
Okul öncesi dönem için oldukça uygundur.

## Slide 14: Fiziksel Programlama Platformları
mBot
Makeblock firması tarafından geliştirilmektedir.
çocuklara programlama öğretiminde ve FeTeMM uygulamalarında kullanabilecekleri komple bir set sunmayı amaçlamaktadır.
mBot kutu içeriğinde, robotun ana gövdesi, tekerlekler ve motorlar, kontrol kartı, ışık sensörü, ultrasonik sensör, kızılötesi uzaktan kumanda, buzzer siren, RGB led, montaj kılavuzu, bağlantı kablosu ve bir adet çizgi izleme pisti yer almaktadır.
Arduino destekli mCore kartı bulundurur. Blok tabanlı programlamaya ek olarak birçok dili desteklemektedir.
Lego ve Ev3 gibi diğer kitlerin parçaları eklenebilir.
Notes: Görsel Kaynak: https://maker.robotistan.com/stem-nedir-mbot-ile-stem-egitimine-baslayin

## Slide 15: Fiziksel Programlama Platformları
VEX Robotics
Öğrencilere programlama ve FeTeMM alanında deneyim kazandırmak için tasarlanmış, birleşebilen bir robotik sistemdir.
VEX Robotics’deki kitler kutu içerisindeki motor, kontroller ve sensörlere göre farklılaşabilmektedir.
VEX Robotic kitleri için tasarlanmış öğretim programları bulunmaktadır.
VEX Robotik kitler için oluşturulmuş programlama ortamları da mevcuttur
  Modkit
  RobotC
Notes: Görsel kaynak: http://educatrobotics.com/vex-iq/

## Slide 16: Fiziksel Programlama Platformları
Lego Mindstorms
Lego Mindstorms ile ilgili çalışmalar 1988 yılında LEGO şirketi ve MIT ortaklığıyla başlamıştır.
Lego Mindstorms kitlerinde akıllı tuğlalar birleştirilerek robotun elektronik aksamları kolayca tasarlanabilmektedir.
Günümüzde ise Lego Mindstorms EV3 modeli kullanılmaktadır.
Kutu içeriğinde robot beyni, motorlar ve sensörler bulunmaktadır. Bu parçalara ek olarak yeni robot beyni, sensör, motor ve lego parçaları da eklenebilmektedir.
Robotik beynin programlaması bluetooth ya da USB bağlantısı kurularak Mindstorms yazılımıyla gerçekleştirilebilir
Lego Mindstorms robotlarına olan ilgiyi arttırmak ve öğrencileri cesaretlendirmek için Lego Ligi Robot Turnuvaları düzenlenmektedir.
Notes: Görsel kaynak: http://educatrobotics.com/vex-iq/

## Slide 17: Fiziksel Programlama Platformları
Arduino
Açık kaynak kodlu geliştirme ortamı sunan bir fiziksel programlama platformudur.
Arduino 2004 yılında İtalya’da geliştirilmeye başlanmıştır.
Arduino yapı olarak aslında bir mikrodenetleyicidir.
Arduino’nun geliştirilme nedeni, yalnızca üst düzey programlama bilgisine sahip olanlar dışında, herkesin kolaylıkla programlayabileceği ve kullanabileceği bir platforma gereksinim duyulmasıdır.
Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı Arduino çeşitleri bulunmaktadır.
Arduino Esplora
Arduino Lillypad
Arduino Uno
Notes: Görsel kaynak: https://www.arduino.cc

## Slide 18: Sonuç
Bilgi toplumunda önemli olan teknolojiyi kullanmak değil aynı zamanda teknolojiyi üretebilmektir.
Teknolojik ürünleri verimli kullanmak ve geliştirmek için bu ürünlerin nasıl programlandığı konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir.
Geleneksel programlama öğretiminde çoğu işlem ve kavram soyut kaldığı için öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır. Bu durum öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren programlamaya karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olmaktadır.
Fiziksel programlama, programlamayı daha eğlenceli ve somut bir şekilde öğretmeyi mümkün kılmaktadır.
Fiziksel programlama etkinlikleri sonrasında öğrencilerin motivasyonlarında artış ve programlamaya karşı olan tutumlarında olumlu etkiler gözlenecektir.
Notes: Görsel kaynak: https://www.arduino.cc