## Slide 1
  GGY429
  Tesis Programlama ve Tasarımına Giriş

## Slide 2
  Yapı Bilgi Modellemesi Nedir?
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) en temel tanımı ile; birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir (Doğan 2019).
1970’lerde ortaya çıkmış bir süreçtir. BIM, IT’nin yeni gelişmeleri nedeniyle son on yılda hızla önem kazanıp sadece bir yazılım parçası olarak da kalmamış, belki bir inşaat projesinin veya bir bina operasyonunun planlama ve geliştirmesinde yer alan dijital bağlantıların kapsamlı yaklaşım çalışması olarak yer almıştır (Ghafory 2019).

## Slide 3
  Yapı Bilgi Modellemesi Nedir?
1997 yılında IAI (Industry Alliance for Interoperability) tarafından IFC (Industry Foundation Classes, Endüstri Temel Sınıfları) adıyla yeni bir veri standardı oluşturulmuştur (IAI 1997; Eastman 1999, 146-161).
IFC, herhangi bir yazılımdan bağımsız, EXPRESS modelleme dilinde geliştirilmiş, standart nesne tabanlı veri modelidir (ISO10303-11 2004; building SMART 2017).
IFC standardın en önemli özelliği, bir elemanın birden fazla özelliği ile tanımlanmasına olanak veren zengin veri yapısıdır.
IFC standardında, bina kendisini meydana getiren duvar, kolon, kiriş döşeme, pencere vb. yapı elemanlarına ayrılmıştır. Bu elemanlar sahip oldukları boyut, malzeme, fiyat vb. parametrelere sahiptir (Ofluoğlu 2014).

## Slide 4
  Yapı Bilgi Modellemesi Nedir?
BIM yazılımlarının ortaya çıkmasına önemli nedenlerinden birisi, yapı sektöründe, uzun yıllardır, çoğunlukla, sadece proje çizmek amacıyla kullanılan Bilgisayar destekli tasarım (BDT) yazılımlarındaki bir takım yetersizliklerdir. Bu yetersizliklerden önemli bir tanesi proje revizyonu ile ilgilidir.
BDT yazılımları, önemli katkılarına rağmen yerine geçtikleri geleneksel kağıt ve cetveller ortamları ile aynı sıra ve benzer süreçlerle plan, kesit, görünüş gibi tasarım temsillerini üretmeyi sürdürmüşlerdir.

## Slide 5
  Dünyadaki Yazılımlar
CORENET, Singapur Cumhuriyeti: BIM aracılığıyla yönetmelik kontrol sistemini etkin bir şekilde kullanan; ulusal ve uluslararası bina/yapım yönetmeliklerinin BIM ve IFC modelleri aracılığıyla kontrol edilebileceği sistemin ilk uygulayıcısı olan Singapur’daki CORENET yazılımı olmuştur.
2000’de İnşaat ve Emlak Ağı projesinin bir parçası olan CORENET, bina yönetmelik uygunluk kontrolü için geliştirilen ilk internet tabanlı girişimlerden biridir. Ulusal Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir ve konu alanındaki çalışmalarını geliştirerek devam etmektedir (Aydın ve Yaman 2018).

## Slide 6
  Dünyadaki Yazılımlar
SMC (Solibri Model Checker), Finlandiya: Günümüzdeki tercih edilen yazılımlardan biri olan SMC, BIM modellerini bütünlük, kalite ve fiziksel güvenlik açısından analiz eden bir yazılımdır. Modelin kontrol edilmesi, kural-tabanlı analizin yapılması, sonuçların analiz edilmesi ve raporların iletilmesi SMC’nin temel özellikleridir. Kullanıcılara tasarımlarının yönetmeliklere göre olası kusurları ve zayıflıkları ortaya çıkarmak, projelerdeki bileşenler ve sistemleri arasındaki olası sorunları otomatik olarak tespit etmek, raporlamak ve çözmek gibi avantajlar sağlamaktadır (Aydın ve Yaman 2018).

## Slide 7
  Dünyadaki Yazılımlar
Statsbygg, Norveç: Norveç’deki ByggSok sistemi ile geliştirilmiş olan ve CORENET sistemini örnek alan Statsbygg, üç modülden oluşan bir e-devlet sistemidir. Norveç İnşaat Endüstrisi ve Norveç merkezli BuildingSMART yazılımı tarafından desteklenmektedir. Ağırlıklı olarak IFC standartlarına dayanmaktadır. Sınıflandırma, terminoloji ve uluslararası düzeyde yönetmelik kontrolünün standartlaştırılması konularına odaklanan çalışmaları devam etmektedir (Aydın ve Yaman 2018).

## Slide 8
  Dünyadaki Yazılımlar
DesignCheck, Avustralya: DesignCheck, Avustralya’daki bina yönetmelik uygunluk denetimi için kullanılmaktadır. Bina modelleri, IFC formatında Hızlı Veri Yöneticisi (EDM) veritabanına alınır ve DesignCheck modeline dönüştürülür. DesignCheck modeli şu anda BIM tedarikçileri tarafından uygulanan özel bilgileri içermektedir. Stratejisi CORENET’e benzeyen DesignCheck, bir bina tasarım sürecinin çeşitli aşamalarında bina yönetmeliklerine göre kontrol etme hizmeti sunmaktadır (Aydın ve Yaman 2018).

## Slide 9
Kaynaklar
Bon, R., 1994. Ten Principles of Corporate Real Estate Management. Facilities, 12(5): 9-10
Hall, D.J., 2016. Architectural Graphic Standards, 12th Edition, The American Institute of Architects, John Wiley & Sons, USA.
Neufert, E., 2016. Yapı Tasarımı, Beta Yayınları, Ankara, Turkey.
Preiser, W.F.E. 2016. Professional Practice in Facility Programming. Routledge. UK.
Roper, K.O. 2014. The Facility Management Handbook. AMACOM. USA.
Teicholz, E., 2004. Facility Design and Management Handbook, Hill McGraw, USA.
Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, USA.