## Slide 1
  GGY405
  Gayrimenkul ve Varlık Analizleri I
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller; miktarlara dayalı modeller olarak da tanımlanan bu modeller;
Analitik modeller,
Fonksiyonel elemanlara dayalı modeller,
Kaynaklara dayalı modeller,
Yapım birimlerine dayalı modeller sıralanabilir.
olarak

## Slide 3: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Analitik modeller,
      Yapı üretim sürecinde eldeki bilgilerin kapsamının çok düşük olduğu ilk çalışmalardan ön tasarıma kadarki aşamalarda kullanılan modellerdir.

## Slide 4: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
Geleneksel Modeller;
  Analitik modeller,
    Amaç, en hızlı şekilde
en doğru maliyet hesaplaması
yapılması ve kullanıcılara sunulmasıdır. Projelerden yapıya ait ölçülebilen büyüklüğün birim fiyatla formüle edilmesi ile maliyet hesaplaması yapılır.

## Slide 5: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
Geleneksel Modeller;
  Analitik modeller,
    Bu modellerde kullanılan
bilgiler çok geneldir ve ayrıntı
seviyesi düşüktür. Örneğin; okul için, ya da devlet kurumu için kullanıcı sayısı esas alınmaktadır.

## Slide 6: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Analitik modeller, dört ana başlık altında toplanabilir
      Birim yöntemi,
      Alan yöntemi,
      Küp yöntemi,
      Kat kabuğu yöntemi.

## Slide 7: MALİYET TAHMİNİ
146
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
Geleneksel Modeller;
  Analitik modeller;
    Birim yöntemi;
Bazı yapılar kullanım amaçlarına göre birimlerle ifade edilebilmektedir. Birimler ile yapılar arasındaki ilişki hastaneler, yatak sayısı, sinema-koltuk sayısı, otel-oda sayısı
otopark-araç sayısı şeklinde belirlenebilir. Bu birimlerin daha önceki projelerde hesaplanan gerçekleşme maliyetleri ile birim sayısı çarpılarak, proje maliyeti tahmin edilir. Bu şekilde tahmin edilen maliyet; kullanılan yapım teknolojisi, malzeme kalitesi gibi hususları içermediğinden
yanıltıcı olabilir.

## Slide 8: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Analitik modeller;
      Birim yöntemi;
Örnek : 250 yataklı hastane inşaatı; Toplam Maliyet : 7.500.000.-TL.
Birim (Yatak) Maliyeti : 7.500.000 / 250 = 30.000.-TL. 50 yataklı bir hastane için
Tahmini maliyet : 50 x 30.000 = 1.500.000.-TL.

## Slide 9: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Analitik modeller;
ihtiyaç duyulmamaktadır (Erdem, A. E.,
Birim yöntemi; Avantajları:
  hiçbir çizime 1996).
en basit ve en hızlı tahmin yöntemidir (Topçu, 1989).

## Slide 10: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Analitik modeller;
      Birim yöntemi; Dezavantajları:
        Karşılaştırılan binalar arasındaki şantiyenin yeri, zemin, yapı kalitesi, tesisat ve piyasa koşulu bakımından farkların bulunmasından ötürü bu yöntem ile belirlenen tahmini maliyete güvenmek oldukça zordur (Eski, 1993).

## Slide 11: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Analitik modeller;
      Birim yöntemi; Dezavantajları:
        Fiziksel yapıya ait hiçbir bilgi içermemektedir. Binaların arasındaki malzeme kalitesindeki, plan biçimindeki fiziksel
farklılıklardan ötürü bina gerektiği halde aynı birim
maliyetleri aynı olmaması miktarına sahip binaların
maliyetleri aynı hesaplanmaktadır. Bu sebeple alternatif projeler arasında seçim yaparken kullanılamaz (Eski, 1993).

## Slide 12: MALİYET TAHMİNİ
Proje maliyeti tahmin modellerine yakından bakış;
  Geleneksel Modeller;
    Analitik modeller;
Birim yöntemi; Dezavantajları:
  İnşaat ve tasarım
yöntemlerinden kaynaklanan fiyat
farklarının belirlenmesi güçtür (Usta, 1994).