## Slide 1
  GGY 406
  GAYRİMENKUL VE VARLIK ANALİZLERİ
  II
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Prof.Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ
Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ
Doç. Dr. Erol DEMİR
Öğr. Görevlisi Md Moynul AHSAN
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  5. HAFTA
  Gayrimenkul değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı

## Slide 3
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Temelde değerleme (veya değer biçme, kıymet takdiri, değer takdiri); taşınmaz ve taşınır mal, gelir ve haklara bilimsel yöntemlere göre değer belirleme veya tahmini tekniğini öğreten bir bilim dalıdır.
Değerleme; taşınmaz ve taşınr mallar, taşınmaz projesi, sınırlı ayni haklar, gayrimaddi ve kişisel müklerin değerleri konusunda sağlıklı yargı veya kanaat oluşturmak için yapılan ve sistematik biçimde tamamlanan tespit, sınıflama, analiz ve yorumlama çalışmalarının bütünü olarak da tanımlanabilir. Ancak mübadele veya değişimin ileri derecede geliştiği piyasa ekonomilerinde hemen her mal ve hizmetin piyasa fiyatı olduğu halde tek tek veya toplu (küme) taşınır ve taşınmaz değerlemesi işinin yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin de açıklanması gerekir.

## Slide 4
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Bilimsel yöntemlere uygun olarak arazinin değeri, net gelirin (rantın) kapitalizasyon oranına bölünmesi yoluyla tespit edilecektir. Tarım arazisinin mevkii ve şartları, kendisinde doğal olarak mevcut olan (sulu ve kıraç, arazi yapısı, arazinin bulunduğu yer ve yapısından kaynaklanan diğer nitelikler gibi) unsurlar olmalıdır. Bu nitelikler ve şartlara göre değerlenecek taşınmazların çevrelerinde ekilmesi mutad olan ürünlerden tanımlanacak münavebe sistemlerinin yıllık ortalama net gelirleri dikkate alınarak değerleme yapılacaktır.

## Slide 5
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Türkiye’de değerleme çalışmaları, henüz bilimsel bir tabana oturtulmaya çalışılan ve son yıllarda önemli gelişme gösteren bir iş veya meslek dalıdır. Halbuki gelişmiş ülkelerde gayrimenkul değerlemesi ile ilgili yıllarca süren çalışmalar sonucunda, hem bu iş ile uğraşan kişilere hem de uygulanacak değerleme yöntemlerine bir standart getirilmiş olup, yıllardan beri kamu ve özel kurumlarda değerleme uygulamaları yapılmaktadır. Dünyada uygulanan genel kabul görmüş değerleme yöntemleri ile değeri gerçeğe en uygun şekilde belirlenen gayrimenkuller, her türlü ekonomik, sosyal ve finansal işleme konu olmaktadır. Genel olarak gayrimenkule ilişkin alım, satım, ipotek, vergi, sigorta veya inşaat durumu söz konusu olduğunda gayrimenkulün değer tespitinin yapılması gündeme gelmektedir.

## Slide 6
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Değerlemede kullanılan ölçüte “değerleme yöntemi” adı verilir. Her bir değer, malın ayrı bir ekonomik yönü ya da amacına karşılık gelir. Değerleme işleminde, önce değerlemenin amacını ortaya koymak ve daha sonra bu amaca uygun bir yol izlemek gerekir. Değerleme için taşınmazların arzı, talebi ve fiyatının ya da pazar koşullarının da tahmini ve analizi gerekli olacaktır. Değerleme yöntemleri; (i) geleneksel değerleme yöntemleri, (ii) istatistiksel veya matematiksel değerleme yöntemleri ve (iii) modern/ileri değerleme yöntemleri olarak sınıflandırılabilir. Birçok ülkede değerleme sürecinde; uygulanması ve anlaşılmasının kolaylığı nedeni ile geleneksel değerleme yöntemleri sıklıkla tercih edilmekte ve diğer iki grup yöntem ise daha çok değerleme araştırmalarında kullanılabilmektedir. Hemen her ülkede; piyasa değeri, maliyet yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve karma yöntemler olarak sıralanan geleneksel yöntemler uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır (Tanrıvermiş 2016).

## Slide 7
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Taşınmaz değerleme sürecinde kullanılabilecek yöntem(ler)in seçimi; başta değerleme amacı ve değerlenen malın özelliine göre değişmektedir. Bir malı değerlemedefarklı yöntemler kullanılabilir. Değerleme uzmanınınyöntem seçiminde; malın cinsi, değerlemenin amacı, yasal düzenlemeler ve pazar koşulları etkili olmakta ve uzmanlar belirtilen dört koşulu sağlayabilen uygun yöntem veya yöntemleri seçerek değerleme sürecini tamamlamak zorunda kalmaktadırlar. Nitekim, örneğin bir maldan elde edilebilecek gelirlere göre değerleme ölçütü bazı mallar için uygun olduğu halde (örneğin, arazi, sanayi ve ticaret işletmesi, ofis, rezidans ve alışveriş merkezi gibi), bazı mallar için uygun değildir (örneğin 1 ton motorin gibi). Buna göre değerleme alanında her malın kendine göre uygulanabilecek bir değerleme ölçütünün bulunduğu ortaya çıkmaktadır

## Slide 8
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI
Maliyet Bedeli Yaklaşımlarına Göre Değerleme
Piyasa Değeri Yaklaşımlarına Göre Değerleme
Gelir Değeri Yaklaşımlarına Göre Değerleme
Geliştirme Analizine Göre Değerleme
Karma Yöntemlere Göre Değerleme

## Slide 9
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Taşınmaz değerleme çalışmalarında sıklıkla geleneksel değerleme yöntemleri birlikte kullanılmakla birlikte her bir değerleme yöntemine göre tespit edilen taşınmaz değerinin farklı olması sorunu ile karşılaşılmaktadır. Belirli bir zaman diliminde farklı yöntemlerle aynı taşınmazın değerleme zaman Esasen bir değerleme çalışmasında birden fazla değerleme yönteminin kullanılması da “karma yöntem” olarak tanımlanmaktadır.

## Slide 10
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Örnek: …. İlçesi …. Mahallesi 112 ada ve 3 parsel nolu taşınmazın üzerindeki yapının 12.06.2014 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış ve 22.03.2015 tarihinde inşaat tamamlanarak yapı kullanım izni alınmıştır. Taşınmazın maliki konumundaki yüklenici her katında 4 dairesi bulunan ve asma kat dahil toplam 5 kattan oluşan yapı içerisinde yer alan 12 adet bağımsız bölümü konut ve 1 adet bağımsız bölümü dükkan olarak kullanılmak üzere satmak istemektedir. Yapının zemin katta açık ve kapalı çıkması olmamakla birlikte, birinci katından itibaren dört tarafından 1.50 m genişliğinde çıkma başlamaktadır. Zemin katta yer alanı dükkanın brüt alanı 323,00 m2 , asma katın brüt alanı 150,00 m2 ve katta yer alan bağımsız bölümlerin her birinin brüt alanı 126,18 m2 olarak ölçülmüştür. Konu taşınmazın yapı sınıfı 3/B grubu olarak belirlenmiş olup, yapının toplam inşaat alanı 3.182 m2 olarak ölçülmüştür. Taşınmazın mesken olarak kullanılan kısımları ile ticari olarak kullanılan kısımları için yıllık net kira parası toplam olarak 145.000 TL olarak saptanmıştır. Tapu, piyasa ve imar araştırmalarının sonuçlarına göre değerleme konusu taşınmazın piyasa, gelir ve maliyet yöntemlerine göre toplam değerini takdir ediniz ve farklı yöntemlere göre takdir edilen değerinin değişim nedenlerini tartışınız (Tanrıvermiş 2016).

## Slide 11
Gayrimenkul Değerlemede Bilimsel Yöntem ve Araçlarının Uygulamada Kullanımı
Örnek: …. İlçesi …. Mahallesi 112 ada ve 3 parsel nolu taşınmazın üzerindeki yapının 12.06.2014 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış ve 22.03.2015 tarihinde inşaat tamamlanarak yapı kullanım izni alınmıştır. Taşınmazın maliki konumundaki yüklenici her katında 4 dairesi bulunan ve asma kat dahil toplam 5 kattan oluşan yapı içerisinde yer alan 12 adet bağımsız bölümü konut ve 1 adet bağımsız bölümü dükkan olarak kullanılmak üzere satmak istemektedir. Yapının zemin katta açık ve kapalı çıkması olmamakla birlikte, birinci katından itibaren dört tarafından 1.50 m genişliğinde çıkma başlamaktadır. Zemin katta yer alanı dükkanın brüt alanı 323,00 m2 , asma katın brüt alanı 150,00 m2 ve katta yer alan bağımsız bölümlerin her birinin brüt alanı 126,18 m2 olarak ölçülmüştür. Konu taşınmazın yapı sınıfı 3/B grubu olarak belirlenmiş olup, yapının toplam inşaat alanı 3.182 m2 olarak ölçülmüştür. Taşınmazın mesken olarak kullanılan kısımları ile ticari olarak kullanılan kısımları için yıllık net kira parası toplam olarak 145.000 TL olarak saptanmıştır. Tapu, piyasa ve imar araştırmalarının sonuçlarına göre değerleme konusu taşınmazın piyasa, gelir ve maliyet yöntemlerine göre toplam değerini takdir ediniz ve farklı yöntemlere göre takdir edilen değerinin değişim nedenlerini tartışınız (Tanrıvermiş 2016).