## Slide 1
  GGY 406
  GAYRİMENKUL VE VARLIK ANALİZLERİ
  II
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Prof.Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ
Doç. Dr. Yeşim TANRIVERMİŞ
Doç. Dr. Erol DEMİR
Öğr. Görevlisi Md Moynul AHSAN
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  6. HAFTA
  Uygulama Örneklemesine Konu Taşınmaza İlişkin Daha Önce Yapılmış Belgeleme ve Çözümleme Çalışmaları Temel Alınarak Çok Disiplinli ve Çok Yönlü Kuramsal Bilgi Işığında Söz Konusu Taşınmazın Değerlemesi

## Slide 3
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Temelde değerleme (veya değer biçme, kıymet takdiri, değer takdiri); taşınmaz ve taşınır mal, gelir ve haklara bilimsel yöntemlere göre değer belirleme veya tahmini tekniğini öğreten bir bilim dalıdır.
Değerleme; taşınmaz ve taşınr mallar, taşınmaz projesi, sınırlı ayni haklar, gayrimaddi ve kişisel müklerin değerleri konusunda sağlıklı yargı veya kanaat oluşturmak için yapılan ve sistematik biçimde tamamlanan tespit, sınıflama, analiz ve yorumlama çalışmalarının bütünü olarak da tanımlanabilir. Ancak mübadele veya değişimin ileri derecede geliştiği piyasa ekonomilerinde hemen her mal ve hizmetin piyasa fiyatı olduğu halde tek tek veya toplu (küme) taşınır ve taşınmaz değerlemesi işinin yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin de açıklanması gerekir.

## Slide 4
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Örnek: …. İlçesi …. Mahallesi 112 ada ve 3 parsel nolu taşınmazın üzerindeki yapının 12.06.2014 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış ve 22.03.2015 tarihinde inşaat tamamlanarak yapı kullanım izni alınmıştır. Taşınmazın maliki konumundaki yüklenici her katında 4 dairesi bulunan ve asma kat dahil toplam 5 kattan oluşan yapı içerisinde yer alan 12 adet bağımsız bölümü konut ve 1 adet bağımsız bölümü dükkan olarak kullanılmak üzere satmak istemektedir. Yapının zemin katta açık ve kapalı çıkması olmamakla birlikte, birinci katından itibaren dört tarafından 1.50 m genişliğinde çıkma başlamaktadır. Zemin katta yer alanı dükkanın brüt alanı 323,00 m2 , asma katın brüt alanı 150,00 m2 ve katta yer alan bağımsız bölümlerin her birinin brüt alanı 126,18 m2 olarak ölçülmüştür. Konu taşınmazın yapı sınıfı 3/B grubu olarak belirlenmiş olup, yapının toplam inşaat alanı 3.182 m2 olarak ölçülmüştür. Taşınmazın mesken olarak kullanılan kısımları ile ticari olarak kullanılan kısımları için yıllık net kira parası toplam olarak 145.000 TL olarak saptanmıştır. Tapu, piyasa ve imar araştırmalarının sonuçlarına göre değerleme konusu taşınmazın piyasa, gelir ve maliyet yöntemlerine göre toplam değerini takdir ediniz ve farklı yöntemlere göre takdir edilen değerinin değişim nedenlerini tartışınız (Tanrıvermiş 2016).

## Slide 5
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Çözüm: Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu cadde veya sokak ile yakın çevrede yürütüen piyasa araştırmasının sonuçlarına göre konu taşınmazın yakın çevresinde fiilen alım-satım işlemi gerçeklşemiş ve emsal olarak değerlendirilebilecek arsa satışları tespit edilmiştir. Tapu kayıtları üzerinde yapılan incelemede belirlenen emsallerin fiilen alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği saptanmış olup, hem taşınmazların tek tek yerinde, hem de imar planı üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına konum, imar özellikleri, plan işlevi, büyüklüğü veya yüzölçümü ile diğer yönlerden emsal olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Değerleme için emsal olabileceğine karar verilen taşınmazların imar özellikleri, satış tarihi, gerçekleşen toplam satış değerleri ile değerleme için gerekli olan diğer verileri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

## Slide 6
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Konu taşınmazın üzerinde inşa edilen bağımsız bölümler ile emsal olabilecek nitelikteki konutların satış değerleri ve özellikleri esas alınarak piyasa değeri yaklaşımına göre konu taşınmazın değerleme çalışmasının tamamlanabileceği proje ve imalat analizi ile yerel alanda yürütülen gözlem ve çalışmaların sonuçlarına göre ortaya konulmuştur. Değerleme çalışması yapılacak taşınmazın yakın çevresinde yer alan ve özellikle mücavir parsellerde bulunan, aynı mimari proje ve hatta aynı inşaat firması tarafından inşa edilerek yakın zamanda kullanıma açılan bağımsız bölümlerin konum ve işlevlerine göre gerçekleşen satış değeri ve satış zamanına ilişkin veriler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

## Slide 7
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Değerleme çalışması yapılan taşınmazın tapu kütüğü, imar özellikleri ve yerel piayasa araştırmalarının sonuçlarına göre güncel değeri (1 Mayıs 2016 tarihinin fiyatları üzerinden) olası bütün yöntemlere göre ayrı ayrı takdir edilmiş ve taşınmazın farklı yöntemlere göre takdir edilen değerlerinin geçerliliği irdelenmiştir: Öncelikle konu taşınmaz ve emsal taşınmazlar incelendiğinde; konu taşınmaza benzer nitelikte (dört tarafa cepheli ve köşebaşı konumlu olması nedeniyle) bir adet emsal olduğu ve bu emsal taşınmazın C parseli olduğu anlaşılmaktadır. C parselinin yapı taban alanı ve toplam inşaat alanı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

## Slide 8
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Köşe parsel olması nedeni ile yol cephelerinden 5’er m ve komşu parselden 3 m olmak üzere çekme mesafeleri uygulanacaktır. Bu durumda cephe genişliği 15 m olarak bulunur. Ayrıca arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısı olarak (h/2) hesaplanırsa; 3 kat * 3 m + 0,50 m subasman yüksekliği = 9,5 m/2 = 4,75 m olarak saptanacaktır. Bu durumda parsel derinliği 18,25 m olarak bulunur
Yapının taban alanı; 15 m * 18,25 m = 273,75 m2 olarak bulunur. Yapının dört tarafından çıkma yapılabileceği belirtildiği için 1,5 m çıkmalarla birlikte yapı boyutları; 18 m (15+1,5+1,5) ve 21,25 m (18,25+1,5+1,5) olarak ve kat alanı; 18*21,25 = 382,50 m2 olarak hesaplanır. Bu durumda toplam inşaat alanı 382,50*2 kat + 273,75= 1.038,75 m2 olarak bulunacaktır. Emsal alınan C parselinin gerçekleşen alım-satım değerinin güncellenmesi ile inşaat alanının birimine düşen güncel (1 Mayıs 2016 tarihinin fiyatları üzerinden) alım satım değeri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir: Bugünkü Değer = Değersatış tarihi* (Yİ-ÜFEbugünkü/Yİ-ÜFEsatış tarihi) Bugünkü Değer = 998.200*(252,47/236,61) Bugünkü Değer = 1.065.109 TL Bugünkü Birim Değer= 1.065.109/1.038,75 = 1.025 TL/m2 olarak bulunur.

## Slide 9
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Değerleme çalışmasında emsal olarak alınan C parselinin birim satış değeri veya gerçekleşen piyasa fiyatı üzerinden yapılan hesaplama ile konu taşınmazın zemin (arsa) değeri aşağıdaki gibi tespit edilecektir: Değer = Birim Değer * Toplam İnşaat Alanı = 1.025 * 2.187 = 2.241.675 TL Konu taşınmazın takdir edilen arsa değerinin piyasa beklentisine uygun olduğu ve kamu kurumları ile özel kişi ve kurumlarca yapılan arsa edinimlerinde oluşan bedellerin de hemen hemen aynı düzeyde olduğu gözlenmiştir. Takdir edilen birim ve toplam taşınmaz değerinin vergi değeri ile arsa karşılığı inşaat işlemlerindeki paylaşım oranları ile de geçerliliği teyit edilmiştir.
Konu taşınmazın üzerindeki yapının toplam inşaat alanı 2.187 m2 olarak yukarıda saptanmıştır. Taşınmazın üzerinde yer alan yapının 3 sınıf B grubu yapılar arasında olduğu ve 2016 yılı yapı yaklaşık birim fiyatı 750 TL/m2 olması dikkate alınarak toplam yeniden inşaat maliyeti 2.187 * 750 = 1.640.250 TL olarak saptanmıştır. Yapının inşaat ruhsat tarihinin 2014 yılı olması nedeni ile yapı yaşı 2 yıl alınarak yıpranma oranı Maliye Bakanlığı sirküleri kullanılarak % 4 olarak tespit edilmiştir. Buna göre net yapı maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: Yapı Net Maliyeti = 1.640.250 – (1.640.250*0.04) = 1.574.640 TL

## Slide 10
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Değerlenen taşınmazın maliyet yöntemine göre toplam arsa ve yapı değeri ise; 2.241.675 + 1.574.640 = 3.816.315 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer söz konusu taşınmaza yatırım yapacak kişi ve kurumlar için yatırım kararının verilmesinde esas alınacak asgari değer olarak görülebilecektir. Ancak konu taşınmazın kamulaştırma ve resmi işlemlerdeki toplam değeri genellikle maliyete dayalı olarak takdir edilmekte olup, bu değerin 3.816.315 TL olarak alınması zorunlu olmaktadır. İkinci olarak incelenen taşınmazın piyasa değeri (karşılaştırmalı satış analizi) üzerinden tespiti yapılmış ve bu değerin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Konu taşınmazın yakın çevresinde yer alan ve değerlenen taşınmaza emsal olabilecek taşınmaz satışlarının incelenmesi neticesinde, incelenen taşınmazın ayrıca piyasa değeri üzerinden değerleme çalışması için toplanan veriler aşağıda özet çizelgede verilmiştir:

## Slide 11
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Değerlenen taşınmazın incelenmesi neticesinde her katta 3 adet bağımsız bölümün ön cephede yer almakta olduğu ve 1 adet bağımsız bölümün arka cephede yer almakta olduğu belirlenmiştir. Piyasa araştırmalarının sonuçlarına göre ön cephedeki taşınmazların birim emsal değeri için 126 ada ve 3 parsel ile 115 ada ve 2 parsel nolu taşınmazlarda yer alan bağımsız bölüm satışları emsal olarak kullanılmıştır. 126 ada ve 3 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri: Bugünkü Değer = Değersatış tarihi* Yİ-ÜFEbugünkü/Yİ-ÜFEsatış tarihi
Bugünkü Değer = 160.000 * 252,47/251,17 Bugünkü Değer = 160.828 TL
Bugünkü Birim Değer = 160.828 / 112,36 Bugünkü Birim Değer = 1.431 TL/m2

## Slide 12
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
115 ada ve 2 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:
Bugünkü Değer = Değersatış tarihi* Yİ-ÜFEbugünkü/Yİ-ÜFEsatış tarihi
Bugünkü Değer = 90.000 * 252,47/185,90 Bugünkü Değer = 122.229 TL Bugünkü Birim Değer = 122.229 / 108,96 Bugünkü Birim Değer = 1.121 TL/m2
İki örnek veya emsalin ortalama birim satış değeri; (1.431 + 1.121)/2 = 1.276 TL/m2 olarak saptanmıştır. Buna göre incelenen taşınmazın içinde yer alan ve ön cepheye cepheli bulunan taşınmazların toplam değeri 1.276* 126,18 m2 = 161.006 TL olarak hesaplanacaktır. Ön cepheye cepheli toplam 9 adet taşınmaz bulunduğu için bütün ön cepheye cepheli taşınmazların toplam değeri: 161.006 * 9 = 1.449.054 TL olarak bulunur. İncelenen binanın arka cephede yer alan taşınmazların birim emsal değeri için 128 ada ve 12 parsel ile 121 ada ve 4 parsel nolu taşınmazlarda yer alan bağımsız bölüm satışları emsal olarak değerlendirilmelidir.

## Slide 13
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
İncelenen binanın arka cephede yer alan taşınmazların birim emsal değeri için 128 ada ve 12 parsel ile 121 ada ve 4 parsel nolu taşınmazlarda yer alan bağımsız bölüm satışları emsal olarak değerlendirilmelidir.
128 ada ve 12 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:
Bugünkü Değer = Değersatış tarihi* Yİ-ÜFEbugünkü/Yİ-ÜFEsatış tarihi
Bugünkü Değer = 140.000 * 252,47/235,84
Bugünkü Değer = 149.872 TL Bugünkü Birim Değer = 149.872 / 123,00
Bugünkü Birim Değer = 1.218 TL/m2
121 ada ve 4 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:
Bugünkü Değer = Değersatış tarihi* Yİ-ÜFEbugünkü/Yİ-ÜFEsatış tarihi
Bugünkü Değer = 120.000 * 252,47/232,96
Bugünkü Değer = 130.050 TL Bugünkü Birim Değer = 130.050 / 103,50
Bugünkü Birim Değer = 1.256 TL/m2

## Slide 14
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
İki emsalin ortalama birim satış değeri; (1.218 + 1.256)/2 = 1.237 TL/m2 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen binada yer alan ve ön cepheye cepheli bulunan taşınmazların toplam değeri 1.237* 126,18 m2 = 156.085 TL olarak hesaplanır. Ön cepheye cepheli toplam 3 adet taşınmaz bulunduğu için bütün ön cepheye cepheli taşınmazların toplam değeri: 156.085 * 3 = 468.255 TL olarak bulunur.
Dükkan olarak kullanılan bağımsız bölümün birim emsal değeri için taşınmazın tek taşınmaz olması ve hem ön hem de arka cepheye cephesinin bulunması nedeniyle her iki emsal taşınmaz da değerleme çalışmasında dikkate alınmalıdır. Emsal alınan taşınmazın birim değeri, ortalama değeri ve ticari ünitenin piyasa değeri aşağıdaki gibi olacaktır:
126 ada ve 1 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:
Bugünkü Değer = Değersatış tarihi* Yİ-ÜFEbugünkü/Yİ-ÜFEsatış tarihi
Bugünkü Değer = 420.000 Bugünkü Birim Değer = 420.000 / 250,00
Bugünkü Birim Değer = 1.680 TL/m2

## Slide 15
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
136 ada ve 4 parsel üzerindeki bağımsız bölümün güncel satış değeri:
Bugünkü Değer = Değersatış tarihi* Yİ-ÜFEbugünkü/Yİ-ÜFEsatış tarihi
Bugünkü Değer = 400.000 * 252,47/235,84
Bugünkü Değer = 428.206 TL
Bugünkü Birim Değer = 428.206 / 310,00
Bugünkü Birim Değer = 1.381 TL/m2
İki emsalin ortalama birim satış değeri; (1.680 + 1.381)/2 = 1.531 TL/m2 olarak hesaplanır. Dükkan olarak kullanılan bağımsız bölümün toplam alanı zemin kat ve asma katta yer alan kısımların alanlarının toplamından oluştuğundan toplam brüt alanı olan 473 m2 (323 + 150) alan üzerinden hesaplama yapılacaktır. Bu durumda konu taşınmazın içerisinde yer alan ve ön cepheye cepheli bulunan taşınmazların toplam değeri 1.531* 473 m2 = 724.163 TL olarak hesaplanır.

## Slide 16
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
İnceleme sonuçlarına göre binanın bütün bağımsız bölümlerin karşılaştırmalı satış analizi yöntemine göre toplam değeri; 1.449.054 + 468.255 + 724.163 = 2.641.472 TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın piyasa değeri yaklaşımı üzerinden hesaplanan toplam değerinin, maliyet yöntemine göre bulunan toplam taşınmaz değerinden daha düşük olduğu gözlenmiş olup, bu sonuca göre taşınmaz piyasasında konut ve ticari taşınmaz talebinin nispeten düşük olduğu veya incelenen projenin piyasada tutunmadığı yönünde değerlendirme yapılması mümkündür. Değerleme sürecinde binanın mesken ve ticari amaçlı değerlendirilen mekanlarının gelir değeri takdir edilmiş ve önceki iki yöntem ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Konu taşınmazın yakın çevresinde yer alan taşınmaz satışları ve gelirleri incelendiğinde ön cephede yer alan bağımsız bölümlerin ortalama kapitalizasyon oranı, karşılaştırma yaklaşımı veya piyasa verilerine (Satış Gören Taşınmazların Toplam Net Geliri / Toplam Satış Değeri) üzerinden; 14.400/250.000 = 0,0576 veya % 5,76 olarak saptanmıştır.
İncelenen bina projesinde arka cephedeki bağımsız bölümlerin ortalama kapitalizasyon oranı; 15.000/260.000 = % 5,77 olarak saptanmıştır.
Dükkan olarak kullanılan bağımsız bölümlerin ortalama kapitalizasyon oranı ise; 27.600/820.000 = % 3,37 olarak hesaplanmıştır.
Değerleme konusu taşınmaza benzer olan ve fiilen satışı gerçekleşen benzer taşınmazların toplam gelir ile toplam satış değerleri arasındaki ilişki kullanılarak ortalama kapitalizasyon oranı tespit edilmiştir. Sonuç olarak bina piyasasında geçerli ortalama kapitalizasyon oranı; (250.000 + 260.000 + 820.000) / (14.400 + 15.000 + 27.600) = % 4,29 olarak bulunmuştur.

## Slide 17
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
İnceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre konu taşınmazın emsal kira parası yaklaşımı ile konutaşınmazın aylık toplam yıllık kira gelirinin 145.000 TL olabileceği tespit edilmiş ve ortalama kapitalizasyonu (% 4,29) esas alınarak taşınmazın toplam gelir değeri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir: Gelir Değeri = Toplam Net Kira Geliri / Ortalama Kapitalizasyon Oranı Gelir Değeri = 145.000/0,0429 = 3.372.093,02 TL. Yukarıda özetlenen inceleme ve değerlendirmenin toplu sonuçlarına göre konu taşınmazın elde mevcut veriler kullanılarak olası bütün yöntemlere göre değerleme çalışması tamamlanmıştır. Arsa ve yapı değerinin toplamına göre hesaplanan toplam taşınmaz değerinin 3.816.315 TL olduğu, karşılaştırmalı satış analizine göre konu taşınmazın değerinin 2.641.472 TL olarak bulunduğu ve gelir yöntemine göre konu taşınmazın değerinin ise 3.372.093 TL olduğu tespit edilmiştir.

## Slide 18
Örnek Gayrimenkul Değerlemesi
Yapılan hesaplamalar neticesinde konu taşınmazın farklı yöntemlere göre tespit edilen üç yönteme değerlerinin farklılaşmasının temel olarak birkaç nedeni olabilir. Bu nedenler özet olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Binanın inşa edildiği arsa değerinin yüksek olması (diğer yöntemlere göre bulunan taşınmaz değerlerinin konu taşınmazın arsa değerine yakın olarak bulunması sebebiyle) ve konu taşınmazın yakın çevresinde boş arsa varlığının kıt olması,
Konu taşınmazın yer aldığı çevrenin çöküntü alanı olması ve yapılı taşınmazlara bu nedenle talebin nispeten düşük olması,
Arsa değerlemesinde baz alınan emsal taşınmazın değerinin piyasa koşullarını yansıtmaması veya taşınmazın değerinin özel amaçlı satış olması gibi nedenler olabilir.