## Slide 1
  GGY 432
  Sürdürülebilir Tasarım ve Uygulamaları
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
GİRİŞ
MEVZUAT
İŞ KAZALARI
SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER
İŞ KAZALARINI ÖNLEME YÖNTEMLERİ
RİSK ANALİZİ
RİSK DEĞERLERİNİ DÜŞÜRÜCÜ ÖNLEMLER
KONTROL LİSTELERİ
İŞ KAZALARININ İŞGÖRENLERE GÖRE NEDENLERİ
İŞ KAZALARININ MALİYETİ
KAYNAKLAR

## Slide 3: SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER
Gürcanlı ve Müngen (2013) tarafından yapılan bir çalışmada 1972-2008 tarihleri arasında Türkiye’de şantiyelerde meydana gelen 1117 kaza analiz edilmiş, yaşanan kazalar, kaza sonucu, zamanı, asıl sebebi, yapı tipi, mağdurun mesleği, imalat kalemi ve sorumlu tarafa göre sınıflandırılmıştır. Kaza sebeplerinin “Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması”nın güncel versiyonu IDC-10 sınıflandırma kriterlerinine göre tasniflenerek oluşturulan çizelge 3.1.’in ilk dört sırasında, düşmeler (%54.1), fırlatılan yada düşen bir cismin çapması (%12.9), yapısal göçme (% 9.9) ve elektrik çarpması (%7.5) yer almıştır.

## Slide 4: SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER
Sebepler | Ölüm | % | Ölümcül Olmayan Yaralanmalar | % | Toplam | %
Düşmeler (W00-W19) | 426 | 54,1 | 191 | 52.9 | 617 | 53.7
Fırlatılan yada düşen bir cismin çapması (W20) | 102 | 12.9 | 50 | 13.9 | 152 | 13.2
Yapısal göçme (W20) | 78 | 9.9 | 43 | 11.9 | 121 | 10.5
Elektrik çarpması (W85-87) | 59 | 7.5 | 15 | 4.2 | 74 | 6.4
Kazı çökmesi (W20) | 36 | 4.6 | 10 | 2.8 | 46 | 4.0
Diğerleri (W25-31,W68,70,W73-74,X40-40) | 26 | 3.3 | 11 | 3.0 | 37 | 3.2
Ağır techizat kazaları (W24 ve V09.0) | 21 | 2.7 | 5 | 1.4 | 26 | 2.3
Ağır techizat düşmesi (W24 ve V09) | 13 | 1.6 | 2 | 0.6 | 15 | 1.3
Dumana ateşe ve aleve (X00-X09) ve patlamaya (W36-40) maruz kalma | 12 | 1.5 | 11 | 3.0 | 23 | 2.0
Parçalanmış, ezilmiş, sıkışmış malzemenin içinde yada arasında kalma (W23) | 11 | 1.4 | 4 | 1.1 | 15 | 1.3
Şantiye içi taşıma kazaları (W01-09) | 3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 7 | 0.6
Makinaya kaptırma (W23) | 1 | 0.1 | 15 | 4.2 | 16 19 | /2113.4
TOPLAM | 788 |  | 361 |  | 1149 | 

## Slide 5
Kaza sıklığına bakıldığında, düşmeler (iskeleden, merdivenden, platform/döşeme kenarı ya da döşeme/asansör boşlukları ve çatıdan), fırlatılan/atılan/düşen malzeme çarpması, bina/yapısal göçme (yıkım esnasında, beton dökümünde kalıp göçmesi, erken kalıp alımında döşeme çökmesi, restorasyon, güçlendirme yada bakım onarım esnasında yapının aniden göçmesi, bahçe yada istinat duvarı çökmesi) ve elektriğe çarpılma şantiyelerde yaşanan kazaların %84.4’ünü oluşturmakta, kazı göçmeleriyle bu oran % 89’a ulaşmaktadır (Gürcanlı ve Müngen, 2013).
SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER

## Slide 6
Bina inşaatlarında muhtemel tehlikeler, bulanık kümelerle analiz edilerek Gürcanlı ve Müngen (2009) tarafından sıralanmıştır.
Risk seviyesi % 100 yüksek olan tek kaza sebebinin yüksekten düşme olduğu görülmektedir.
Bu çalışmadan da anlaşılacağı gibi bina inşaatlarında yüksek düşme mutlaka tedbir alınması gerekli kaza sebeplerinin başında gelmektedir. Yüksekten düşmeye karşı önlem alındığında bina inşaatlarında meydana gelen kazalardan kaynaklı kayıplar büyük ölçüde önlenecektir.
SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER

## Slide 7: SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER
 | Sebepler | Risk Seviyesi | 
 | Yüksekten Düşme | % 100 Yüksek | 
 | Şantiye içi trafik kazaları | % 11 Önemli, % 89 Orta | 
 | Diğerleri kaza sebepleri | % 21 Önemli, % 79 Orta | 
 | Düşen cisimlerin sebep olduğu kazalar | % 100 Orta | 
 | Ağır techizat kazaları | % 100 Orta | 
 | Kazı çökmesi | % 100 Düşük | 
 | Yangın yada patlama | % 100 Düşük | 
 | Malzeme sıçraması | % 100 Düşük | 
 | Elektrik çarpması | % 100 Düşük | 
 | Yapısal göçme | % 56 Düşük, % 4224/21Ç3 . D. | 

## Slide 8
Yüksekten Düşmeler
Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksekte çalışmadır.
Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışmalar yüksekte çalışma olarak tanımlanmaktadır.
SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER