## Slide 1
  GGY 432
  Sürdürülebilir Tasarım ve Uygulamaları
Dr. Mustafa YILMAZ

## Slide 2: TAKDİM PLANI
GİRİŞ
MEVZUAT
İŞ KAZALARI
SAHADAKİ MUHTEMEL TEHLİKELER
İŞ KAZALARINI ÖNLEME YÖNTEMLERİ
RİSK ANALİZİ
RİSK DEĞERLERİNİ DÜŞÜRÜCÜ ÖNLEMLER
KONTROL LİSTELERİ
İŞ KAZALARININ İŞGÖRENLERE GÖRE NEDENLERİ
İŞ KAZALARININ MALİYETİ
KAYNAKLAR

## Slide 3: KONTROL LİSTELERİ (KAZI)
Kazı işinde çalışan ekibe işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli bilgiler verildi mi?
Kazı işinde çalışan ekibe iş güvenliği ile ilgili kullanılacak kişisel koruma donanımları tanıtılıp, teslim edildi mi?
Kazı işinde çalışan ekibin kişisel koruma donanımlarını kullanıp kullanmadıkları düzenli olarak takip ediliyor mu?
Kazı alanının çevresi 2 m yüksekliğinde ahşap koruma perdeleriyle çevrildi mi?
Ahşap koruma perdeleri arka taraflarından payandalarla desteklenip sağlamlaştırıldı mı?
Kazı alanının geniş oluğu sahalarda 90–100 cm. yüksekliğinde koruma korkuluğu yapıldı mı?

## Slide 4: KONTROL LİSTELERİ (KAZI)
Kazı alanına giriş-çıkış servis yolları yeterli genişlikte mi?
Gece çalışılması durumunda servis yollarında ve kazı alanında yeterli aydınlatma sağlandı mı?
Kazı derinliği ve zemin sınıfına göz önüne alınarak sorumlu teknik personelin kontrolünde gerekli ve yeterli şev verildi mi?
Kazı derinliği ve zemin sınıfına göre sorumlu teknik personelin kontrolünde gerekli ve yeterli iksa sistemleri uygulandı mı?
İksalarda kullanılan kalas veya demir profiller kazı yüksekliğinden en az 20 cm yukarda mı?
İksalarda kullanılan kalas veya demir profillerin birbiri ile olan bağlantıları kontrol edildi mi?

## Slide 5: KONTROL LİSTELERİ (KAZI)
Geniş sahalarda kazı alanı içerisinde iş makineleri haricinde çalışma yapılıyor mu?
Kazı alanına yakın çevredeki yapıların kazıdan zarar görmesini önlemek amacıyla gerekli destek sistemleri kullanılıyor mu?
Çalışmalarda kullanılan iş makinelerinin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılıyor mu?
Çalışanların iş makinelerinden zarar görmemesi güvenli çalışma alanları oluşturulmuş mu?
Çalışanların, iş makinelerinden etkilenmeden kazı alanına güvenle giriş- çıkış yapacağı geçiş yolları hazırlanmış mı?
Kazıdan çıkartılan malzemeler kazı alanından yeteri kadar uzak mesafeye taşınıyor mu?

## Slide 6: KONTROL LİSTELERİ (KAZI)
Kazı alanına hafriyat dökülmesi durumunda kamyonların kazı alanına düşmesini engelleyecek takozlar kullanılıyor mu?
Kazı sırasında arazideki muhtemel altyapı şebekelerinin yeri ilgili kurumlarla beraber çalışılarak tespit edildi mi?
Şantiye içerisinde muhtelif yerlerde kazıda çalışanların kullanması gereken güvenlik donanımı ile ilgili uyarı levhaları var mı?
Şantiye içindeki muhtelif yerlerde ve yol güzergâhında kazıda çalışan tüm personelin uyması gereken güvenlik tedbirleri ile ilgili levhalar yerleştirilmiş mi?
Kazı işinde çalışanların tamamının, “ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasında bir engel yoktur” ibareli sağlık raporları var mı?

## Slide 7: KONTROL LİSTELERİ (KALIP)
Kalıp işinde çalışan ekibe işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli bilgiler verildi mi?
Kalıp işinde çalışan ekibe iş güvenliği ile ilgili kullanılacak kişisel koruma donanımları tanıtılıp, teslim edildi mi?
Kalıp işinde çalışan ekibin kişisel koruma donanımlarını kullanıp kullanmadıkları düzenli olarak takip ediliyor mu?
Kullanılacak kalıplar şantiye içinde uzun mesafeli taşıma gerektirmeyecek şekilde düzenli olarak istif edilmiş mi?
Kalıp ekibinde çalışanların görev dağılımı meslek hastalıklarına yol açmayacak şekilde düzenli bir sistemde ayarlanıyor mu?
Kalıpta çalışanların kullandıkları el merdivenlerinin sağlamlığı kontrol edildi mi?

## Slide 8: KONTROL LİSTELERİ (KALIP)
Kalıp işinde çalışan ekibe işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli Kalıpta çalışanlar el merdivenlerini uygun eğimde kullanıyorlar mı? (Eğim 4/1)
Çalışanlara kalıp montajı ve kalıpların taşınması sırasında birbirlerine zarar vermeyecek şekilde uygun bir çalışma sistemi düzenlenmiş mi?
Döşeme kalıplarının montajı sırasında dış kenarlarda güvenli çalışmayı sağlayacak fazladan yeterli genişlik bırakılmış mı?
Döşeme kalıplarının dış yüzlerinde yeterli sağlamlıkta korkuluklar oluşturulmuş mu?
Döşeme kalıplarının sökümü sırasında sökümde çalışanların dışında bu alanlara girişler kontrol ediliyor mu?