## Slide 1
  GGY 333
  YER SEÇİMİ VE YERLEŞİLEBİLİRLİK
  (3-0) 3
Prof. Dr. Recep KILIÇ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
Afet Risk ve Zararlarının azaltılması için
1. Afet risklerine karşı güvenli yerleşim alanlarının seçimi için
imar planları ve imar planlarına altlık olan jeolojik-jeoteknik
etütler yapılmalıdır.
2. Afete karşı güvenlik için, yapılaşmalarda satik projelere altlık
olacak zemin ve temel etütleri yapılmalıdır.
Planlama İle Jeolojik- Jeoteknik Etüt İlişkisi ve Mevzuat

## Slide 3
Planlama ile jeolojik- jeoteknik etüt ilişkisi
Afet zararlarının azaltılması ve afet güvenliğinin yükseltilmesi için jeolojik tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve arazi kullanım verilerinin imar planlarına yansıtılması gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ve planlamaya altlık oluşturan jeolojik-jeoteknik etütler, planlanacak alanının jeolojik tehlike ve risklerini araştırarak “yerleşime uygunluk değerlendirmesi” yolu ile plan kararlarını yönlendirmektedir.

## Slide 4
Planlamada yeni yaklaşımlar
Ülkemizde, 1999 Marmara depremlerinden sonra afet risklerinin azaltılmasının” geleneksel planlama” yöntemleri ile çözümlenemediği gerçeği anlaşılmıştır.
Bu anlayışın yerine “afete duyarlı planlama” kavramı; kamu kuruluşları, akademik çevreler ve meslek odaları tarafından tartışılmaya başlanmıştır.

## Slide 5
Afete Duyarlı Planlama Nedir?
Her tür ve ölçekteki planlamada, jeolojik tehlike ve risklerini göz önüne alan ve afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılmasını amaçlayan bir planlama yaklaşımı olarak tanımlanabilir.
Afet duyarlı planlama yaklaşımını gerçekleştirmek için yerbilimsel (jeolojik-jeoteknik) verilerin planlamaya entegrasyonun sağlanması gerekmektedir.

## Slide 6
Mevzuatta Jeolojik- Jeoteknik Etütler
644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de;
MADDE 7. (1) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün görevleri:
d) Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
i)Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak.

## Slide 7
Yönetmelikler
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği-14 Haziran 2014
21. Maddesinde;
(6) Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar planları hazırlanamaz.
(7) İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur. İmar planlarının hazırlanmasında, varsa öncelikle mikro bölgeleme etütleri, yoksa yerleşim alanının planlanmasına yönelik uygun jeolojik-jeoteknik etütler kullanılır.

## Slide 8
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Yapı Ruhsat İşleri
Yapı ruhsatı işleri (Değişik başlık:RG-19/8/2008-26972)
MADDE 57 – (Değişik:RG-3/4/2012-28253)
Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar plânına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler.
İlgili idare başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesi (çap) ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneğini en geç iki iş günü; yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağını en geç beş iş günü içinde verir.

## Slide 9
Genelgeler
Jeolojik- jeoteknik etütlerin hazırlanması ve onay işlemleri
1- Raporlar; Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünün
19.08.2008 gün ve 10337 sayılı “Plana Esas Jeolojik-jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etütleri Genelgesi” çerçevesinde;
Tescilli Özel Büro ve Şirketler, Üniversiteler , Kamu Kurumları ( İlbank A.Ş. ,Belediyeler vb.) tarafından hazırlanmaktadır.
2 – Onay işlemleri; Genel Müdürlüğümüzün 28.09.2011 tarih ve 102732 (2011/9) sayılı Genelgemiz çerçevesinde,
- uygun olmayan alanlar (UOA) ve
- ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar (AJE) Genel Müdürlüğümüzce,
- uygun alanlar (UA) ve
- önlemli alanlar (Ö.A) ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
tarafından yürütülmektedir.

## Slide 10
JEOLOJİK-JEOTEKNİK RAPORLAR ile YERBİLİMSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

## Slide 11
Yerbilimsel Etüt Raporları
Planlamada kullanılan yerbilimsel etüt raporları, gerek içerdikleri verilerin niteliği, gerekse planlamayı yönlendirici özellikleri bakımından zaman içinde gelişme göstermiştir.
“gözlemsel jeolojik etüt raporları” olarak başlayan bu çalışmalar, zaman içerisinde
“imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları” ve
“mikrobölgeleme etüt raporları” olarak gelişmiştir.

## Slide 12
Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporları
PLAN KADEMESİ | PLAN ADI | JEOLOJİK-JEOTEKNİK VERİ DÜZEYİ /ÖLÇEK
ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR | Ülke Planı | Gözlemsel Jeolojik Etütler (1/25000 ve daha küçük) Format-1
 | Bölge Planı | 
 | Çevre Düzeni Planı | 
İMAR PLANI | Nazım İmar Planı | İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler (1/5000) Format-3,4
 | Uygulama İmar Planı | İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler ve mikrobölgeleme (1/1000) Format-3,4
 | Kırsal Yerleşme Planı Mevzii İmar Planı | İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler (1/1000) Format- 2,3

## Slide 13
Gözlemsel Jeolojik Etütler
Bu etütler, planlama yapılacak alandaki jeolojik tehlikeleri, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, uzaktan algılama teknikleri, büro ve arazide yapılan etüt ve araştırmalar sonucunda gözlemsel olarak belirleyen ve alandaki afet riskleri hakkında genel fikir veren ve bölge ile çevre düzeni planlarını yönlendiren çalışmalardır.

## Slide 14
Jeolojik-Jeoteknik Etütler
Bu etütler, planlama yapılacak alandaki jeolojik tehlike ve afet risklerini, 1/1000 , 1/2000 veya 1/5000 ölçekli haritalar üzerinde gösteren, yerel zemin koşullarını ve yol açabilecekleri tehlikeleri, detaylı jeolojik ve jeoteknik etütler sonucunda belirleyen ve raporları ile uygulama imar planlarını yönlendiren çalışmalardır.