## Slide 1
  GGY 333
  YER SEÇİMİ VE YERLEŞİLEBİLİRLİK
  (3-0) 3
Prof. Dr. Recep KILIÇ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
Jeoteknik Çalışmalar
Araştırma Çukurları
Sondajlar
Arazi Deneyleri (spt,cpt,plaka yükleme,kanatlı kesici,inklometre)
Jeofizik çalışmalar
Laboratuar deneyleri
Tüm bu çalışmalardan elde edilen veriler ve hesaplamalarla
zemin ve kaya türlerinin jeoteknik özellikleri incelenir.

## Slide 3
Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi
Yerleşime uygun alanlar (U.A)
Önlemli alanlar (Ö.A.)
Ayrıntılı jeoteknik etüd gerektiren alanlar (AJE)
Yerleşime uygun olmayan alanlar (U.O.A)

## Slide 4
Yerleşime Uygun Alanlar
Deprem Koşulları hariç doğal afetlerden etkilenmeyen, morfolojik, jeolojik ve jeoteknik özellikleri açısından yerleşime uygun nitelikli alanlardır.
Bu alanlar rapor eki haritalara,
Zemin Ortamlar ise Uygun Alanlar 1 (UA-1)
Kaya Ortamlar ise Uygun Alanlar 2 (UA-2)
simgesi ile işlenirler.

## Slide 5
Önlemli Alanlar
Doğal afet tehlikeleri ve zeminin jeoteknik özellikleri nedeniyle yapılaşma öncesi ve/veya esnasında önlem alınması koşuluyla planlama ve yapılaşmaya gidilecek alanlar.
Bu alanlar rapor eki haritalarda;
Önlemli Alan 1(ÖA-1) Deprem Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar
Önlemli Alan 2(ÖA-2) Kütle Hareketleri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim
Önlemli Alan 3(ÖA-3) Su Baskını Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar
Önlemli Alan 4(ÖA-4) Çığ Düsmesi Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar
Önlemli Alan 5(ÖA-5) Mühendislik Problemleri Açısından (şişme, oturma, taşıma
gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar
Önlemli Alan 6 (ÖA-6) Diğer Tehlikeler Açısından (Karstlaşma, tıbbi jeoloji vb.)
açısından önlem alınacak alanlar
Simgeleri ile gösterilmektedir.

## Slide 6
Ayrıntılı Jeoteknik Etüd Gerektiren Alanlar
Çalışma yönteminden kaynaklanan veri eksikliği veya mevcut ve potansiyel jeoteknik problemler sebebiyle uzmanlık gerektiren çalışmalar gerektirmesi nedeniyle hakkında tam ve güvenilir sonuca ulaşılamayan alanlardır.
Bu alanlar, daha sonra yapılacak ayrıntılı jeoteknik etüt çalışmalarıyla planlamaya gidilecek alanlardır.

## Slide 7
Ayrıntılı Jeoteknik Etüd Gerektiren Alanlar
Rapor eki haritalarda;
Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar (AJE)
simgesi ile gösterilir.

## Slide 8
Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar
Doğal afet tehlikeleri ve jeoteknik problemler nedeniyle teknik ve ekonomik olarak önlem alınması mümkün olmayan alanlardır.
Bu alanlarda planlamaya ve yapılaşmaya izin verilmez.
Bu alanlar rapor eki haritalarda Uygun Olmayan Alanlar (UOA)
Simgesi ile gösterilir.