## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
YAPI
Yapı; çeşitli yapı malzemeleri ve yapım teknikleri uygulanarak yapılan tesislerdir.
Yapılar;
  Kullanım şekillerine,
  Yapıldıkları malzeme türüne,
  Taşıyıcı elemanlarına ve
  Bulundukları yerlere göre farklı sınıflara ayrılabilirler.

## Slide 3
YAPI
Yapıldıkları malzeme çeşitlerinin bazıları;
ve taşıyıcı sistemlere göre yapı
Kerpiç yapılar
Ahşap yapılar
Betonarme yapılar
Kârgir yapılar
Çelik yapılar
Prefabrik yapılar
Yığma yapılar
Kompozit yapılar

## Slide 4
YAPI
Bir yapının değerlemesini yapabilmek için;
  Mevcut yapının onaylı projeye uygunluğunun tespiti,
  Yapının hasar durumu ve onarım ihtiyacının belirlenmesi,
  Yapının planlanan kullanım amacı doğrultusunda tadilata uygunluğu gibi konuların detaylıca incelenmesi gerekir.

## Slide 5
PROJE OKUMA
Vaziyet planından arsanın yeri, yönü, konumunun tespiti ve binanın yerinin ve kotunun tespiti
Kat planlarının incelenmesi
Kesit ve cephelerin incelenmesi
Taşıyıcı sistemin incelenmesi
Bağımsız bölümün yer ve yönünün tespiti
Ortak alan tespiti
Eklenti alanların tespiti
Bağımsız bölüm net, brüt alanlarının hesaplanması
Yapının maliyet tahminine ilişkin mahal metrajlarının çıkarılması ilgili projelerin doğru okunması ile mümkündür.

## Slide 6
Proje üzerinde yer alan yapıya ait genel bilgileri;
  Bina (inşaat) yapılacak yer İl -İlce -Mahalle -Sokak - Kapı no belirtilmek suretiyle adres olarak tarif edilir.
  Arsanın tapu kayıtları, diğer bir deyişle tapu dairesindeki paftalarda arsanın yerini belirleyen pafta, ada, parsel bilgileri bulunur.
  Kaç katlı bir yapı olduğu (bodrum + zemin + normal kat olarak kat adedi) belirtilir.
  Yapılacak yapının taşıyıcı sistemi (betonarme, çelik, prefabrik v.s) belirtilir.
PROJE OKUMA

## Slide 7
PROJE OKUMA
Proje üzerinde yer alan yapıya ait genel bilgileri;
  Binada kullanılacak beton sınıfını (C20, C25, C30 vs.) belirtilir.
  Demir cinsi (ST I - Düz demir, ST III - Nervürlü demir) belirtilir.
  Döşeme ve kalıp sistemi (plak - asmolen - kirişsiz plak) belirtilir.
  Temel sistemi (münferit, mütemadi, radye vs) belirtilir.
  Kullanım amacı (Konut, işyeri, mağaza vs) belirtilir.

## Slide 8
Vaziyet planı ve numarataj krokisi Vaziyet planında yer alan bilgiler;
  yapının arsa üzerindeki yerleşim konumu (kuzeye göre)
  yapının kat adedi, kat isimleri (kesitten)
  ön bahçe, yan ve arka bahçe çekme mesafeleri
  komşu parselleri ve parsel numaraları
  cadde, sokak isimleri
PROJE OKUMA

## Slide 9
Kat Planları (Mimari)

## Slide 10
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 11
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça