## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: YAPI MALİYETİ
Metraj;
  Pratik metraj değerleri;
Örnek olarak toplam alanı 1 500 m2 olan betonarme karkas bir konuta ait metraj değerlerinin hesaplanması gerekiyor ise;
2
Betonarme Betonu | = 0.380 x 1 500 | = 570 m3
Betonarme Demiri | = 0.034 x 1 500 | = 51 ton
Betonarme Kalıbı | = 2.60 x 1 500 | = 2 600 m2
Tuğla Duvar | = 0.150 x 1 500 | = 150 m3

## Slide 3: YAPI MALİYETİ
Metraj;
  Metraj özeti;
Bir yapının tamamına ait metraj hesapları oldukça fazla sayfadan oluşmaktadır. Ancak, metrajlardan faydalanılırken işlemlerin tamamı değil, işlem sonuçları
3
Bu nedenle, metraj tamamlandıktan yer
alan her bir yapı elemanının
gerekli olmaktadır. metraj cetvellerinde miktarını gösteren
değerler alınarak bir başka
sonra, toplam listede
toplanmaktadır. Bu toplam değerlerin oluşturduğu listeye metraj özeti ve bunların yazıldığı tabloya da metraj özet cetveli denilmektedir.

## Slide 4: YAPI MALİYETİ
Metraj;
  Metraj özeti;
Metraj özet cetveli, yapılması düşünülen bir yapıda hangi yapı elemanlarının ne miktarda bulunduğunu toplu olarak sunabilmek amacıyla hazırlanmaktadır.
Metraj özet cetvelindeki değerler, keşif hazırlanmasına ve yapı için gerekli olan malzeme miktarlarının hesaplanmasına esas teşkil etmektedir.
4

## Slide 5: YAPI MALİYETİ
Keşif;
  Keşif özeti;
Bir yapının ön keşif ya da kesin keşif bedelini oluşturan maliyet kalemlerini içeren belgeye keşif özeti denilmektedir ve bunların yazıldığı tabloya da keşif özet cetveli denilmektedir.
Bu cetvelde, yapıyı oluşturan elemanların her birinin cinsi, miktarı, birim fiyat numarası, birim fiyatı ve tutarı yer almaktadır.
Elemanların maliyetleri toplamı da, yapının keşif bedelini vermektedir.

## Slide 6: YAPI MALİYETİ
Alan yöntemi ile maliyet tahmini;

## Slide 7: YAPI MALİYETİ
Karşılaştırma;
Başbakanlık TOKİ Sosyal Tesislerinin maliyeti ÇŞB 2018 yılı m2 birim fiyatları ile,
(14 124 025,00/14 629 947,60) % 96.5 yaklaşıkla
tahmin edilmiştir.

## Slide 8: YAPI MALİYETİ
Boyutsuz Büyüklükler ile Yaklaşık Maliyet Tahmin Metodu;

## Slide 9: YAPI MALİYETİ
Keşif;
9
Keşif İcmali; İnşaat imalatı | A
Nakliye | A (% 5)
Altyapı | A (% 20)
Mekanik Tesisat | A (% 15)
Elektrik Tesisatı | A (% 10)
TOPLAM | A (% 150)

## Slide 10: YAPI MALİYETİ
56
Keşif;
Mekanik (makine) tesisat;
Sıhhi tesisat Müşterek tesisat Kalorifer tesisatı Doğalgaz tesisatı
Havalandırma ve klima tesisatı Otomatik tesisat
Brülör tesisatı Mutfak tesisatı
Çamaşırhane tesisatı Soğutma tesisatı Hastane tesisatı

## Slide 11
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 12
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça