## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: METRAJ
Kazı işleri;
Yapıların temel zeminine oturtulması, çevre düzenlemesi ve/veya başka amaçlarla zemin malzemesinin alınmasına kazı denir.
Kazı miktarlarını belirlemek amacı ile arazi üzerinde kot ölçümleri yapılır ve bu ölçümler bir plan üzerinde gösterilir. Bu işleme plankote (kotlu plan) denir.
Kazılar, kullanılan kazı araçlarına ve kazı şekillerine göre olmak üzere iki ana grupta incelenebilir.
2

## Slide 3: METRAJ
Kazı işleri;
  Zemin kazma işleminde bizzat kullanılan kazı araçlarına göre kazılar;
    El aletleri ile yapılan kazılar
    Makineler ile yapılan kazılar
    Patlayıcı maddeler kullanılarak yapılan kazılar olarak üçe ayrılır.
3

## Slide 4: METRAJ
Kazı işleri;
  Kazı alanının kazı sonunda aldığı şekle göre;
    Serbest kazı (tesviye kazısı)
    Derin Kazı
      Dar derin kazı
      Geniş derin kazı.
4

## Slide 5: METRAJ
Kazı işleri;
Serbest kazı (tesviye kazısı);
0,00 kotu ile verilen düzlem
5
seviyesine kadar yapılan
tesviye (düzeltme=düzleme) kazısına serbest kazı denir.

## Slide 6: METRAJ
Kazı işleri;
Derin kazı;
Aşağıdan yukarıya doğru bir toprak hareketi ile yapılan kazılara derin kazı denir.
6

## Slide 7: METRAJ
Kazı işleri;
Serbest kazı kotunun belirlenmesi;
Binanın plankotesi ile vaziyet planı çakıştırıldıktan sonra temel çıkmalarına çalışma paylarının da eklenmesi ile (temellere 50 cm, perdelerde 100 cm) bina sınırları içinde kalan en düşük doğal arazi kotu aranır. Belirlenen bu en düşük kot yaklaşık serbest kazı kotudur.
7

## Slide 8: METRAJ
Kazı işleri;
Serbest kazı kotunun belirlenmesi;
Arazinin eğimli olmaması halinde doğal arazi kotu serbest kazı kotu olup, bu durumda yapılacak hafriyatın tamamı derin kazı kotu olarak kabul edilir.
8

## Slide 9: METRAJ
Kazı işleri;
Serbest kazı kotunun belirlenmesi;
İş sahasında birden fazla bina yapılacaksa serbest kazı kotları her bina için ayrı ayrı belirlenir.
9

## Slide 10
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 11
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça