## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: METRAJ
Kazı işleri;
Serbest kazı kotunun belirlenmesi;
Bina bloklarının birbirine çok yakın olması durumunda hafriyatlarının aynı anda yapılması halinde kazı şevlerinin iç içe düşmesi nedeni ile serbest kazı kotu en düşük kottaki binanınkinden esas alınır.

## Slide 3: METRAJ
Kazı işleri;
Serbest kazı kotunun belirlenmesi;
Bina bloklarının birbirine çok yakın olması durumunda hafriyatlarının farklı zamanlarda yapılması halinde ise serbest kazı kotu her bina için ayrı ayrı belirlenir.

## Slide 4: METRAJ
69
Kazı işleri;
Serbest kazı kotunun belirlenmesi;

## Slide 5: METRAJ
Kazı işleri;
  Zemin cinsleri ve tarifleri;
Birim Fiyat Tariflerinde,
kazılacak zeminin cinsleri,
teşekkül ve kazı güçlüğü bakımından aşağıda yazılı dört ana sınıfa ayrılır.
Toprak zeminler
Küskülük zeminler
Kaya zeminler
Batak ve balçık zeminler

## Slide 6: METRAJ
Kazı işleri;
  Zemin cinsleri ve tarifleri;
    Toprak zeminler; Yumuşak toprak: Bel
küreği ve kürekle kazılabilen
gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum ve benzeri zeminler. Yoğunluğu 1.6 t/m3 tür.

## Slide 7: METRAJ
Kazı işleri;
  Zemin cinsleri ve tarifleri;
    Toprak zeminler;
Sert toprak: Kazmanın yassı ve ara sıra sivri ucu ile kazılan toprak, kumlu kil, gevşek kil, killi kum, çakıllı, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminlerdir. Yoğunluğu 1.8 t/m3 tür.

## Slide 8: METRAJ
Kazı işleri;
  Zemin cinsleri ve tarifleri;
    Küskülük zeminler;
Sert küskülük: Kazmanın sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılan çürük ve çatlamış kaya, çürük ve yumuşak gravye, şist, taşlanmış marn, taşlanmış kil, 0.100-0.400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir. Yoğunluğu 2.2 t/m3 tür.

## Slide 9
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 10
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça