## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: METRAJ
Kazı işleri;
  Zemin cinsleri ve tarifleri;
    Kaya zeminler;
Sert kaya: Patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen kalın tabaka ve kitle
serpantin, betonlaşmış konglomera,
halinde sert zemin, kesif kalker, andezit,
bazalt
trakit, tüfleri,
mermer, 0.400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir. Yoğunluğu 2.6 t/m3 tür.

## Slide 3: METRAJ
Kazı işleri;
  Zemin cinsleri ve tarifleri;
    Kaya zeminler;
Çok sert kaya: Fazla
miktarda patlayıcı madde
kullanarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen, granit ve benzeri, bazalt, porfir, kuvarst, 0.400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir. Yoğunluğu 2.8 t/m3 tür.

## Slide 4: METRAJ
Kazı işleri;
  Uygulama;
Çalışma payları dikkate alınarak net kazı boyutları verilen yapının serbest ve derin kazı hacimlerini kazı şevlerinin dik açılı olduğu kabulüyle hesaplayınız.

## Slide 5: METRAJ
Kazı işleri;
  Uygulama;
Ayrıca, çizelgede
verilen zemin cins ve oranlarına göre kazı
cinslerinin toplam miktarlarını hesaplayınız.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlarıyla kazı maliyetini bulunuz.

## Slide 6: METRAJ
113
Kazı işleri;
  Uygulama;
Serbest kazı kotu: 32.0 metredir. Serbest kazı düzlemi üstünde kalan kazı serbest kazı, serbest kazı düzlemi altında kalan ise derin kazıdır.
32(0-10) | = | -320,00
32(0-10) | = | -320,00
42(10-8,6) | = | 58,80
40(10-5) | = | 200,00
38(8,6-1,5) | = | 269,80
36(5-0) | = | 180,00
34,8(1,5-0) | = | 52,20
Kesit Alanı (∑/2) | = | 60,40

## Slide 7: METRAJ
114
Kazı işleri;
  Uygulama;
Serbest kazı
kotu: 32.0
metredir. Serbest kazı düzlemi üstünde kalan kazı serbest kazı, serbest kazı düzlemi altında kalan ise derin kazıdır.

## Slide 8: METRAJ
120
Kazı işleri;
Uygulama;
Yumuşak toprak miktarı:
Serbest kazıda Derin kazıda | : 582,580x0,10 :130,000x0,40 | = = | 58,258 m3 52,000 m3
Sert toprak miktarı: |  |  | 
Serbest kazıda | : 582,580x0,60 | = | 349,548 m3
Derin kazıda | : 130,000x0,00 | = | 0,000 m3
Yumuşak küskülük miktarı: |  |  | 
Serbest kazıda | : 582,580x0,00 | = | 0,000 m3
Derin kazıda | : 130,000x0,40 | = | 52,000 m3
Sert küskülük miktarı: |  |  | 
Serbest kazıda | : 582,580x0,30 | = | 174,774 m3
Derin kazıda | :130,000x0,20 | = | 26,000 m3

## Slide 9: METRAJ
Kazı işleri;
  Uygulama;
İŞİN ADI | BİNA İNŞAATI
PROJE NO | 
İş Kalemi / Grubu |  |  | Miktarı | Br m | Birim Fiyatı | Tutarı
No | Poz No | Adı |  |  |  | 
1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 407,806 | M3 | 4,73 | 1.928,92
2 | 15.120.1002 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | 174,774 | M3 | 6,29 | 1.099,33
3 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 52,000 | M3 | 5,44 | 282,88
4 | 15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) | 78,000 | M3 | 8,01 | 624,78
 |  | TOPLAM |  |  |  | 3.913251,91
YAKLAŞIK MALİYET HESAP TABLOSU

## Slide 10: METRAJ
Kazı işleri;
  Uygulama;
122

## Slide 11
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 12
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça