## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: METRAJ
Kalıp metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi
ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
NOT:
Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

## Slide 3: METRAJ
147
Kalıp metrajı;
  Birim fiyat analizleri;

## Slide 4: METRAJ
Kalıp metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
Plywood ile düz yüzeyli
betonarme kalıbı yapılması: Proje ve
şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında Plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi,
ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
NOT:
Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

## Slide 5: METRAJ
149
Kalıp metrajı;
  Birim fiyat analizleri;

## Slide 6: METRAJ
150
Beton metrajı;
  Grobeton;
Demirsiz betonun (grobeton) kullanıldığı yerlerin hacmi hesaplanır.
    Temel altına dökülen beton
    Blokaj üstü beton
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır
Birim fiyatlar, betonun dayanımına (C8/10, C25/30 gibi) göre değişir.

## Slide 7: METRAJ
Beton metrajı;
  Betonarme betonu;
Demirli betonun (betonarme) kullanıldığı yerlerin hacmi hesaplanır
    Temel
    Kirişler
    Kolonlar
    Döşemeler
    Lentolar
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır
Birim fiyatlar, betonun dayanımına (C8/10, C25/30 gibi) göre değişir. Yaklaşık hesaplarda 1 m2 inşaat alanı için 0.200 - 0.250 m3 öngörülür.

## Slide 8: METRAJ
Beton metrajı;
  Birim fiyatlar; Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan (beton nakli dahil)
15.150.1001 | C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 187,30 TL
15.150.1002 | C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 199,80 TL
15.150.1003 | C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 207,61 TL
15.150.1004 | C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 212,61 TL
15.150.1005 | C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 220,11 TL
15.150.1006 | C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 227,61 TL
15.150.1007 | C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 241,36 TL
15.150.1008 | C 40/50 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 255,11 TL
15.150.1009 | C 45/55 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 260,11 TL
15.150.1010 | C 50/60 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi | M3 | 266,36 TL

## Slide 9: METRAJ
Beton metrajı;
  Birim fiyatlar; Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan (beton nakli dahil)
15.150.1101 | C 8/10 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 262,30 TL
15.150.1102 | C 12/15 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 269,80 TL
15.150.1103 | C 16/20 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 286,36 TL
15.150.1104 | C 20/25 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 301,36 TL
15.150.1105 | C 25/30 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 316,36 TL
15.150.1106 | C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 337,61 TL
15.150.1107 | C 35/45 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 360,11 TL
15.150.1108 | C 40/50 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 390,11 TL
15.150.1109 | C 45/55 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül. | M3 | 412,61 TL
15.150.1110 | C 50/60 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökül: | M3 | 435,11 TL

## Slide 10: METRAJ
Beton metrajı;
Birim fiyat tarifleri;
Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/saat kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, minimum 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, …

## Slide 11: METRAJ
Beton metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
…yıkanmış, elenmiş
granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş,
çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C …/… sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması

## Slide 12
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 13
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça