## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: METRAJ
158
Beton metrajı;
  Birim fiyat analizleri;

## Slide 3: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Ağırlık olarak hesaplanır.
  Donatı çapına göre birim fiyatı değişir.
  Donatı detay planlarından hesaplanır.
  1 m3 betonda 100 – 130 kg demir
  1 m2 inşaat alanı için;
    Yığma binada 18 – 22 kg demir
    Betonarme karkas yapıda 35 – 40 kg demir
  Toplam inşaat demirinin % 40 ince, % 50’si kalın demirdir.

## Slide 4: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Ağırlık olarak hesaplanır.
  Donatı çapına göre birim fiyatı değişir.
  Donatı detay planlarından hesaplanır.
  1 m3 betonda 100 – 130 kg demir
  1 m2 inşaat alanı için;
    Yığma binada 18 – 22 kg demir
    Betonarme karkas yapıda 35 – 40 kg demir
  Toplam inşaat demirinin % 40 ince, % 50’si kalın demirdir.

## Slide 5: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları
Betonarme projelerde demirler üzerinde Ø8/30 gibi demir çap ve aralıkları yazılmaktadır. Bu demir aralıkları düz demirden düz demire veya pilye demirinden pilye demirine kadar olan aralıkları göstermektedir. Bu durumda düz ve pilye demirlerinin eksenleri arası uzaklığı demir üzerinde yazılı olan uzaklığın yarısına eşit olmaktadır.
Betonarme bir döşemeye yerleştirilecek olan düz demir sayısını bulmak için; o düz demirin doğrultusuna dik olan döşeme mesnetleri arasındaki uzaklık düz demir aralığına (Ø8/30) bölünerek bulunmaktadır.

## Slide 6: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları
Betonarme projelerde demirler üzerinde Ø8/30 gibi demir çap ve aralıkları yazılmaktadır. Bu demir aralıkları düz demirden düz demire veya pilye demirinden pilye demirine kadar olan aralıkları göstermektedir. Bu durumda düz ve pilye demirlerinin eksenleri arası uzaklığı demir üzerinde yazılı olan uzaklığın yarısına eşit olmaktadır.
Betonarme bir döşemeye yerleştirilecek olan düz demir sayısını bulmak için; o düz demirin doğrultusuna dik olan döşeme mesnetleri arasındaki uzaklık düz demir aralığına (Ø8/30) bölünerek bulunmaktadır.

## Slide 7: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları

## Slide 8: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları
Ancak, bu bölme işlemi sonucunda üç durum ortaya çıkacaktır:
Bölümde kalan yoksa: Bölme işlemi sonucunda tam sayı elde ediliyorsa bulunan sayı düz demir sayısını vermektedir. Betonarme döşemelerde demirler yerleştirilirken düz demirle başlanıp yine düz demirle bitirilir. Pilye demiri sayısı ise düz demir sayısının bir eksiğidir.

## Slide 9: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları Bölümde kalan yoksa:
Örnek 1:
Aralık sayısı = Mesnet açıklığı (cm) / Demir aralığı (cm)
= 350 cm / 25 cm
= 14,0
Düz demir sayısı Pilye demir sayısı
14 adet aralık
= 14 adet
= 13 adet (düz demir sayısının bir eksiği)

## Slide 10: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları
Ancak, bu bölme işlemi sonucunda üç durum ortaya çıkacaktır: Bölümde kalan sayı düz demir aralığının yarısından küçük ise:
Bölme işlemi sonucunda kalan sayı tekrar ikiye bölünerek ilk düz demirin
mesnetten ne kadar içerden yerleştirileceği bulunur. Bu durumda demirler yerleştirilirken düz demirle başlanıp yine düz demirle bitirilir. Pilye demiri sayısı ise düz demir sayısının bir eksiğidir.

## Slide 11: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları
Bölümde kalan sayı düz demir aralığının yarısından küçük ise: Örnek 2:
Aralık sayısı
= Mesnet açıklığı (cm) / Demir aralığı (cm)
= 485 cm / 22 cm
= 22,05 22 adet aralık
485-(22 cm*22 aralık sayısı=484)= 1 (kalan) < (22/2) olduğundan;
Düz demir sayısı Pilye demir sayısı
= 22+1=23 adet
= 22 adet (düz demir sayısının bir eksiğ1i6)7

## Slide 12: METRAJ
168
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları
Ancak, bu bölme işlemi sonucunda üç durum ortaya çıkacaktır: Bölümde kalan sayı düz demir aralığının yarısından büyük ise:
Bölme işlemi sonucunda kalan sayıdan aralığın yarısı çıkarılıp elde edilen
sayı ikiye bölünerek yerleştirileceği bulunur.
ilk düz demirin mesnetten ne kadar Bu durumda demirler yerleştirilirken düz
içerden demirle
başlanıp pilye demirle bitirilir. Pilye demiri sayısı ile düz demir sayısı bir birine eşittir.

## Slide 13: METRAJ
169
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
  Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
    Pilye ve düz demir sayıları
Bölümde kalan sayı düz demir aralığının yarısından küçük ise: Örnek 3:
Aralık sayısı
= Mesnet açıklığı (cm) / Demir aralığı (cm)
= 270 cm / 23 cm
=11,74 11 adet aralık
270-(23 cm*11 aralık sayısı=253)= 17 (kalan) > (23/2)
Düz demir sayısı Pilye demir sayısı
= 12 adet
= 12 adet (düz demir sayısına eşit)

## Slide 14: METRAJ
Betonarme demiri (donatı) metrajı;
Döşeme Demir Sayılarının Bulunması
  Dağıtma ve ilave mesnet demir sayıları
Bu demirlerin sayılarının bulunması, pilye ve düz demir sayılarının hesabıyla aynıdır. Bölümde artan varsa bölüme 1 eklenerek dağıtma sayısı bulunur. İlk dağıtma demirinin mesnetten uzaklığı ise bölümde kalan sayı ikiye bölünerek bulunmaktadır.

## Slide 15
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 16
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça