## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
YAPI MALİYETİ

## Slide 3: METRAJ
Duvar metrajı;
  Birim fiyatlar;
15.210. | Taş duvar işleri |  | 
15.210.1001 | Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması | M3 | 94,58 TL
15.220. | Tuğla duvar işleri |  | 
15.220.1001 | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması | M2 | 40,95 TL
15.225./15.240 | Gazbeton (225), Bimsbeton (230), Kargir (235) ve Kireç kumtaşı (240) duvar işleri |  | 
15.225.1001 | 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | M2 | 37,90 TL
15.530. | Alçı levhalar ile bölme duvar yapılması işleri |  | 
15.530.1001 | Tek prof.-60 cm aks aral.12,5 mm tek kat alçı duv.levh.tek iskel. t.yünü levha dolgulu bölme duvar | M2 | 77,50 TL

## Slide 4: METRAJ
Duvar metrajı;
Birim fiyat tarifleri;
Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat
yapılması tarifi: 1.100
19.100.2020) ve 0.250
m³ ocaktan çaplanmış moloz taşı (Poz No: m³
harç (Poz No:10.003/MK) ile kargir inşaat
yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kargir inşaatın fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.250 m3 den küçük
boşluklar düşülmez.

## Slide 5: METRAJ
Duvar metrajı;
  Birim fiyat analizleri;

## Slide 6: METRAJ
Duvar metrajı;
Birim fiyat tarifleri;
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması tarifi: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
m2
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 den küçük boşluklar düşülmez.

## Slide 7: METRAJ
Duvar metrajı;
  Birim fiyat analizleri;

## Slide 8: METRAJ
Duvar metrajı;
Uygulama;
Yanda verilen taş istinat duvarına ait taş miktarını bulunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı birim fiyatlarıyla taş duvarın maliyetini hesaplayınız. Duvar uzunluğu 10,0 metredir.

## Slide 9: METRAJ
Çatı metrajı;
  Birim fiyatlar;
TANIM | BİRİM
Çatı İşleri | 
Ahşap çatı (iz düşüm alanı) | m2
Kiremit çatı örtüleri (eğimli alan) | m2
Kiremit mahya | m
Metal çatı örtüleri (eğimli alan) | m2
Çatı kaplaması altı su yalıtım (eğimli alan) | m2
Çatı arası ısı yalıtımı (iz düşüm alanı) | m2
Yağmur olukları ve yağmur inişleri | m
Çinko ve tenekecilik işleri | m2
Denizlik – parapet - harpuşta | m2

## Slide 10: METRAJ
Çatı metrajı;

## Slide 11: METRAJ
Çatı metrajı;
b/2
b
b/2
b/2
a-b
a
h

## Slide 12: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama; Yanda verilen
ahşap oturtma çatının eğimi % 33 ve ebatları
Eğim 1/3 olduğuna göre;
45m/20m olduğuna göre; Ahşap oturtma çatı, Kiremit çatı kaplaması
Mahya metrajını çıkarınız. b
b/2
b/2
b/2
a
a-b
h

## Slide 13: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
b
b/2
b/2
b/2
a
S1
a-b
h
S
2

## Slide 14: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;

## Slide 15: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Çatı eğimi 1/3 ise
KARARGAH (a=14.00, b=5.00)
Mahya Yüksekliği (h1) = (b/2)/3=0.83 m.
ER KOĞUŞU (a=17.00, b=7.00)
Mahya Yüksekliği (h2) = (b/2)/3=1.17 m.
GEÇİŞ (a= 5.00, b=4.00)
Mahya Yüksekliği (h3) = (b/2)/3=0.67 m.

## Slide 16: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Ahşap oturta çatı ve ısı yalıtımı;
KARARGAH (a=14.00, b=5.00)
Çatı alanı = 14.00 x 5.00 = 70.00 m2
ER KOĞUŞU (a=17.00, b=7.00)
Çatı alanı = 17.00 x 7.00 = 119.00 m2
GEÇİŞ (a= 5.00, b=4.00)
Çatı alanı = 5.00 x 4.00 = 20.00 m2
TOPLAM ÇATI ALANI = 209.00 m2

## Slide 17: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Çatı kaplaması ve kiremit altı yalıtım;
KARARGAH (a=14.00, b=5.00)
(b1)2
(b1)
= (b/2)2 + (h1)2 = (2.5)2 + (0.83)2
=2.63 m
Çatı kaplama alanı
2 x [2.63x(14+(14-5))/2 + (5x2.63)/2] = 73.64 m2

## Slide 18: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Çatı kaplaması ve kiremit altı yalıtım;
ER KOĞUŞU (a=17.00, b=7.00) (b2)2= (b/2)2 + (h2)2 = (3.5)2 + (1.17)2 (b2) =3.69 m
Çatı kaplama alanı
2 x [3.69x(17+(17-7))/2 + (7x3.69)/2] = 125.46 m2

## Slide 19: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Çatı kaplaması ve kiremit altı yalıtım;
GEÇİŞ (a= 5.00, b=4.00)
(b3)2= (b/2)2 + (h3)2 = (2.0)2 + (0.67)2 (b3) =2.11 m
Çatı kaplama alanı
2 x [2.11x(5+(5-4))/2 + (4x2.11)/2] = 21.10 m2
TOPLAM = 220.20 m2

## Slide 20: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Mahya uzunluğu; KARARGAH (a=14.00, b=5.00) (m1)2 = (b/2)2 + (b/2)2 + (h1)2 (m1) =3.63 m
Mahya uzunluğu
4 x 3.63 + (14-5) = 23.52 m

## Slide 21: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Mahya uzunluğu;
ER KOĞUŞU (a=17.00, b=7.00) (m2)2= (b/2)2 + (b/2)2 + (h2)2
(m2) =5.09 m
Mahya uzunluğu
4 x 5.09 + (17-7) = 30.36 m

## Slide 22: METRAJ
Çatı metrajı;
Uygulama;
Mahya uzunluğu;
GEÇİŞ (a= 5.00, b=4.00) (m3)2= (b/2)2 + (b/2)2 + (h3)2 (m3) =2.91 m
Mahya uzunluğu
4 x 2.91 + (5-4) = 12.64 m
TOPLAM = 66.52 m

## Slide 23: YAPI MALİYETİ
Nakliye analizleri;
  El arabası ile taşıma formülü;
F=0.013 x K x M
Formülde;
F: 1 ton yükün taşınma bedeli (TL/ton)
K: Düz işçinin saatlik ücreti (10.100.1062) M: Taşıma mesafesi (m) (En fazla 100 m)

## Slide 24
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 25
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça