## Slide 1
  GGY214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZİ
Dr. Mustafa YILMAZ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;

## Slide 3: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyatlar;
15.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | M3 | 7,89 TL
15.185.1002 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) | M3 | 9,24 TL
15.185.1003 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) | M3 | 10,58 TL
15.185.1004 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (8,01-10,00m arası) | M3 | 11,95 TL

## Slide 4: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, idarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yüksekliği poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı

## Slide 5: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
ÖLÇÜ:
    Yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.
    Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

## Slide 6: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
ÖLÇÜ:
    Su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.
    Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

## Slide 7
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
NOT:
    İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (guseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.
    Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.
METRAJ

## Slide 8: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
NOT:
    Yapılarda betonarme
saçak, balkon, beton, betonarme istinat
duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.

## Slide 9: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
NOT:
    Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler, genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.

## Slide 10: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
NOT:
    Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

## Slide 11: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat tarifleri;
NOT:
    Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.
    İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.

## Slide 12: METRAJ
Kalıp iskelesi metrajı;
  Birim fiyat analizleri;

## Slide 13
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 1 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Arslan, M., 2015. Yapı Teknolojisi 2 (3. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Banz, H., 1979. Building Construction Details Practical Drawings, Von Nostrand Reinhold Company, New York, USA
  Francis, D. ve Ching, K., 2000. Yapı, Bilim Yayınevi, İstanbul.
  Griffith, A. and Watson, P., 2003. Construction Management: Principles and Practice, Palgrave.
  Güner, M.S., 2001. Yapı Bilgisi (Yapı Teknolojisi I-II), Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Harrison, C.B., 1992. Problems in Roofing Design, Butterworth Architecture, London, UK.
Kaynakça

## Slide 14
  Kymmell, W., 2008. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations, 1st Edition, McGraw-Hill Construction Series, Set 2, USA
  Mann, A.P., 1989. Illustrated Residential and Commercial Construction, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
  Mindham, C.N., 1994. Roof Construction and Loft Conversion, Blackwell Scientific Publications, London, UK.
  Pancarcı A. ve Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, İstanbul.
  Uğur, L.O., 2009. Yapı Maliyeti Çalışmaları Alter Yayıncılık, Ankara.
  Walker, A., 2015. Project Management in Construction, 6th Edition, Wiley-Blackwell, UK.
Kaynakça