## Slide 1
  9. HAFTA
  Beton Korozyonu

## Slide 2: BETON KOROZYONU
Yapı Mühendisliğinde, korozyon, betonun ve/veya beton içine gömülü çelik donatının,
fiziko-kimyasal çevresel dış etkenler sonucu niteliklerini kaybetmeleri anlamına gelmektedir.
Çeliğin korozyonu, metal malzemeyle daha sıkı ilişkisi olan mühendislik alanlarını, beton korozyonu ise çelikten tamamen farklı süreçlerde oluşan ve inşaat mühendislerini ilgilendiren bir olaydır.
Çelik donatılı betonların korozyonunda, betonun ve çeliğin korozyon süreçleri birbirlerinin etkisindedir ve her iki süreç birleşerek yapı elemanının daha yoğun ve daha hızlı bir biçimde yıpranmasına yol açar.
Örneğin; betonun deniz suyu etkisiyle çatlaması, parçalanması; donatıya klor iyonlarının daha hızlı bir şekilde erişmesine ve donatının daha çabuk korozyona uğramasına sebep olur; ayrıca donatının paslanması sonucu meydana gelen hacim artması, betonun parçalanmasının ve kopmasının bir nedenidir (Akman, 1992).

## Slide 3: BETON KOROZYONU
Örneğin, birçok Hollywood film sahnesinde gördüğümüz, 1932 yılında inşa edilen Los Angeles’taki Altıncı Cadde Viyadük köprüsü bugün Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) nedeniyle oluşan çatlaklar sonucunda önemli ölçüde hasar görmüştür. Köprünün yapıldığı yıllarda alkali-silika reaksiyonu henüz bilinmediğinden, aktif silis içeren agrega ve yüksek oranda alkali içeren çimento bir arada kullanılmıştır. Elli yıl içerisinde ortaya çıkabilecek önemli bir depremde yıkılma olasılığı %70 olarak görülen köprünün, yerine yeni bir köprü yapılması kararlaştırılmıştır (Silver ve Cho, 2012).
Öngörülmeyen durabilite sorunlarından dolayı servis dışı kalma tehlikesinde olan bu ve buna benzeyen birçok yapı gerek ülkemizde gerekse gelişmiş birçok ülkede mevcuttur. Bu yapıların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması veya onarılması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki, inşaat faaliyetlerinin %40’ını tamir ve bakım işlerinin oluşturduğu düşünüldüğünde konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Baradan ve Aydın, 2013).

## Slide 4: BETON KOROZYONU
Betonarme yapıların kalıcılığını etkileyen kimyasal ve fiziksel işlemlerin hemen hepsinde ana faktör, su ve beton bünyesindeki boşluklar ile çatlaklar içindeki taşınımdır. Gazların, suyun ve zararlı maddelerin beton içine taşınımı ve bunların beton ile etkileşimi, bozulma sürecinin gelişimi açısından çok önemlidir. Taşınımın boyutu, hızı ve etkisi büyük ölçüde beton bünyesindeki boşluk ve çatlakların çapı ve dağılımına ayrıca beton yüzeyindeki “mikroiklime” bağlıdır.
Betonun geçirimliliği büyük ölçüde çimento hamurunun ve agrega-hamur arayüzeyinin
geçirimliliğine bağlıdır.
Çimento hamuru ve betondaki çatlak ve boşluklar; çoğunlukla yetersiz sıkıştırma, yetersiz kür, kimyasal reaksiyona girmeyen fazla suyun terleme, buharlaşma olayları veya hava sürükleyici katkı maddeleri eklenmesi gibi nedenlerle oluşur. Çimento hamurundaki ve betondaki boşluklar mikro, kapiler ve makro olarak gruplandırılabilir. Kalıcılığı büyük ölçüde etkileyenler kılcal (kapiler) ve makro boyutta olanlardır.

## Slide 5: BETON KOROZYONU
Çimento Hamurunun Yapısı