## Slide 1
  12. HAFTA
  Betonda Karbonatlaşma

## Slide 2
Karbonatlaşma, atmosferde bulunan C02’ın hidrate çimento mineralleri ile önemli ortamda reaksiyona girmesidir.
Karbonatlaşma olayında, beton bünyesindeki CaO önce suyla birleşip Ca(OH)2‘i oluşturur ve daha sonra CO2 gazı ile reaksiyona girer.
Bu reaksiyonlar zinciri sonucunda CaC03 daha sonra su ve CO2 gazı ile tekrar reaksiyona girer ve kalsiyum hidrokarbon yani kalsiyum bikarbonat’a dönüşür.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 3
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 4
Suda erimesi çok kolay olan kalsiyum bikarbonat, betonun korozyona uğramasına sebep olur. Oluşan kalsiyum bikarbonatların tamamı beton bünyesinden ayrılmaz. Bir miktar kalsiyum bikarbonat, kalsiyum hidroksit ile yeniden reaksiyona girer ve kalsiyum karbonat oluşturur.
Bu reaksiyon sonucu meydana gelen kalsiyum karbonat, C02 gazı ile tekrar reaksiyona girerek kalsiyum bikarbonatı oluşturur.
Tüm bu reaksiyonlar, karbonatlaşacak daha fazla CaO kalmadığında yada karbonatlaşma ortamı ortadan kalktığında son bulabilir. Karbonatlaşmaya bağlı olan korozyon da karbonatlaşma gibi zamanla azalır. Porozitesi yüksek bir betonda, karbonatlaşmaya dayalı korozyon oldukça fazladır. Gözeneklerin içindeki su, havadaki C02 gazının betona nüfuz etmesi için gerekli ortamı fazlasıyla sağlamış olur.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 5
Karbonatlaşmada olduğu gibi betonun korozyonuda C02 gazının miktarıyla orantılıdır (Cebeci,1988).
Karbonatlaşmanın oluştuğu hız, betonun nem içeriğine ve beton çevresinin bağıl nemine bağlıdır.
Karbonatlaşma ayrıca, büyük ölçüde havadaki CO2 konsantrasyonu ile çimento tipi ve su/çimento oranında nda etkilenir.
Nem, karbonatlaşmanın ilerlemesi için C02 ile birleşmelidir. Sonuç olarak bağıl hava nemi, karbonatlaşma derecesini tayin edecektir. Hızlı nüfuz olayı, % 40 ile % 75 arası sıralanan bağıl nem değerlerinde oluşur.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 6
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 7
Portland çimentolu betonun karbonatlaşması, mukavemette artış ve derinin geçirgenliğinde azalma ile sonuçlanır. Çünkü CaC03 beton içindeki boşlukları azaltır. Yüzey üzerinde oluşmuş kalsit katmanı, bu yüzden betonu daha sonra gelecek zararlı etkilerden korur.
Buna tezat olarak karbonatlaşma, hidratlaşmış çimento harcının bazı koşulları ile sağlanan, çeliğin korozyon korumasını nötralize eder. Reaksiyon derece derece bazik solüsyonun doyma seviyesini düşürür. Burada başlangıçta pH değeri 12 ile 13 arasındadır. Gözenek suyunun pH’ı 9’un altına düşerse alkalinite, pasif oksit filmi tamir edecek güce daha fazla sahip olamaz ve çelik donatıda elektrokimyasal reaksiyonların oluşmasına sebep olur.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 8
Sonuçta; karbonatlaşma donatılı beton içinde iki türlü probleme yol açar.
Birinci problemde karbonatlaşmış beton rötre yapar.
İkinci problem ise beton bazikliğini düşürerek donatı üzerindeki koruyucu tabakayı yok eder ve donatı korozyona uğrar.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 9
İyi kür edilmiş düşük S/Ç oranına sahip betonlar ilk birkaç milimetrenin ötesinde karbonatlaşmanın ilerlemesine direnecek kadar yeterince geçirimsiz olmaktadır. Bir beton kütlesinin içerisinde karbonatlaşma ilerlerse, geçirimlilik artması, rötre meydana gelmesi, ortamdaki donatının korozyona karşı direncinin azalması gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaktadır.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 10
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 11
Portland çimentosu ile üretilen betonda karbonatlaşma sonucu geçirimlilikte azalma tespit edilirken, cüruflu çimento ile üretilmiş betonda karbonatlaşmanın geçirimliliği arttırdığı görülmüştür.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 12
Karbonatlaşmış beton yüzeyinde yapılan tabanca okumaları çok büyük yanılgılara sebep olacaktır.
Betonda Karbonatlaşma

## Slide 13
Sonuç olarak, iyi kür uygulanmamış ve çimento faktörünün düşük olduğu betonların karbonatlaşma ve diğer etkilere karşı dayanıksız olması muhtemeldir.
Bu tür karbonatlaşmış betonlar yüzeyden uzaklaştırılmalı ve bölge tamir harçlarıyla yenilenerek geçirimsizliği sağlanmalıdır.
Betonda Karbonatlaşma