## Slide 1
  13. HAFTA
  Biyolojik Korozyon

## Slide 2
Biyolojik korozyonun başlıca tipi, atık su yapılarında beton korozyonudur ve bu korozyon, bakteri ve mantarların birkaç türünün metobolik aktivitesi sonucu oluşur.
Atık suda bulunan bu mikroorganizmaların çoğu sülfür ve sülfür içeren bileşikleri okside etme eğilimindedir. Yine de; birkaçı sülfür ve sülfür içeren bileşikleri, hidrojen sülfide (H2S) indirger.
Biyolojik Korozyon

## Slide 3
Uygulamada en çok rastlanan sorunlardan biri, kanalizasyon sistemlerinde görülen ve asit etkisine yol açan biyolojik oluşumlardır. Genelde evsel atıklar alkalin karakterde olup betona zarar vermezler. Ancak bu tip atıklar kükürtlü bileşenler içerirler. Anaerobik (oksijensiz) ortamda, kanalizasyon atıklarındaki sülfat ve bazı proteinlerden beton için fazla zararlı olmayan hidrojen sülfit (H2S) gelişir. Anaerobik bakteriler havaya gereksinme duymayan, sülfatların oksijenini alarak yaşayan canlılardır. H2S fermantasyonun göstergesi olup çürük yumurta kokusu yayar. Yüksek sıcaklıklar reaksiyonun hızını artırır. Ortamın kimyasal dengesi, hareketi, türbülansı gibi etkenlerle H2S kanalizasyon suyundan ayrılır ve kanalizasyon cidarlarındaki nem içinde erir. Ardından aerobik bakteriler tarafından okside edilerek, sonuçta sülfürik aside ve/veya çimentonun kireci ile birleşip alçıtaşına dönüşür. Bu yüzden asit etkisi atık su seviyesinin üstünde görülür.
Biyolojik Korozyon

## Slide 4
Aaerobik koşullar altında (çok düşük oksijen seviyeleri) atık sudaki sülfür bileşikleri, bakteriyel harekede sülfitlere indirgenir.
Hidrojen sülfitgazı, borularda su seviyesi üzerinde yoğunlaşan nem içinde erir ve aerobik koşullar altında (yüksek oksijen seviyeleri) erimiş hidrojen sülfit, sülfürik aside (H2SO4) sülfür-oksitleyen bakteri tarafından dönüştürülür. Betona yüksek derecede agresif olan bu asit, beton içine emilebilir ve atık su strüktürlerinin hızlıca tahribi başlar.
Biyolojik Korozyon

## Slide 5
Bakteriyel zararı teşvik eden bazı fiziksel ve kimyasal koşullar;
Biyolojik aktivite için optimum noktada atık su sıcaklıkları (35°C-39°C/95°F- 102°F),
Atık su ve endüstriyel atıklarda sülfür veya sülfür kaynağının bulunması,
Durgun ve tembel akma koşullarına bağlı atık suyun mikroplu hale geldiği bir sistem,
Vantilasyon eksiği.
Biyolojik Korozyon

## Slide 6
Deniz yapılarında da biyolojik korozyondan söz edilebilir. Büyük canlılar arasında bir tür deniz yumuşakçaları, kireç taşını delip tüketerek hasar oluşturmaktadır.
Bunların açtıkları delikler 30 mm derinliğe kadar inebilmektedir. Kalker kökenli agrega kullanarak yapılan betonlar, bu canlılar açısından iyi bir yaşam ortamıdır. İran körfezinde ve Arap Yarımadası kıyılarında bu hayvanlara rastlanmaktadır.
Biyolojik Korozyon