## Slide 1
  14. HAFTA
  Betonarme Bir Yapının Korozyondan Korunması

## Slide 2
Yapının servis ömrü boyunca işlevselliğini koruyabilmesi, maruz kalacağı yıpratıcı etkilerin türünün ve şiddetinin tasarım aşamasında belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla mümkündür.
Yapının birden fazla etkiye aynı anda ve tekrarlı olarak maruz kalmasının olası olduğu ve tüm bu etkilerin bir arada değerlendirilmesinin gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.
Alınacak önlemler yıpratıcı etkinin türüne ve şiddetine göre farklılık gösterebilir.
Örneğin sülfat etkisinde kalacak bir yapı için çimento seçiminin önemi büyüktür. Ancak, genel olarak, betonun veya betonarmenin dayanıklılığının sağlanmasında temel felsefe, kaliteli ve geçirimsiz beton kullanılmasıdır. Bu nedenle yıpratıcı etkinin kaynağı her ne olursa olsun, alınması gerekli genel önlemleri şu şekilde özetlenebilir:
Betonarme Bir Yapının Korozyondan Korunması

## Slide 3
Çevresel etkinin şiddeti dikkate alınarak uygun beton sınıfı seçilmeli, yapısal dizayn açısından ihtiyaç olmasa bile gereğinde beton kalitesi arttırılmalıdır.
Bir yapının bazı kısımları herhangi bir çevresel etkiye maruz kalmayabilmektedir. Ancak, yapının dış kısımlarına bakan betonarme elemanlarında karbonatlaşma tehlikesi her zaman mevcuttur.
Pratik olarak, aynı yapının değişik kısımlarında farklı beton sınıflarının kullanılması mümkün olmadığından, beton sınıfının seçilmesinde çevresel etkinin olmadığı durum (X0) söz konusu değildir.
Nemin ortamdan uzaklaştırılması çok ender bir durum olduğundan çevresel etki açısından C30/37 ve üstündeki beton sınıflarının kullanılması önerilmektedir.
Betonarme Bir Yapının Korozyondan Korunması

## Slide 4
Hemen hemen tüm dayanıklılık problemlerinde belirleyici faktör suyun, su içinde taşınan zararlı maddelerin ve gazların beton bünyesine sızmasıdır. Dolayısıyla kaliteli, geçirimsiz beton üretmek ilk ve en önemli önlem olarak düşünülür. Geçirimsizliğin sağlanabilmesi için;
düşük S/Ç oranlarıyla çalışılması,
Gerektiğinde betonun işlenebilirliğinin su miktarının arttırılması ile değil, akışkanlaştırıcı vb. kimyasal katkı maddeleri kullanılarak arttırılması,
puzolanlarla (uçucu kül, silika tozu, yüksek fırın cürufu vb.) beton içindeki kirecin
tespit edilmesi,
granülometrisi düzgün agrega kullanılması,
betonun vibratör kullanılarak iyi sıkıştırılması,
bakımının iyi yapılması ve çatlamasının önlenmesi, esasen beton teknolojisinin gerektirdiği etkili önlemlerdir.
Betonarme Bir Yapının Korozyondan Korunması

## Slide 5
Normal koşullarda çimento dozajının alt sınırının 300 kg/m3, deniz yapılarında ise 350 kg/m3 alınması tavsiye edilir. Ancak TS EN 206-1 ve bu standardın uygulanmasına yönelik tamamlayıcı standart TS 13515'de bu değerler bazı hafif çevresel koşullar için 240 kg/m3 ve 300 kg/m3'e kadar düşmektedir.
Mineral katkı kullanılması durumunda ise, mineral katkının cinsine göre çimento dozajı bir miktar daha azaltılabilmektedir.
Betonarme Bir Yapının Korozyondan Korunması

## Slide 6
Yeterli kalınlıkta pas payı tabakası kullanılmalıdır. Bina içleri gibi korunmuş kısımlarda pas payı tabakası kalınlığının 15-20 mm civarında alınması mümkünken, korozyon riskinin yüksek olduğu ortamlarda, örneğin deniz yapılarında, bu değerin 50-60 mm ve üzerinde olması önerilir.
Ayrıca pas payı tabakası gerekli kalınlığının beton kalitesine ve geçirimsizliğine bağlı olduğu, standartlarda beton kalitesi ve pas payı kalınlığı için önerilen değerlerin genellikle yapının servis ömrünün 50 yıl olacağı kabulüne dayandığı dikkate alınmalıdır. Anıtsal yapılar, sanat yapıları için bu süre 100 yıldır. Ona göre ek önlemler gerekir (pas payının, çimento dozajının arttırılması vb.).
Betonarme Bir Yapının Korozyondan Korunması

## Slide 7
Klasik çimento-kireç esaslı sıvanın betonarme yapıların kalıcılığının sağlanmasında - özellikle karbonatlaşma ve korozyon durumunda- en basit fakat en etkili önlemlerden biri olduğu söylenebilir. Sıvasız (Brüt) beton uygulamalarından kaçınılmalı, yapılar iyi yalıtılmalıdır.
Yapı elemanlarının detayları tasarlanırken suyun yapı elemanı üzerinden ve çevresinden bir an önce uzaklaşmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Suyun üzerinde birikebileceği yatay yüzeylerden mümkün olduğunca kaçınılmalı, bu yüzeylere eğim verilerek veya başka çözümler üretilerek suyun uzaklaşması sağlanmalıdır. Derzler iyi düzenlenmeli, kür ihmal edilmemeli, soğuk derz oluşumuna izin verilmemelidir.
Bu önlemlerin yanı sıra yapının karşılaşması muhtemel dayanıklılık problemine ve etkinin şiddetine bağlı olarak ihtiyaca uygun özel çimento kullanılması, kimyasal veya mineral katkı maddesi kullanılması gibi özel önlemler alınması gerekebilir.
Betonarme Bir Yapının Korozyondan Korunması