## Slide 1: Spor Atlarında Performans Artırıcı Maddelerin Analizleri ve Önemi
Araştırma Görevlisi Dr Efe Kurtdede

## Slide 2
Spor Atları, At Yarışları ve Atlarda Yarış Performansını Etkileyen Faktörler
Atlarda Egzersiz ile Enerji Üretimi ve Performans İlişkisi
Doping Amacı ile Kullanılan Maddelerin Sınıflandırılması, Kullanım Amaçları ve Uygulanma Yolları ve Metabolizması
Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Maddeler
Otonom Sinir Sistemini Etkileyen Maddeler
Anabolik Maddeler
Hormonlar
İdrar Söktürücüler
Kan ve Kan Yapımını Artıran Maddeler
Ara Sınav
Solunum Yollarını Genişleten Maddeler
Metabolik Destek Maddeleri
Doping Kontrolü
Doping Etkili Maddelerin Analiz Yöntemleri

## Slide 3
Doping Etkili Maddelerin Analiz Yöntemleri

## Slide 4
Yasakların konulması yaptırımda tam etkili olamamaktadır.
Yarışlarda eşitliği sağlamak ve doping kullanılmasını önlemek
  Eser miktardaki maddelerin analizlerini gerçekleştirmek

## Slide 5
Günümüzde Radioimmunoassay (RIA),
Enzim Linked Immunsorbent Assay (ELISA),
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
Gaz Kromatografisi Kütle Spektrumu (GC-MS)

## Slide 6: RADİOİMMUNOASSAY (RIA)
RIA yönteminde,
  Reaksiyon sırasında antikorun serbest bağlanma yüzeyine bağlanmak üzere işaretli ve işaretsiz antijen molekülleri yarışır
  Antijen-antikor kompleksi

## Slide 7: ENZİM LİNKED IMMUNSORBENT ASSAY (ELISA)
Biyolojik numunede antijen (ilaç) varsa, pleytteki antikora bağlanır.
Bu durumda sonradan eklenen enzim işaretli antijen antikora bağlanamaz ve ortama substrat eklenince renk oluşmaz.

## Slide 8: ENZİM LİNKED IMMUNSORBENT ASSAY (ELISA)
Numunede antijen olmadığı durumda, enzim işaretli-antijen antikora bağlanır, ortama substrat ilave edilince renk oluşur.
Oluşan renk konsantrasyonu ile numunedeki ilaç miktarı ters orantılıdır

## Slide 9: YÜKSEK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)
Hareketli faz olarak kullanılan sıvı çözücü,
Pompa yardımıyla tüm sistemden geçirilir.
Sonra ilave edilen numune hareketli faz yardımıyla kolona (sabit faz) geçer ve orada ayrılır.

## Slide 10: GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC)
Hareketli faz gaz (örneğin azot veya helyum) olup, basınç altında çelik bir tüpten sağlanır ve aletin enjektör kısmına bir boru ile gelir.
Numune enjektörle bu kısma verildiği zaman burada buharlaşır ve taşıyıcı gaz ile kolona geçer. Kolonda ayrılma olayı gerçekleşir.
Ayrılan maddeler yine farklı zamanlarda kolonu terk ederek detektöre ulaşırlar.

## Slide 11: GAZ KROMATOGRAFİ-KÜLTE SPEKTROFOTOMETRESİ (GC-MS)
Gaz kromatografisine,
Külte spektrofotometrisinin bağlanmasıyla numunelerin kütle spektrumları
GC’den gelen numune vakum odasına alınarak elektron yüklenir

## Slide 12: GAZ KROMATOGRAFİ-KÜLTE SPEKTROFOTOMETRESİ (GC-MS)
Bu sırada molekülden elektronlar kopar ve sonuçta (+) yüklü iyonlar
Daha sonra (+) yüklü iyonlar bir magnetik alan içerisinde hızlandırılırlar
Yüklü partiküllerin ayrılmalarına göre ölçüm değerlendirilir.

## Slide 13
Ayrılan iyonlar detektörde kaydedilir.
Kütle spektrumları bilinen benzer yapıdaki madde spektrumları ile karşılaştırılır
Sonuç hesaplanır.

## Slide 14: Teşekkürler