## Slide 1
  GGY 450
  Yapı Hasarları ve Kusurlarının Analizi
Prof. Dr. Mustafa TOMBUL
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
Kolon Hasarları
Betonarme bir kolon eksenel basınç yükü etkisinde kaldığı zaman, bu yük beton ve donatıda basınç gerilmeleri oluşturmaktadır. Etriyeli kolonda basınç yükü arttığında betonda ezilme meydana gelmekte ve kopan betonlar nedeniyle boşalan kısımlardan boyuna donatılar burkulmaktadır.

## Slide 3
Deprem esnasında kolonlara gelen kesme kuvvetini karşılayacak yeterli etriye yoksa kolonlarda ani ve gevrek kırılma meydana gelebilir. Kolonlarda yaygın, genişlemiş kesme çatlakları ağır hasarın varlığına işarettir. Doğru yerleştirilmiş donatı, çatlağın genişlemesini önleyerek kılcal düzeyde kalmasını sağlar. Donatı olabildiğince, asal çekme gerilmeleri doğrultusunda yerleştirilmelidir.
Kolon Hasarları

## Slide 4
Etriye, tekniğine uygun olarak sık bir şekilde yerleştirilirse boyuna donatıların burkulma boyları azalacak, dolayısıyla donatılar ancak daha büyük yüklerde burkulacaktır. Dolayısıyla tekniğine uygun yerleştirilmiş sık etriyeli kolon daha sünek davranacak, muhtemelen de depremi daha az hasarla atlatmasına neden olacaktır.
Kolon Hasarları

## Slide 5
Etriyelerin deprem kuvvetine karşı üç önemli etkisi vardır:
-Kesme kuvvetine karşı kolonun dayanımını arttırmak
-Sargı donatısı olarak betonun sünekliğini arttırmak
-Boyuna donatının bindirmeli eklerinde aderansı arttırmak
Kolon Hasarları

## Slide 6
Kolonlarda etriyelerin sık yerleştirilmesi, deprem davranışları için olumludur. Ancak yeterli değildir. Etriye kancaları tekniğine uygun olarak yapılmayıp kancalar 90o kıvrılırsa, depremde etriyeler çok kolay bir şekilde açılacak ve kolonun kırılmasına neden olacaktır. Kancalar 135o kıvrılırsa kolay bir şekilde açılmayacak ve etriye tasarımda kendinden beklenen davranışı deprem esnasında gösterecektir.
Kolon Hasarları

## Slide 7
Fretli kolonlarda basınç yükü arttığında ilk olarak çekirdek alanı dışındaki beton örtüsü dökülecektir. Sargı donatısı çekirdek betonuna basınç uygulayarak, kolonun hem dayanımına hem de sünekliğine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla etriyeli kolonların ağır hasar gördüğü depremi, aynı etkiye maruz fretli kolonların sadece hafif hasarla atlatma ihtimali yüksektir.
Kolon Hasarları

## Slide 8
Kolona etkiyen yükün aşırı artması durumunda fretli kolonlarda kırılacaktır. Ancak kırılma etriyeli kolonlardaki kadar gevrek bir şekilde olmayacak, daha sünek bir şekilde gerçekleşecektir.
Kolon Hasarları