## Slide 1
  GGY 450
  Yapı Hasarları ve Kusurlarının Analizi
Prof. Dr. Mustafa TOMBUL
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: Ahşap Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Ahşabın Mutlak Basınç ve Çekme Dayanımı Düşüktür
Ahşap hafiftir. Ancak dayanımı düşüktür. Dayanım/Ağırlık oranı yüksek olmakla birlikte, çekme ya da basınç dayanımının mutlak değeri önemlidir. Betonarmenin çekme ve basınç dayanımları ahşaptan yüksektir. İki farklı malzemeden oluşan betonarmede çekme etkilerini taşıyan demirin dayanımı 2.4 ton/cm², basınç etkilerini taşıyan betonun dayanımı 0.200 - 0.400 ton/cm²‘dir. Buna karşılık ahşabın çekme ve basınç dayanımları ya da emniyet gerilmeleri liflere paralel doğrultuda en yüksek nitelikli kereste için 0.110 -0.120 ton/cm²’dir (DIN 1052).

## Slide 3: Ahşap Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Ahşabın Mutlak Basınç ve Çekme Dayanımı Düşüktür
Betonarme ise daha ağır olmasına karşın dayanımı daha yüksek olduğu için aynı genişlikteki açıklıklar ahşaba göre daha küçük kiriş en kesitleri ile aşılabilir. Ahşabın yük taşıma gücünün sınırlı olması çok katlı ve geniş açıklıklı yapıların yapılmasına engel olmaktadır. Ahşabın hafif olması ve daha ince kesitlerde kullanılması “burkulma” sorununa neden olur.

## Slide 4: Ahşap Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Ahşabın Elastisite Modülü Düşüktür
Eksenine dik yönde yük taşıyan kiriş gibi, bir yapı elemanının önemli bir diğer özelliği de yapacağı sehimdir. Sehim ise yapı malzemesinin elastisite modülü [E] ile ilgilidir. Ahşabın elastisite modülü liflere dik yönde 6000 kg/cm², paralel yönde 125.000 kg/cm² kadardır. Betonarmenin elastisite modülü ise beton dayanımına göre 270.000 ile 390.000 kg/cm² arasında değişmektedir. Ahşabın düşük elastisite modülü ahşap yapıda her zaman daha büyük sehimlere neden olmaktadır.

## Slide 5: Ahşap Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Ahşabın Zamana Bağlı Bozulması Yüksektir
Ahşabın bir başka önemli özelliği zamanla büzülmesidir. Düşey yükler taşıyan elemanlarda bu büzülme daha da yoğun olmaktadır. Bu durum yatay ve düşey ahşap yapı elemanların birleşimlerinin açılmasına ve bağlantıların zayıflamasına neden olmaktadır. Ahşabı bağlayan çivi ve bulon gibi metal elemanların çevresinde boşluk oluşmaktadır. Bu durumda yapının rijitliği zamanla azalmakta ve yatay deprem yükleri altında giderek geri dönüşü olmayan yatay ötelenmeler yapan yapı hızla yıkıma gitmektedir.

## Slide 6: Ahşap Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Ahşabın Süneklik Oranı Düşüktür
Ahşabın bir diğer özelliği ise akma gerilmesi ile kopma noktası arasındaki birim şekil değiştirmenin çok az olmasıdır[6]. Ahşap, malzeme olarak çelik kadar sünek değildir. Çelik, akma noktasından sonra kopma noktasına ulaşana kadar % 20’ye varabilen birim uzama yapabilmektedir. Bu özelliği nedeni ile çelik yapılar çok daha fazla deprem enerjisi tüketebilmektedir. Betonarme yapılarda da, etriye sıklaştırması, kolon ve kiriş boyuna demirlerinin yeterli filiz boyunda betona gömülmüş olması gibi inşaat demirinin bu özelliğini kullanabilecek önlemler alınırsa, deprem enerjisi tüketme gücü büyük ölçüde kullanılabilmektedir.

## Slide 7: Ahşap Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Ahşabın Süneklik Oranı Düşüktür
Ahşap yapı elemanlarının sünek biçimde enerji tüketme yeteneği yoktur. Çivili ya da vidalı birleşim yerlerinin zamanla gevşemesi ahşabın çok büyük yatay ötelenmeler yapmasına ve yeniden düşeye gelemeyerek yıkılmasına neden olabilmektedir.
Kısaca ahşap yapıların malzemesinin özelliğinden kaynaklanan sorunları vardır ve ahşap yapı tasarımında dikkate alınmalıdır.

## Slide 8: Kaynaklar
Arıoğlu, Ersin ve Anadol, Köksal “Response of Rural Dwellings to Recent Destructive Earthquakes in Turkey (1967- 1977) and Design Criteria of Earthquake Resistant Rural Dwellings”
Bayülke,Nejat “Building Types in Bolu, West Turkey, and Their Probable Earthquake Damage” A Comprehensive Study on Earthquake Disasters in Turkey with a view of Seismic Risk Reduction, Hokkaido University (1983), Sapporo, Japan
David Yeomans “Depreme Karşı Ahşap Yapıların Güvenilirliği” 4 Ekim 1999’da İstanbul Yapı Merkezinde verilen Konferansı Metni, İMO İzmir şubesi Haber Bülteni Sayı 94, Ağustos 2000
TS Enstitüsü “TS-500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” Ankara, 2000
Enver Çetmeli “Çubuk Sistemler” Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1982
Architectural Institute of Japan “Design Essentials in Earthquake Resistant Buildings” Tokyo,1970
TS Enstitüsü “TS-647 Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, İkinci Baskı” Ankara 1968
Bayülke, Nejat “Türkiye’de Konut Yapılarının Deprem Davranışları” Mimarlık, No.153, 1977/4, Mimarlar Odası, Ankara, 1978
N.N. Ambraseys, A. Zatopek, M. Taşdemiroğlu, A. Aytun “The Mudurnu Valley (West Anatolia) Earthquake of July 22 1967” Unesco, Serial No.622/BMS.RD/AVS, Paris, June, 1968