## Slide 1
  GGY 450
  Yapı Hasarları ve Kusurlarının Analizi
Prof. Dr. Mustafa TOMBUL
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: Çelik Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Kolon-Kiriş Birleşim Yerlerinde Hasar Türleri
Çatlaklar bir defa başladıktan sonra çok farklı yollar izleyerek genişleyip yayılabilmektedirler.
Çatlak kaynak dikişinin içinde olabileceği gibi şekildeki görüldüğü üzere kaynağın hemen bitimindeki metalde de meydana gelebilir.
Çatlak yayılışı öyle bir yol izler ki; kolon başlığı kiriş başlığına bağlı kalarak kolonun geri kalan kısmından ayrılabilir.

## Slide 3: Çelik Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Kolon-Kiriş Birleşim Yerlerinde Hasar Türleri
Çatlak tüm kolon başlığına yayılabilir.
Çatlak başlıktan ilerleyerek gövdeye de yayılabilir.

## Slide 4: Çelik Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Kolon-Kiriş Birleşim Yerlerinde Hasar Türleri
Başlıkta bu denli önemli bir çatlak oluştuğunda çatlağı açmaya zorlayacak kesit zorları etkisinde, başlık herhangi bir rijitlik sağlamayacaktır. Aktarılması gereken eğilme momentinin ise diğer başlık ve gövde aracılığıyla aktarılması gerekecektir. Bu durumda gövdedeki bulonlu bağlantılarda aşağıdaki resimde gözlenen göçme meydana gelecektir. Bunun yanı sıra gövde levhasını kolon başlığına bağlayan kaynak dikişlerinde de çatlaklar meydana gelebilir.

## Slide 5: Çelik Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Kolon-Kiriş Birleşim Yerlerinde Meydana Gelen Hasarların Nedenleri
Birleşim bölgesini meydana getiren birleştirme araçlarının toplam enkesit alanı ve atalet momenti gibi büyüklüklerinin, kirişten daha zayıf olması nedeniyle birleşim kaynaklarına ve kolonlara öngörülenden çok daha fazla yük gelebilmektedir.
Çelik tasarımında esas alınan, ölçüme dayalı olarak istatiksel yöntemlerle belirlenen malzemenin (nominal) akma gerilmesi, genellikle ortalama akma gerilmesi değerinin çok altında kaldığından, hesaplar sırasında çelik kirişlerin taşıma gücü gerçekte olduğunun önemli derecede altında tahmin edilmiştir. Bu durum ise yukarıda anılan neticeyi doğurmuştur.

## Slide 6: Çelik Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Kolon-Kiriş Birleşim Yerlerinde Meydana Gelen Hasarların Nedenleri
Kiriş alt başlığını kolon başlığına bağlayan kaynak dikişlerinin sahada uygulanması sırasında her bir kaynak pasosu kiriş gövdesi nedeniyle bölünmüş ve kiriş gövdesi her bir pasonun başlangıç ya da bitim noktası olmuştur.
Üstelik genellikle kaynakçı gövdenin bir tarafındaki kaynak pasolarının tamamını bitirdikten sonra gövdenin diğer kısmına geçmiştir. Oysa gövdenin bir tarafındaki bir paso tamamlandıktan sonra diğer tarafa geçip orada bir pasonun daha bitirilmesi uygundur. Bu yöntem ortaya çıkan cüruf içerme, eriyip kaynaşamama, vb. kusurlar nedeniyle kaynak dikişlerinde düşük kaliteye ve dolayısıyla şiddetli deprem yükü etkisinde çatlak oluşumuna neden olabilmektedir.

## Slide 7: Çelik Yapılarda Sık Görülen Hasar ve Kusurlar
Kolon-Kiriş Birleşim Yerlerinde Meydana Gelen Hasarların Nedenleri
Birleşimin geometrisi, kiriş başlığının kolon başlığına bağlandığı birleşimlerde kaynak kökünde meydan gelmesi olası kusurların saptanmasını güçleştirmiştir.
Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra tipik olarak yerinde bırakılan karşılama parçaları (backing bar) kaynak köklerinin görsel olarak incelenmesine engel olmuştur. Bu nedenle, kaynak kusurlarının tespiti için genellikle ultrasonik testler kullanılmıştır. Dahası, ultrasonik testler bile kiriş alt başlığının bağlantısındaki kaynak kökünde olası kusurların tespitinde, özellikle kaynağın tam orta kısmında kiriş gövdesinin bulunması nedeniyle yetersiz kalabilmiştir. Sonuç itibariyle, kaynaklı birleşimlerin pek çoğunda çatlak oluşumuna neden olabilecek kusurlar yapım aşamalarında tespit edilememiştir.