## Slide 1
  GGY 450
  Yapı Hasarları ve Kusurlarının Analizi
Prof. Dr. Mustafa TOMBUL
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Türkiye’de uygulanan geleneksel sistem ahşap yapıların deprem davranışları hakkındaki bilgiler 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerine kadar oldukça kısıtlı düzeyde kalmıştır. Bunlar da genellikle yıkıcı depremlerden sonra gözlem yapan uzman ve teknik elemanların bu yapıların davranışları hakkında kullandıkları genel olarak iyi ya da kötü şeklindeki ifadelerden oluşmaktadır. Ahşap yapıların Türkiye’deki depremlerde gösterdikleri davranışlara ilişkin eski belgeler oldukça enderdir. İlk bilgiler 1688 İzmir depreminden ve 1766 İstanbul depreminden sonra ahşap yapıların olumlu davranışlarına ipuçları verebilecek bilgilerdi (Tobriner 2000).

## Slide 3: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Bu olumlu izlenimlerin yanında ahşap yapıların olumsuz deprem davranışlarına ilişkin izlenimler de yayınlanmıştır. Örneğin 1967 Mudurnu vadisi depreminde yıkılan bütün kırsal konutların geleneksel biçimde yapılmış ahşap karkas yapılar olduğu belirtilmiştir (Bayülke 2004). Bir diğer olumlu izlenim 1970 Gediz-Kütahya depremi sonrasında Ş.Z. Uzsoy ve M.Çelebi tarafından "...Bölgedeki hımış ve bağdadi yapılar genellikle depremde iyi davranış göstermiş yapılar olarak görünmüştür. Bağdadi şekilde yapılmış çok sayıda evlerin depremi az hasarla geçirdikleri tespit edilmiştir..." şeklinde aktarılmıştır. Ülkemizde son yıllarda gerçekleşmiş en büyük afetlerden olan 1999 Kocaeli ve Düzce depremleri, bazı teknik eleman ya da araştırmacıların dikkatlerinin geleneksel yapılar üzerine yoğunlaşmasını sağlamıştır.

## Slide 4: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Çünkü ağır hasar görmüş birçok betonarme yapı ile daha az hasar görmüş geleneksel ahşap yapılar yan yana görüntülenmiştir (Şekil 1). Bunun bir sonucu olarak da birçok araştırmacı ve gözlemci deprem sonrasında bu yapıların deprem performansları hakkında görüşlerini bildirmişlerdir [Tobriner 2000, Gülhan ve diğ., 2001, Komut 2001, Parsa 2001, Gülkan ve diğ., 2004].

## Slide 5: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
1999 Depremlerinden sonra Kaynaşlı’da geleneksel ve betonarme yapıların hasar görmüş durumları.

## Slide 6: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Ahşap yapıların betonarme ve çelik yapılara göre sanki hiçbir üstün tarafı yokmuş gibi uzun yıllar bu yapılar adeta bir köşeye atılmış ve unutulmaya başlamıştı. Oysa bu yapıların betonarme yapılara göre çok önemli üstünlükleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu yapılar da artıları ve eksileriyle birlikte konut piyasasında bir seçenek olmalı ve böylece isteyen bu yapıları tercih edebilmelidir. İki bakımdan ahşap yapıların deprem davranışları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak zorundayız. Bunlardan birincisi ahşap yapılarla depremlerde meydana gelen can ve mal kaybını azaltmanın mümkün olup olmadığı, ikincisi ise atalarımızın bizlere kültürel miras olarak bırakmış oldukları ahşap yapıları gelecek nesillere aktarabilmemizdir.

## Slide 7: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Gelecek nesillere bu kültürel mirası aktarabilmemiz için bunların oluşacak depremlerde önemli bir hasar görmemesi gerekmektedir. Bu konudaki bilgi birikiminin de bir göstergesi sayılabilecek yapılan çalışmalara bakıldığında, ahşap yapıların deprem davranışları konusundaki bilgilerin oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu eksikliğin biran önce giderilmesinde ülke insanının can güvenliği, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve ülke ekonomisi yönünden büyük yarar bulunmaktadır.

## Slide 8: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Ahşap yapıların hafiflikleri deprem açısından bir üstünlüktür. Ancak çelik, betonarme ve tuğla gibi diğer yapı malzemelerinde de olduğu gibi depreme dayanıklı ahşap yapı yaparken ahşabın da kendine özel sorunları vardır.

## Slide 9: Ahşap Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Malzemesi betonarme, ahşap ya da ne olursa olsun iki türlü yapı olduğu unutulmasın: Yalnızca, kendi ağırlığı ve kullanım yüklerinden oluşan, düşey yükleri taşıyacak biçimde tasarlanıp yapılmış yapılar olduğu gibi düşey yüklerle birlikte deprem yükleri ve etkilerini de taşıyacak biçimde tasarlanıp yapılmış yapılar da vardır. Yine malzemesi ne olursa olsun yapıların depreme dayanıklı olması için gerekli temel ilkelerin olduğu da unutulmamalıdır. Bu genel ilkeler ve malzemenin nitelikleri dikkate alınarak depreme dayanıklı ahşap yapı da betonarme yapı da yapılabilir.

## Slide 10: Kaynaklar
AKDEMİR, Z,, 1997. Batı Karadeniz bölgesi yerleşmelerinde geleneksel konut kültürüne bağlı biçimsel ve yapısal kurgu özelliklerine ait ölçütler, Doktora tezi, YU.
BAYÜLKE, N., 2004. Ahşap yapılar ve deprem, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi.
CECCOTTİ, A., KARACABEYLİ, E., 2000. Dynamic analysis of nailed wood-frame shear walls. 12th World Conference on Earthquake Engineering, New Zealand, 720, pp.1-8.
ÇOBANCAOĞLU, T., 1998. Türkiye’de ahşap evin bölgelere göre yapısal olarak incelenmesi ve restorasyonlarında önlem önerileri, Doktora tezi, MSU Mimarlık Fakültesi.
GÜLHAN, D., GÜNEY, İ.Ö., 2001. Marmara depremi hasar tespiti çalışmalarından izlenimler, Mimarlık sayı:299, sayfa:43-45.
GÜLKAN, P., LANGENBACH, R., 2004. The earthquake resistance of traditional timber and masonry dwellings in Turkey, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 2297, Vancouver, B.C., Canada, August 1-6.
KOMUT, E.M., 2001. Depreme dayanıklılık: Geleneksel yapılardan alınacak dersler, Mimarlık sayı:299, sayfa:33-40.
PARSA, A.R., 2001. Geleneksel yapıların depremden sonraki durumları hakkında bir çalışma, Mimarlık sayı:299, sayfa:41-42.
TOBRİNER, S., 2000. Wooden architecture and earthquakes in Turkey: a reconnaissance report and commentary on the performance of wooden structures in the Turkish earthquakes of 17 August and 12 November 1999, International Conference on the Seismic Performance of Traditional Buildings, Istanbul, Turkey, Nov.16-18.