## Slide 1
  GGY 450
  Yapı Hasarları ve Kusurlarının Analizi
Prof. Dr. Mustafa TOMBUL
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: Çelik Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Çelik Yapılarda Güçlendirme Alternatifleri
Çelik çapraz elemanlarla güçlendirme
Perde elemanlarla güçlendirme
Çelik levha ile güçlendirme
Birleşim bölgelerinin güçlendirilmesi

## Slide 3: Çelik Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Perde Elemanlarla Güçlendirme
Betonarme deprem perdelerinin ilavesi mevcut bir yapımı deprem davranışını iyileştirmek bakımından oldukça kullanılan bir güçlendirme yöntemidir. Bu uygulamada genellikle perdeler yerinde dökülür nadiren de olsa püskürtme ile yapıldıkları da olabilir. Yeni deprem perdelerinin teşkili için ön döküm (prefabrike) elemanlar kullanılabilir. Fakat detayları son derece kritik ve istenilen davranışın elde edilmesi zordur. Monolitik betonarme deprem perdeleri ya binanın çevresinde veya içinde olabilirler

## Slide 4: Çelik Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Perde Elemanlarla Güçlendirme
Perdelerin mevcut yapıya güçlendirme amacıyla ilave edilmesi halinde binanın oda ve diğer hacimlerinin bölümlendirilmesini bozmayacağından çok kere daha kolaydır. Fakat binanın görünüşünde ve pencere durumunda değişikliklere neden olabilir ve problemler çıkartabilir. Bu halde, eğilme momenti için perde ucundaki düşey ana donatı ve kesme kuvveti için gövde donatısı perdenin tüm yüksekliğince devam eder. Yeni deprem perdelerinin döşeme ve çatı diyaframlarıyla ve temellerle uygun ve yeterli bir birleşim ve bağlantısının temin edilmesi oldukça önemli bir noktadır. Bu bağlantı mevcut döşeme veya çatı ile yeni yapılan deprem perdesi arasındaki kesme kuvvetlerini aktarmalıdır. Birleşim ve bağlantı planda köşegen olarak yerleştirilmiş bağ çubuklarının döşemeye ankre edilmesi ile veya deprem perdelerinde oluşturulan ve yerinde dökme ek bir betonarme döşeme ile döşeme sistemine ankre edilen kirişlerle yapılabilir. Bu yeni döşemenin mevcut döşemeye bağlanması betonarme dübellerle gerçekleştirilir.

## Slide 5: Çelik Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Çelik Levha ile Güçlendirme
Güçlendirme için çelik levha ile donatma yeni bir tekniktir ve esas itibariyle statik yüklere maruz olan kirişlerin kesme mukavemetini ve/veya açıklıkta eğilme mukavemetini arttırmak için kullanılabilir. Bu yöntemde çelik levhalar betonarme elemanların beton yüzlerine epoksi reçineleri ile dıştan yapıştırılırlar. Epoksinin sertleşme süresince çelik levhalar mengenelerle sıkıştırılıp beton yüzeye bastırılmalıdırlar. Çelik levhaların ya betona çakılmış çivilerle veya ankraj civataları ile ankre edilmesi tavsiye olunur (gereğinde kama veya epoksi kullanılır). Genellikle çelik levhalar 2–10 mm kalınlıkta olurlar. Kalınlığı 3 mm den fazla olan levhalar halinde kiriş yüzü ince bir genleşen çimento harcı ile düzlenmelidir. Bu halde kama ankraj cıvataları kullanılmalıdır. Korozyon ve yangına karşı korunmasına özel dikkat gösterilmelidir.

## Slide 6: Çelik Yapılarda Hasar/Kusur Değerlendirme ve Örnek Uygulamalar
Birleşim Bölgelerinin Güçlendirilmesi
Deprem sırasında yapıda meydana gelen zorlamaların birleşim bölgelerinde yoğun olarak hissedileceğinden hareketle birleşim bölgelerinin güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Birleşim bölgelerinin güçlendirilmesi Sap 2000 programında modellenmiştir. Ülkemizde üretilen St37 yapı çeliği kullanılarak ve TDY 2006, TS 648, TS498 çelik yapılarla ilgili yönetmelikler esas alınarak tasarlanmış, çelik yapıların, doğrusal olmayan deprem davranışları incelenmiştir. Şekil 4’de yapı birleşim noktalarının mevcut durumu ve güçlendirme yapılmış hali gösterilmektedir.
Mevcut Birleşim Güçlendirilmiş Birleşim
Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi

## Slide 7: Kaynaklar
ABYYHY-2007, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik., 2007.
A. Ghobarah, Performance - Based Design in Earthquake Engineering: State of Development, 23 (2001) 878.
E. Wilson A. Habibullah, 2000 Integrated Finite Element Analysis and Design of Structures Basic Analysis Refence Manual, Berkeley.
FEMA (Federal Emergency Management Acency) 273, Guidelines For The Seismic Rehabilitation of Buildings, (1997)
FEMA (Federal Emergency Management Agency) 356, Prestandart and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings - 2000.
ATC (Applied Technology Council) 40, Seismic Evalation And Retrofit of Concrete Buildings

## Slide 8: Kaynaklar
S. Bayılı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (2002) 145.
D. E. Beskos, S. A. Anagnostopoulos, Computer Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures A Handbook, (1997) 549.
E. A. Carlson, Three – Dimensional Nonlinear Inelastic Analysis of Steel Moment – Frame Buildings Damaged By Earthquake Excitations, report no. EERL 99-02 (1999).
P. Fajfar, M. EERI, Earthquake spectra, 16(3) (2000) 573.
A. Korkmaz, Z. Ay, Ö. Uysal, Çelik Yapıların Güçlendirilmesinin Doğrusal Olmayan Analizlerle Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2), (2008) 216-226.