## Slide 1: İŞ ANALİZİ

## Slide 2: METOD GELİŞTİRME (METOD ETÜDÜ)
Metod geliştirme işlemler üzerinde çalışır.
İşlem, işin bir parçası olup, hammadde veya yan mamulün fiziksel yapısında veya konumunda bir değişiklik yaparak ona bir değer ekleyen birbirleri ile ilişkili faaliyetlerdir.
Metod geliştirme açısından işlemler:
  Mamulün üretilmesi için kesinlikle uygulanması gerekenler,
  Mamulün dizaynında veya spesifikasyonlarında yapılan hatalar yüzünden uygulananlar,
  Üretim faaliyetlerindeki hatalar veya yanlış uygulamalar yüzünden ortaya çıkanlar,
  Yönetim ve kontrol hatalarını gidermek için uygulananlar,
  İşçinin bilgisizliği veya yeteneksizliği nedeni ile ortaya çıkanlar.

## Slide 3: METOD GELİŞTİRME (METOD ETÜDÜ)
Metot geliştirme çalışmalarında, yer alan faaliyetler;
  Üzerinde metod geliştirme çalışması yapılacak işin seçimi,
  İşin özelliklerini belirleyen bilgilerin toplanması,
  İşin ayrıntılarının incelenmesi ve aksak noktaların belirlenmesi,
  Daha iyi metodun (veya alternatif metotların) geliştirilmesi,
    Eliminasyon
    Birleştirme
    Sırasını değiştirme
    Basitleştirme
  Seçilen yeni metodun uygulanmasına geçiş,
  Uygulamanın takip ve kontrolü, gerekli düzeltmelerin yapılması.

## Slide 4: HAREKET EKONOMİSİ PRENSİPLERİ
İnsan vücudunun kullanılmasına ilişkin prensipler:
  Her iki el aynı anda harekete geçmeli veya durmalıdır.
  İki el, dinlenme zamanları dışında, aynı anda boş kalmamalıdır.
  Kolların hareketleri karşılıklı ve simetrik yönlerde olmalıdır.
  Ellerin mümkün olduğu kadar basit ve küçük hareketlerle iş görmeleri sağlanmalıdır.
  Mevcut kuvvetler mümkün olan her yerde işçiye yardımcı olacak şekilde kullanılmalı ve adele gücü ile yenilecek direnç minimuma indirilmelidir.
  Ellerin düzgün ve kesiksiz hareketler yapması sağlanmalı, yönü ani ve keskin değişen hareketlerden kaçınmalıdır.
  Balistik hareketlerin, sınırlı ve kontrollü hareketlere oranla daha hızlı, kolay ve duyarlı olduğu göz önüne alınmalıdır.
  Hareketler işin düzgün ve otomatik yapılmasını sağlamak amacı ile doğal ritme uygun düzenlenmelidir.

## Slide 5: HAREKET EKONOMİSİ PRENSİPLERİ
İş yeri düzenine ilişkin prensipler:
  İşle ilgili malzeme, alet ve işlenmiş parçalar belirli yerlerde bulunmalıdır.
  Alet, malzeme ve kontrol cihazları işçinin kolaylıkla ulaşabileceği yerlere konulmalıdır.
  Malzemeyi kullanma noktasına getirmek için kayma veya yumuşak düşmeyi sağlayan kutu veya eğik düzlemler kullanılmalıdır.
  Mümkün her yerde yerçekiminden yararlanan taşımalar yapılmalıdır.
  Malzeme ve aletler hareketlerin normal sırası göz önüne alınarak yerleştirilmelidir.
  Yerleştirme, malzeme ve aletler normal görüş açısının içinde kalacak şekilde yapılmalı ve yeterli bir aydınlatma sağlanmalıdır.
  Çalışma masası ve sandalye, işin yapılması esnasında alınacak çeşitli pozisyonlara imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.
  Oturma yeri, farklı fizik yapısındaki kişilere göre kolay ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

## Slide 6: HAREKET EKONOMİSİ PRENSİPLERİ
Alet ve cihazların yapısına ilişkin prensipler:
  Ellerin iş yükü, ayakla işleyen pedal ve benzeri tertibatlar kullanarak azaltılmalıdır.
  Mümkün hallerde iki veya daha fazla alet kombine edilmelidir.
  Alet ve malzemelerin çalışma ve kullanma pozisyonlarına otomatik olarak gelmeleri sağlanmalıdır.
  Her parmağın belirli ve farklı hareketler yapması halinde (bilgisayar ile yazı yazmada olduğu gibi) iş yükünün parmakların kapasitelerine göre dağıtılması sağlanmalıdır.
  Aletlerin tutulmasını sağlayan yüzeyler, ellerin mümkün olduğu kadar fazla temasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir.
  Aletlerin tutulma, kumanda ve kontrol sağlayan kısımları, işçinin bunları vücut pozisyonunda en az değişim ve en fazla mekanik avantajla kullanabileceği şekilde yerleştirilmelidir.

## Slide 7: METOD GELİŞTİRMEDE KULLANILAN GRAFİK ARAÇLAR
Yeni metod geliştirilirken halen uygulanan işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler toplanarak, çeşitli tablo ve şemalar ile gösterilir.
Bu şemalar iş hakkında toplanan verilerin düzenli ve açık şekilde göz önüne serilmesine yardımcı olur.

## Slide 8: KULLANILAN SEMBOLLER
SEMBOL | ANLAMI
 | İŞLEM
 | TAŞIMA
 | GEÇİCİ DEPOLAMA / GECİKME
 | SÜREKLİ DEPOLAMA
 | KONTROL (MUAYENE)

## Slide 9: KULLANILAN ŞEMALAR
Proses şeması
Akış diyagramı
Faaliyet şeması
İnsan- makine şeması
İki el şeması (İşlem şeması)
Simo şeması

## Slide 10: KAYNAKLAR
Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006.
Sevinç Üreten, Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Gazi Kitabevi, 2005.
Mahmut Tekin, Üretim Yönetimi Cilt 1, 5. Baskı, 2005.