## Slide 1: ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL

## Slide 2: ÜRETİM PLANININ HAZIRLANMASI
Üretim planlarının hazırlanması için izlenecek adımlar:
  Üretim planının kapsayacağı zaman aralığının belirlenmesi
  Talep tahminlerinin yapılması
  Ekonomik stok düzeyinin belirlenmesi
  Planlama dönemi başındaki ve sonundaki stok düzeylerinin belirlenmesi
  Başlangıç ve bitiş stok miktarları arasındaki farkın hesaplanması
  Planlama döneminde üretilmesi gereken ürün miktarının bulunması
  Üretilmesi gereken ürün miktarının dönem dilimlerine ayrılması

## Slide 3: ÜRETİM PLANININ HAZIRLANMASI
Planlama dönemi başı ve dönem sonu istenen stok düzeyi ve dönem için talep verildiğinde bir periyottaki üretim miktarı:
P= ((S2-S1 )+D)/N
P: bir periyottaki (gün, hafta, ay, vb.) üretim
S1: Dönem başı stok düzeyi
S2: Dönem sonu stok düzeyi
D: Dönem için tahmin edilen talep
N: Dönem içindeki periyot sayısı

## Slide 4: ÜRETİM PLANLAMA STRATEJİLERİ
Üretim planı, 3 temel stratejiden biri seçilerek hazırlanır:
1. Sabit Üretim Hızı Stratejisi: Planlama dönemi boyunca üretim hızı sabit tutulur. Üretim ile talep arasındaki farklar stok bulundurma ve stok bulundurmama maliyetlerinin artmasına yol açar. Bu stratejinin avantajı kolay planlama ve düşük hazırlık maliyetleridir.
2. Talebi İzleme Stratejisi: Üretim hızı talepteki değişimlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle stok düzeyinde değişim en azdır. Buna karşılık üretim hızını değişimi için yapılan hazırlık maliyetleri (işe alma, işten çıkarma, ek kapasite vb. maliyetler) yüksektir.

## Slide 5: ÜRETİM PLANLAMA STRATEJİLERİ
3. Karma Strateji: İlk 2 temel stratejini eksikliklerini dengelemek amacıyla bir plan oluşturulur. Örneğin, üretim hızı talebe göre her ay değil 3 ayda bir değiştirilir.
Belirli bir ürün için en uygun üretim planı, oluşturulacak alternatif üretim planlarının değerlendirilmesi ile seçilir; bu seçimde kullanılan en önemli kriter maliyettir. Karma stratejinin uygulanmasında doğacak alternatif sayısı çok fazla olacağı için bilgisayar programlarından faydalanılmaktadır.

## Slide 6: İŞ ATAMASI
Üretim planlarına bağlı olarak, hangi işin hangi makine ya da hangi işçiler tarafından belirlenmesine iş ataması (yükleme) denir.
Atamada işlerin yapılacağı makinenin ya da işçinin seçilebilmesi için, seçimde alternatif olarak yer alan makine ve işçilerin o işi yapabiliyor olması gerekmektedir; yani atama faaliyetinden söz edebilmek için aynı işi yapabilen birden fazla birimin olması gerekir.

## Slide 7: İŞ ATAMASI
Atama yapılırken dikkate alınan temel kriterler: en düşük toplam maliyet, en kısa süre veya en yüksek verimdir.
Atama problemlerinin çözümünde “Macar Yöntemi – Hungarian Method” kullanılmaktadır ve yöntem optimal çözümü verir. Yöntemin kullanılabilmesi için satır sayısının sütun sayısına eşit olması gerekir.

## Slide 8: KAYNAKLAR
Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006.
Sevinç Üreten, Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Gazi Kitabevi, 2005.
Mahmut Tekin, Üretim Yönetimi Cilt 1, 5. Baskı, 2005.