## Slide 1
  GGY 322
  ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
  (1-2) 3
Dr. Orhan ERCAN
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
Kadastronun İlkeleri

## Slide 3
Kadastronun İlkeleri
Yukarıda bilgisayar ortamında tespit edilerek verilen katmanlar kadastral parsellerle kesiştirilerek her bir parselin alt bölümleri bulunur ve puanlama alt bölümlere göre yapılır.
Parsel alt bölüm hesap alanları kullanılarak parselin Tapu Yüzölçümü ile parsel alt bölüm tapu alanı “Parsel Alt Bölüm Tapu Alanı = Tapu Yüzölçümü / (Hesap Alanı * Parsel Alt Bölüm Hesap Alanı)” ile hesaplanır.
Toplulaştırma Projelerinde kullanılacak derecelendirme katmanındaki (EN_1_00) derecelendirme alanları endeksi “Endeks = Parsel Alt Bölüm Puanı / 100” formülü ile hesaplanır.
Derecelendirmesi yapılan yerleşim biriminde asılacak olan Derecelendirme Tematik Haritasının Derece Grubuna göre renklendirilmesi Parsel Alt Bölüm Puanları dikkate alınarak yapılır

## Slide 4
Kadastronun İlkeleri
Derece Denklik Dönüşüm Katsayılar tablosu, Parsel Ortalama Puanına göre hesaplanır ve oluşturulur.
Arazi Derecelendirme çalışmalarında derecelendirme puanlarının tespiti köyler arasında sınır düzenlemesi yapılabilecek olması nedeniyle komşu köylerde dikkate alınarak yapılabilir.

## Slide 5
Derecelerin Birbirine Denkliğinin Tespiti
derecelendirme puanı çarpılarak parsel değer sayısı ( 1. derece alanı ) bulunur. Bu işlem her parsel için ayrı ayrı yapılır. Yapılacak dağıtım işlemi hesaplanan bu parsel değer sayısı üzerinden yapılır.
Örnek:
Derecelendirme puanı (DP): 0,80 olan 10.000 m2 olan bir parselin Değer Sayısı ( 1.derece alanı)
Parsel Değer Sayısı (PDS) = 0,80 x 10.000 = 8.000 olacaktır.
Bu parsel içi planlanan yeni konumdaki Derecelendirme Puanının 0,75 olması halinde;Yeni Parsel Alanı = Parsel Değer Sayısı / Yeni Konumdaki Derecelendirme Puanı Yeni Parsel Alanı = 8.000 / 0,75 = 10.667 m2 olacaktır.

## Slide 6
Kadastronun İlkeleri
Aynı derece içerisinde kalan parsel endekslerinin ağırlıklı ortalaması bulunur. Proje alanındaki her derece için ortalama endeks rakamları bulunduktan sonra, bunlar birbirlerine bölünmek suretiyle dönüşüm katsayıları oluşturulur ve ilana esas olmak üzere çizelge halinde düzenlenir. Yeni parselasyon planlamasında bu çizelge esas alınır.
Maliklere derecelendirme dönüşümleri ilana esas olmak üzere; aşağıdaki örnekteki gibi çalışma yapılır.

## Slide 7
Kadastronun İlkeleri
Proje alanında Derecelendirme Puanını 5 dereceye gruplamış olalım. Bu proje alanında;
1. derecenin Derecelendirme Puanı : 72
2. derecenin Derecelendirme Puanı : 67
3. derecenin Derecelendirme Puanı : 53
4. derecenin Derecelendirme Puanı : 45
5. derecenin Derecelendirme Puanı : 33
olarak bulunmuş ise, aşağıdaki örneklere uygun olarak denkleştirme katsayıları bulunur.

## Slide 8
Kadastronun İlkeleri
1.derecenin 1. dereceye denkleştirme katsayısı K = 72 / 72 = 1.0000’dir.
1.derecenin 2. dereceye denkleştirme katsayısı K = 72 / 67 = 1.0746’dir
1.derecenin 3. dereceye denkleştirme katsayısı K = 72 / 53 = 1.3584’dir.
2.derecenin 1. dereceye denkleştirme katsayısı K = 67 / 72 = 0.9306’olur.
3.derecenin 1. dereceye denkleştirme katsayısı K = 53 /72 = 0.7361’olur.
Diğer derecelerin denklik dönüşüm katsayıları aynı şekilde bulunur ve proje alanı için derece denklik dönüşüm katsayılarını gösteren tablo aşağıdaki şekilde düzenlenir.