## Slide 1
  GG318
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  5. Hafta
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi

## Slide 3
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi
“Planlarda değişikliği, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir”. (Yön. 3. mad. 6 bend. Değ. R.G. 17.03.2001 /24345)
İmar planı değişikliği: Onaylı imar planı sınırları içinde arazi kullanış­larının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde, imar planı ana kararlarım bozmayacak biçimde mevzii olarak farklılık getiren değişikliklerdir.

## Slide 4
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi
Revizyon İmar Planı
Revizyon imar planı yönetmelikte;
“Her tür ölçekteki planın ihtiyaca cevap veremediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamını veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.” (Yön . Mad. 3 fıkra 3. Değ. 17.03.2001/24345) şeklinde tarif edilmiştir.
Revizyon İmar Planı, uygulama imar planını yapan belediyece hazırlanır ve belediye meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.

## Slide 5
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi
İmar planı revizyonu ve ilaveleri
Madde 25 – (1) imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.

## Slide 6
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi
İmar Planı Değişiklikleri
İmar planlarında hangi şartlarda değişiklik yapılabileceği, mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesinde ifade edilmiştir. Bu madde;
Madde 26 – (1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.

## Slide 7
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi
Mevzii İmar Planı
(Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 3. maddesinin 5. fıkrasında) (Değişik RG: 02.09.1999/23804) Mevzii imar planı,
“Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğini ve sınırlarını ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde,
Bu yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik Alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır ̎ şeklinde tarif edilmiştir.
Mevzii imar planının yapılabilmesi için, mevcut planların yerleşik nüfusa yetersiz olması… (3194. mad. 7) şartı en önemli önceliklerden biridir.
Mevzii imar alanının yapılabilmesi için, plan yapılacak alanın herhangi bir alan kapsamında olmaması gerekir.

## Slide 8
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi
İlave İmar Planı (Ek Plan)
İlave İmar Planı (Ek plan) yönetmelikte «Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plandır.» (İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik (RG: 17.03.2001/2435) (Değişik 4. maddesinin 4. Fıkrası) şeklinde tarif edilmiştir.
“Ek Plan ilgili belediye tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve yine belediye meclisinin onanmasına tabidir.”

## Slide 9
  Türkiye’de Plan Hiyerarşisi
İlave İmar Planı (Ek Plan)
İlave İmar Planı (Ek plan) yönetmelikte «Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plandır.» (İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik (RG: 17.03.2001/2435) (Değişik 4. maddesinin 4. Fıkrası) şeklinde tarif edilmiştir.
“Ek Plan ilgili belediye tarafından hazırlanır veya hazırlatılır ve yine belediye meclisinin onanmasına tabidir.”

## Slide 10
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.