## Slide 1
  GG318
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  9. Hafta
  İmar Planlarının Uygulanması

## Slide 3
  İmar Planlarının Uygulanması
İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılan Kentsel Alan Düzenlemesinin Aşamaları
İmar planlarının uygulanmasının olmazsa olmazı 18. madde uyarınca yapılacak olan kentsel alan düzenlemesidir. 3194 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih ve onu takip eden 1980 li yıllarda 18. madde uygulamasına karşı büyük bir zaman negatif bir algı oluşmuştur. Çünkü o güne kadar vatandaş kendisine getirilen hizmetlere pek katkıda bulunmamıştır.Ancak zaman içinde bu algının değiştiği, en azından azaldığı söylenebilir.

## Slide 4
  İmar Planlarının Uygulanması
Danıştay 6. Dairesinin E. 1993/2406, K. 1994/1147 sayılı kararı
Özet: “İmar mevzuatında 3194 sayılı kanunun 18. Maddesinin uygulanması konusunda belediyelerin yetkilerini kullanmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığından, belediyelerin anılan madde uyarınca düzenleme yapmaya yargı yoluyla zorlanamazlar”.
İmar kanununun 18. Maddesinin uygulanabilmesi için öncelikle o bölgenin 1/1000 ölçekli imar planının çizilmiş olması gerekir. Pek tabii ki planın çizilmiş olması yetmez, bunun ilgili belediye meclisince de onaylanması gerekir. Uygulama tamamlanıp tapu kadastro teşkilatına teslim edilirken en baştaki evraklar, bölgeye ait imar planı ve belediye meclisinin onayıdır.

## Slide 5
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme Alanının Tespiti
İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenlemesinde öncelikle yapılması gereken iş düzenleme alanının tespitidir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; belediye encümeni kararı ile; dışında valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme alanını tespit eder (Uygulama Yön. Mad.5)

## Slide 6
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme alanının tesbitinde, yetkili kurul, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; belediye encümeni ; dışında valilikler, il idare kuruludur. Başlangıçta bu konuda bazı yanlışlıklar yapılmış, örneğin düzenleme kararını belediye meclisinin aldığı durumlar olmuştur. Bu konuda yargının aldığı şu şekildeki kararlar vardır.

## Slide 7
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme sahasının tesbitinde, düzenleme ile iskana açılacak sahanın imar planı ile getirilmiş park, otopark, yeşil saha ve umumi hizmet alanlarının sağlanması için bu alanların, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alınacak düzenleme ortaklık payı ile karşılanmasına dikkat edilir (Yön. Mad.7). Bu konuda bir teklif; DOPO’nun sabit tutulup aradaki farkın belediyelere aktarılıp, farkın hangi şekilde kullanılabileceği kesin hükümlere bağlanabilir. Neticede belediyeler de bizim kurumlarımızdır. Böylelikle uygulama bölgeleri arasındaki fark da ortadan kalkmış olur.

## Slide 8
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme birkaç aşamada yapılacaksa, her aşamadaki düzenleme ortaklık payı oranının, kanunen böyle bir mecburiyet olmamasına rağmen, yaklaşık olarak eşit olmasına gayret edilmelidir. Hatta KOPO nun da dengeli olarak seçilmesine dikkat edilmelidir.

## Slide 9
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.