## Slide 1
  GG318
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  10. Hafta
  İmar Planlarının Uygulanması

## Slide 3
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme Sahalarının Tesbiti Esasları
Düzenleme sahasının en az ne kadar olması konusu uygulamada zaman zaman belediyelerin çözüm adına yaptıkları işlerden dolayı tartışma konusu olmaktadır. Bu konuda yönetmeliğin 5. Maddesi konuyu açıklayıcı hükümleri taşımaktadır. Şöyle ki;
Madde 5 - “Konut yapımına hazır arsa sayısının, bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmamasına dikkat edilir.

## Slide 4
  İmar Planlarının Uygulanması
Belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar adasından daha küçük olamaz.
Ancak, imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil edebilir.”

## Slide 5
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme Sırasında Korunacak Yapılar
Düzenleme sınırları içinde kalıp da korunabilecek yapılar korunmalıdır.Bu hususa dikkat etmesi gerekenlerin başında şehir plancıları olmalıdır. Eğer bu konuya şehir plancı yeteri kadar özen göstermemişse, uygulamayı yapan harita mühendisinin yapacağı fazla bir şey yoktur. Çünkü adalar çizilirken, çizgiler bu maksatla harita mühendislerince biraz kaydırılabilir.

## Slide 6
  İmar Planlarının Uygulanması
Parselasyon sırasında da bu yapının bir parsel içinde kalmasına dikkat edilir. Bu konu ile ilgili yönetmeliğin 8. maddesi şöyledir:
“İmar veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş ve düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir.

## Slide 7
  İmar Planlarının Uygulanması
İmar Uygulaması İçin Gerekli Harita ve Planlar
İmar Uygulamasının yapılabilmesi için üç adet altlığın elde bulunması gerekir. Bunlar :
1. Uygulama İmar Planı,
2. Kadastral Harita,
3. Halihazır Harita

## Slide 8
  İmar Planlarının Uygulanması
Kadastral Harita
Kadastro ile ilgili en yalın tarif, 2613 sayılı kanunun 1. maddesinde verilen tariftir. Bu tarif “Kadastro, gayrimenkul malların hukuki ve hendesi (geometrik) vaziyetlerini tesbit eder ve gösterir” şeklindedir. Buradan da kadastral haritaları mülkiyet sınırlarını gösteren haritalar olarak tarif etmek mümkün olur.

## Slide 9
  İmar Planlarının Uygulanması
Halihazır Harita
Ait olduğu alanın başta topoğrafyası olmak üzere ölçüldüğü andaki kayda değer bütün detayını gösteren haritalara verilen isimdir. Elde halihazır harita varsa yapıldığı yıla bakılmadan revizyona ihtiyacının olup olmadığını anlamak için araziye çıkılıp gerekli olan araştırma yapılmalıdır. Çünkü yıllar geçtiği halde bölgeye hiçbir eklentinin yapılmadığı durumlar olabileceği gibi, halihazır haritanın yapım tarihi çok geçmediği halde eklentilerin yapılması mümkün olabilir.

## Slide 10
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.