## Slide 1
  GG318
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  11. Hafta
  İmar Planlarının Uygulanması

## Slide 3
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme Sahalarının Tesbiti Esasları
Düzenleme sahasının en az ne kadar olması konusu uygulamada zaman zaman belediyelerin çözüm adına yaptıkları işlerden dolayı tartışma konusu olmaktadır. Bu konuda yönetmeliğin 5. Maddesi konuyu açıklayıcı hükümleri taşımaktadır. Şöyle ki;
Madde 5 - “Konut yapımına hazır arsa sayısının, bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmamasına dikkat edilir.

## Slide 4
  İmar Planlarının Uygulanması
Ancak, imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar plânı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlenmesine konu teşkil edebilir.”

## Slide 5
  İmar Planlarının Uygulanması
Bu kadar küçük alanlarda 18. madde uygulanması genellikle parsel sahiplerinin kendiliklerinden anlaşamadığı ve başkaca çözüm kalmadığı durumlarda söz konusu olur. Yoksa bu uygulamanın asıl yeri imara yeni açılan alanlardır.

## Slide 6
  İmar Planlarının Uygulanması
Düzenleme sınırları içinde kalıp da korunabilecek yapılar korunmalıdır.Bu hususa dikkat etmesi gerekenlerin başında şehir plancıları olmalıdır. Eğer bu konuya şehir plancı yeteri kadar özen göstermemişse, uygulamayı yapan harita mühendisinin yapacağı fazla bir şey yoktur. Çünkü adalar çizilirken, çizgiler bu maksatla harita mühendislerince biraz kaydırılabilir.

## Slide 7
  İmar Planlarının Uygulanması
“İmar veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş ve düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir.

## Slide 8
  İmar Planlarının Uygulanması
Bu gibi yapıların bulunduğu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeşil saha gibi yerlere giren kısımları ile bitişiğinde düzgün imar parseli teşkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortaklık payı olarak alınır. Alınacak miktar düzenleme ortaklık payından fazla ise kamulaştırma ile alınabilir.”

## Slide 9
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.