## Slide 1
  GG318
  Kentsel Alan Düzenlemesi
  (3-0)3
Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  12. Hafta
  İmar Uygulaması İçin Gerekli Harita ve Planlar

## Slide 3
  İmar Planlarının Uygulanması
İmar Uygulamasının yapılabilmesi için üç adet altlığın elde bulunması gerekir. Bunlar :
1. Uygulama İmar Planı,
2. Kadastral Harita,
3. Halihazır Harita
dır.

## Slide 4
  İmar Planlarının Uygulanması
Uygulama İmar Planı
Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plandır (mekânsal Pl.Y.Md.4/k).

## Slide 5
  İmar Planlarının Uygulanması
1/1000 ölçeğinde çizilen uygulama imar planı olmadan herhangi bir uygulamanın yapılamayacağı aşikardır. Zaten imar planları içinde araziye uygulanan tek plan bu olduğu için en detaylı plandır. Uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer.

## Slide 6
  İmar Planlarının Uygulanması
Ancak 18. Madde uygulama yönetmeliğinin 5. maddesine göre uygulama yetkisi; belediye encümeni ve il idare kurulundadır.

## Slide 7
  İmar Planlarının Uygulanması
Madde 5 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; dışında valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tesbit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir.

## Slide 8
  İmar Planlarının Uygulanması
Kadastral Harita
Kadastro ile ilgili en yalın tarif, 2613 sayılı kanunun 1. maddesinde verilen tariftir. Bu tarif “Kadastro, gayrimenkul malların hukuki ve hendesi (geometrik) vaziyetlerini tesbit eder ve gösterir” şeklindedir. Buradan da kadastral haritaları mülkiyet sınırlarını gösteren haritalar olarak tarif etmek mümkün olur.
Bir yerde kadastro yapılmasının iki temel hedefi vardır. Bunlardan biri kadastro parsellerinin sınırlarını ölçmek ve sınırları kayıt altına almaktır. Bu kadastronun fenni kısmını oluşturur. Fenni kısmın temel amacı kadastral haritaları üretmektir. Parsellerin alanlarını bulmak bu işlemlerin yan ürünüdür.

## Slide 9
  İmar Planlarının Uygulanması
Kadastronun ikinci görevi parsellerin maliklerini belirlemektir ki; buna kadastronun tasarruf kısmı denir.
Kadastral harita olmadan uygulama imar planını araziye aplike etmek mümkündür. Ancak 18. madde uygulaması yapılacaksa işin esas noktası mülkiyet olduğundan kadastral haritaya mutlaka ihtiyaç vardır.

## Slide 10
  İmar Planlarının Uygulanması
Halihazır Harita
Ait olduğu alanın başta topoğrafyası olmak üzere ölçüldüğü andaki kayda değer bütün detayını gösteren haritalara verilen isimdir. Elde halihazır harita varsa yapıldığı yıla bakılmadan revizyona ihtiyacının olup olmadığını anlamak için araziye çıkılıp gerekli olan araştırma yapılmalıdır. Çünkü yıllar geçtiği halde bölgeye hiçbir eklentinin yapılmadığı durumlar olabileceği gibi, halihazır haritanın yapım tarihi çok geçmediği halde eklentilerin yapılması mümkün olabilir.

## Slide 11
  İmar Planlarının Uygulanması
Bu nedenle halihazır harita gündeme geldiğinde iki soru akla gelir
Halihazır haritası var mı?
sorunun cevabı evet ise ikinci soru gelir.
Ne kadar revizyon gerekli?
18. madde uygulamasının yapılacağı yere ait halihazır harita genelde vardır. Çünkü bu harita olmadan imar planı çizilemez. İmar planının çizim tarihi ile uygulamanın başlayacağı tarih arasında geçen zamandaki değişiklikler mutlaka paftaya işlenir.

## Slide 12
  İmar Planlarının Uygulanması
Bu nedenle halihazır harita gündeme geldiğinde iki soru akla gelir
Halihazır haritası var mı?
sorunun cevabı evet ise ikinci soru gelir.
Ne kadar revizyon gerekli?
18. madde uygulamasının yapılacağı yere ait halihazır harita genelde vardır. Çünkü bu harita olmadan imar planı çizilemez. İmar planının çizim tarihi ile uygulamanın başlayacağı tarih arasında geçen zamandaki değişiklikler mutlaka paftaya işlenir.

## Slide 13
Kaynaklar
Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, Prof. Dr. Erdoğan Özbenli ve Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Trabzon, 2001.
İmar Planı Uygulamaları Kentsel Alan Düzenlemesi, Prof. Dr. Türkay Tüdeş, Ankara, 2019.